--------------------------------------------------------------------

# ÚZEMNÍ PLÁN

# LÍPA

_________________________

NÁVRH

zakázkové číslo: 24 - 47	                                                  Jihlava, červenec 2009

I.   TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. 	Vymezení zastavěného území.

2. 	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

3. 	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování.

5. 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny      v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně.

6. 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

7. 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva  k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

9.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu.

12.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace).

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může   vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

14.	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

15.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

2. 	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu.

3 	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

3.1.    Hlavní cíle řešení územního plánu

3.2.    Vymezení řešeného území

3.3.    Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

3.4.    Demografický vývoj obce

3.5.    Návrh urbanistické koncepce

3.6.    Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití

3.6.1. Plochy pro bydlení

3.6.2. Plochy pro občanskou vybavenost

3.6.3. Plochy výroby a skladování

3.6.4. Rekreace a cestovní ruch

3.7.    Návrh koncepce dopravy

3.8.    Návrh koncepce technického vybavení

3.8.1. Vodní hospodářství

3.8.2. Energetika

3.8.3. Spoje a zařízení  spojů

3.9.    Návrh koncepce nakládání  s odpady

3.10.  Návrh územního systému ekologické stability

3.11.  Návrh požadavků civilní ochrany

4	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno.

5	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

# 5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy

# 5. 2. Další výchozí údaje

# 5. 3. Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu

# 5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu

# 5. 5. Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci

# 5. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření

# 5. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF

# 5. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa

# I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěná území obce Lípa jsou vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Hranice zastavěných území je vymezena k datu 28.3. 2007.

V územním plánu je v grafické části vymezeno více zastavěných území. Je vymezeno souvislé zastavěné území Lípy, souvislé zastavěné území Dobrohostova, Petrkova a Chválkova,   zastavěná území osad a samot, rekreačních ploch a objektů a zastavěná území ploch technické infrastruktury.

Hranice intravilánu (zastavěného území obce k 1. 9. 1966) obce a místních částí jsou celé zahrnuty do zastavěných území. Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

Základní zásady koncepce

V územním plánu je navržen především rozvoj funkce bydlení návrhem nových ploch pro bydlení ve formě výstavby rodinných domů v sídle Lípa, ale také v místních částech zejména v Dobrohostově a Petrkově. Je navrženo doplnění veřejné občanské vybavenosti návrhem ploch pro menší kapli, nový hřbitov a pro sportovní areál u základní školy.

Rozvoj výrobního území je navržen zejména v Lípě, a to plochami pro drobnou výrobu  a pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu. V místních částech jsou to plochy rozšiřující stávající menší provozy drobné výroby. V Dobrohostově je navržena změna funkce bývalého zemědělského areálu na plochu pro drobnou výrobu.

Územím obce prochází silnice III. tříd, v územním plánu je navržena dílčí přeložka silnice III/3489 západně od sídla Lípa včetně mimoúrovňového křížení železnice.

Jako součást rozvoje obytného a výrobního území je navrženo doplnění  technické infrastruktury.

V územní plánu jsou v celém řešeném území navržena opatření k ochraně a obnově kulturní krajiny a ke zvýšení ekologické stability území.

Hlavní cíle rozvoje

Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu.

Územní plán Lípa je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

- zachování urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství a doplnění občanské vybavenosti v obci

- vymezení ploch pro bytovou výstavbu v obci

- koncepce výrobního území, umístění ploch pro drobnou výrobu a služby a ploch pro zemědělskou výrobu.

- stanovení koncepce řešení dopravy v obci

- koncepce řešení technické vybavenosti

- zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické stability

- zkvalitnění životního prostředí v obci

- stanovení zásad pro výstavbu v obci

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

Urbanistické hodnoty

- Osídlení obce je  tvořeno sídly Lípa, Dobrohostov, Chvákov a Petrkov, dále osadami a samotami.  V Lípě, Dobrohostově a Malé Lípě je  navržen plošný rozvoj obytného území i výrobního území, rozvoj obytného území je navržen i v ostatních místních částech a osadách. Ve volné krajině není plošný rozvoj navržen.

- Sídla budou rozvíjena jako samostatné urbanistické celky,  zastavitelné plochy budou navazovat na zastavěná území.

- Rozvoj sídel musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodoteče a vodní plochy. Nová zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty sídla a krajinářské hodnoty území.

- Bude respektován historický půdorys zastavění, chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice, nemovité kulturní památky, památky místního významu a objekty drobné architektury.

- V územním plánu je navržena ochrana urbanistické struktury sídla, historického půdorysu sídla a ochrana významných objektů  pro obraz sídla.  Pravidla pro ochranu urbanistické struktury jsou obsaženy v podmínkách prostorového uspořádání.

Historické a kulturní hodnoty

- Ochrana kulturních památek - objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek jsou obsaženy v textové a zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu.              V územním plánu je navrženo chránit nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých památek ČR a respektovat ochranu prostředí památek, tj. bezprostředního okolí památky. Kulturní památky graficky vyjádřitelné v měřítku územního plánu jsou zakresleny v grafické části územního plánu (koordinační výkres odůvodnění územního plánu)

- Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat.

- Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

Přírodní hodnoty území

- Respektovat registrované významné krajinné prvky a evidované lokality ochrany přírody (současně registrované a evidované a jsou zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu), respektovat ostatní významné krajinné prvky ze zákona, respektovat krajinný ráz území.

- Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na ZPF je předmětem grafické a textové části      odůvodnění územního plánu.

- Nezvyšovat podíl orné půdy na celkové rozloze ZPF.

- Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části a hlavní výkres grafické části).

- Ochrana lesa - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) mají stanoveno ochranné pásmo 50 m. Orgán státní správy lesů požaduje dodržení odstupové vzdálenosti od okraje lesa při umísťování staveb pro bydlení, rekreaci a doplňkových staveb minimálně 30 m s ohledem na předpokládanou výšku mýtného porostu.

Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí

- U stávajících ploch pro průmyslovou výrobu a skladování a u stávajících i navrhovaných ploch pro drobnou výrobu a služby je v územním plánu stanoveno limitní ochranné pásmo totožné s hranicemi areálu (plochy), u přípustných činností ve smíšeném území obytném  (plochy smíšené vesnické) je ochranné pásmo totožné s hranicemi vlastního stavebního pozemku.

- Ochranné pásmo ploch pro zemědělskou výrobu a skladování přesahující hranice zemědělského areálu ZAS Lípa bylo vypočteno podle aktuálního stavu živočišné výroby v areálu a je zakresleno v grafické části odůvodnění územního plánu.

- Ochranné pásmo ploch pro čištění odpadních vod je navrženo 50 m.

- V ochranných pásmech ploch pro průmyslovou výrobu a skladování , drobnou výrobu a služby, ploch pro zemědělskou výrobu a skladování  a v ochranném pásmu čistírny odpadních vod nelze umístit plochy a objekty určené pro trvalé bydlení, pro sport, tělovýchovu, rekreaci, pro školství, zdravotnictví a sociální péči.

- Plochy pro drobnou výrobu, služby a plochy pro zemědělství a skladování nebudou negativně ovlivňovat  nadlimitními hladinami hluku chráněné venkovní prostory staveb  a chráněné venkovní prostory

- V územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách využití zastavitelných ploch podle označení jednotlivých zastavitelných ploch v hlavním výkrese územního plánu.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

LÍPA

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Obec Lípa leží na silnicích III.tříd, zejména na silnici III/34814 na Petrkov a silnici III/3489 na Šmolovy a Havlíčkův Brod. Zástavba v obci je situována podél těchto komunikací, uliční zástavba  podél silnic a většina obytného území v obci je novodobá.

Původní historická zástavba je situována jižně, mimo tyto silnice. Zde jsou obvodově situované usedlosti podél naznačeného vnitřního návesního prostoru, vnitřní prostor je zastavěn menšími domky. Výrazná je pouze jižní  část návesního prostoru.

Novodobá obytná zástavba v obci je značně rozsáhlá a  byla rozvíjena západním směrem k železnici, v posledním období z důvodu ochrany zemědělské půdy pak zástavba probíhala jižním směrem.

Občanská vybavenost v obci byla v minulosti umisťována podél výše uvedených silnic, je však rozmístěna po celém území obce a nevytváří centrální prostor ani náměstí.

V západní části obce je situováno nádraží ČD, železniční trať prochází západně od obce a podstatně neomezuje rozvoj obce.

Výrobní území je tvořeno zemědělským areálem ZAS Lípa, vrostlým do zástavby obce. Dále jsou plochy pro výrobu umístěny na jihozápadním okraji obce u silnice na Úsobí a u nádraží a za nádražím ČD.

Obec nemá výrazné stavební dominanty.

Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánu a lze ji formulovat v následujících bodech.

1. Zachování urbanistické struktury  obce, vymezení veřejných prostranství a doplnění občanské vybavenosti v obci.

Kostru urbanistické struktury  tvoří dvě komunikace  - uliční prostory,  podél komunikací  ve směru na Petrkov a na Šmolovy. Podél těchto komunikací jsou situovány objekty občanské vybavenost, které vytváří významnější místa urbanistické struktury obce. Uliční prostor je v územním plánu vymezen jako veřejné prostranství s dopravní funkcí. Jako veřejné prostranství jsou hodnotné plochy  severně od silnice na Šmolovy, které jsou vymezeny jako nezastavitelné plochy veřejné zeleně.

V územním plánu je navrženo doplnění veřejné občanské vybavenosti v obci, doplňující urbanistickou strukturu. V části historické volné zástavby je navržena plocha pro výstavbu malé kaple, ve vazbě na základní školu je navržena plocha pro sportovní areál a na návrší mezi Petrkovem a Lípou je navržena plocha pro nový hřbitov.

2. Vymezení ploch pro bytovou výstavbu v obci.

Plochy pro bytovou výstavbu v Lípě byly v minulosti rozvíjeny především v západní a jižní části obce. Současná zástavba je tvořena převážně rodinnými domy  a zemědělskými usedlostmi, v obci jsou 2 lokality s bytovými domy.

V územním  plánu je navrženo několik rozvojových směrů pro bytovou výstavbu. Z důvodu ochrany zemědělské půdy je stanovena etapizace postupného využití ploch pro bydlení. Pro bydlení je také navržena přestavbová plocha bývalého zemědělského areálu u silnice na Petrkov.

Rozvojové plochy pro bydlení jsou  navrženy jako plochy pro bydlení v rodinných domech, v regulativech jednotlivých ploch je pak uvedena přípustnost výstavby bytových domů v konkrétní ploše.

3.  Koncepce výrobního území, umístění ploch pro drobnou výrobu a služby a pro zemědělskou výrobu

Výrobní území Lípy je tvořeno stávajícími plochami zemědělského areálu ZAS Lípa a areálem šlechtitelské stanice, plochy pro výrobu jsou zastoupeny dřevozpracujícím areálem u silnice III/3489 na jihozápadním okraji obce. Stávající plochy výrobního území zůstanou zachovány.

Rozvojové plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající zemědělské a výrobní areály.

V územním plánu je pro drobnou výrobu  navržena plocha u silnice III/3489 v návaznosti na  stávající dřevozpracující areál. Další plochy pro drobnou výrobu jsou navrženy u nádraží ČD, u rozvojových ploch u nádraží je třeba respektovat navrhovanou přeložku silnice III/3489.

Severně od areálu ZAS Lípa je navržena plocha pro zemědělskou výrobu pro rozvoj této společnosti.

4. Stanovení koncepce pro řešení dopravy v obci

V územním plánu je navržena přeložka  silnice III/3489 západním obchvatem obce. Trasa je navržena za tratí ČD, je navrženo mimoúrovňové křížení se železnicí.

Trasy ostatních silnic a místních komunikací jsou v územním plánu ponechány ve stávající poloze s dílčími úpravami napojení místní komunikací. V územním plánu jsou navrženy nové místní komunikace pro přístup k rozvojovým plochám.

Návrh koncepce dopravy je podrobněji  popsán v samostatné kapitole.

5. Koncepce řešení technické vybavenosti

V územním plánu je navržena výstavba a dostavba kanalizační sítě a je navržena plocha pro čištění odpadních vod v Dobrohostově.

V rozvojových plochách budou vybudovány nutné inženýrské sítě. V územním plánu   jsou navrženy dílčí přeložky inženýrských sítí.

Podrobněji je koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové části.

6. Zachování a ochrana přírodních hodnot v obci, návrh územního systému ekologické

stability

Kromě  návrhu ÚSES popsaného  v samostatné kapitole je navrženo doplnění krajinné zeleně formou interakčních prvků, zejména podél komunikací, polních cest a vodních toků a také po obvodu zástavby. Dále je navržena izolační zeleň podél zemědělských a výrobních areálů.

Řešení ÚSES je obsaženo v samostatné kapitole textové části a v grafické části.

7. Zkvalitnění životního prostředí v obci

V územním plánu je navrženo základní členění obce na výrobní území a obytné území.

V územním plánu byla podle požadavku zadání výpočtem ověřena ochranná pásma objektů živočišné výroby podle aktuálního využití těchto areálu a objektů. V  ochranných pásmech objektů zemědělské výroby nejsou navrženy nové plochy bydlení nebo jiné chráněné zástavby.

V územním plánu bylo posouzeno ovlivnění navrhovaných ploch pro bydlení hlukem z železniční dopravy. Plochy pro bydlení v ochranném pásmu dráhy jsou vymezeny jako podmíněně přípustné.

8. Stanovení zásad pro výstavbu v obci

V územním plánu jsou stanoveny regulativy ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) a základní prostorové regulativy pro zástavbu ploch objekty a budovami.

Ty jsou popsány v textové části územního plánu a označeny v hlavním výkresu územního plánu.

MÍSTNÍ ČÁSTI

Dobrohostov

Dobrohostov představuje z hlediska urbanistického poměrně zachovalý typ původní zástavby. Je třeba zachovat charakter zástavby v části Ves, kde je třeba, zejména u objektu po obvodu návsi dodržet jednopodlažní zástavbu, při přestavbách objektů zachovat původní hmotu stavby.

Výrobní území Dobrohostova je tvořeno bývalým areálem ZAS Lípa  na jihozápadním okraji sídla, dále truhlárnou u silnice na Lípu a objektem soukromého rolníka rovněž u silnice.

Hlavní rozvojová plocha pro bydlení ve formě rodinných domů je navržena na jižním okraji sídla.  Dále jsou pro bydlení navrženy plochy proluk v zastavěném území a dílčí plochy u silnice III/3489.

V územním pláni je navržena změna funkce  bývalého areálu ZAS Lípa na plochu pro drobnou výrobu a služby (přestavbová plocha). V návaznosti na objekt truhlárny je navržena plocha pro drobnou výrobu a služby.

Severně od sídla je navržena plocha pro čištění odpadních vod.

Chválkov

Místní část Chválkov leží na silnici III/3489 ve směru na Úsobí. Zástavba je tvořena usedlostmi a domy situovanými podél této silnice, v centrální části vytváří zástavba malou náves.

V územním plánu je navržena zástavba proluk v zastavěném území a doplnění zástavby na okraji sídla. Jsou navrženy plochy pro bydlení a plochy smíšeného území. Plochy pro bydlení jsou navrženy  také u samoty  západně od Chválkova, která je  jeho součástí.

Petrkov

V územním plánu jsou navrženy zejména rozvojové ploch pro bydlení, a to v několika lokalitách. V centrální části je navržena plocha pro menší rekreační hřiště.

Mezi Petrkovem  a Lípou je navržena plocha pro chybějící hřbitov.

V územním plánu  je  počítáno s obnovou areálu bývalých lázní pro rekreaci, v   návaznosti na areál je navržena plocha pro hromadnou rekreaci k rozšíření areálu.

Z ochrany architektonických a urbanistických hodnot je v Petrkově několik urbanisticky cenných prostorů pro obec charakteristických a vytvářejících obraz obce.

  - Prostor kolem zámku - do tohoto prostoru lze začlenit zámek, zámecký park, hospodářské   budovy v zámku, ale také přístupovou cestu k zámku včetně stodoly a volné plochy s alejí   stromů.

  - Prostor kolem kapličky a zatáčky silnice - kaplička, zeleň ve vnitřním prostoru zatáčky, cenné jsou štítové orientované objekty radiálně uspořádané (čp. 20, 21, 23)

  - Kaskáda rybníčků - rybníčky jsou umístěny podél silnice, volná plocha mezi ním je   zarostlá náletovou zelení, rybníčky by měly být zachovány, volná plocha nebude    zastavěna.

  - Petrkovské lázně - významná atraktivita obce, cenné je začlenění objektů a areálu do okolní    krajiny

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVEB

Výčet zastavitelných ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich využití

| OZN. | FUNKČNÍ PLOCHA | PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH |
| --- | --- | --- |
| BR | PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH | BR 1 Lípa U silnice na Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice III/38414 a ze stávající místní komunikace k ČOV. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 2 Lípa Nad ČOV | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, Organizaci zástavby koordinovat s plochou BR1 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 3 Lípa U silnice na Petrkov | Přestavbová plocha. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice III/38414 a z navrhované místní komunikace. Podél západní strany plochy bude vysázen pás souvislé zeleně 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 4 Lípa Nad rybníčky | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávajících místních komunikací. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 5 Lípa K Mandláku | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávajících místních komunikací jižně a severně. Respektovat ochranná pásma vedení el.energie. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 6 Lípa Proluka | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 7 Lípa U silnice na Úsobí | Část plochy v ochranném pásmu dráhy je podmíněně přípustná pro bydlení. V této ploše budou pozemky a objekty RD umístěny mimo hranice nadlimitního hlukového pásma železnice a budou respektovány požadavky orgánů dráhy. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, Dopravní napojení plochy křižovatkou ze silnice II/3489 a silnice III/34810. Je navržena přeložka vedení VN, respektovat vodovodní řad pro ZD. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 8 Lípa sever | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 2. etapa výstavby. |
|  |  | BR 9 Lípa U trati | Část plochy v ochranném pásmu dráhy je podmíněně přípustná pro bydlení. V této ploše budou pozemky a objekty RD umístěny mimo hranice nadlimitního hlukového pásma železnice a budou respektovány požadavky orgánů dráhy. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 10 Malá Lípa | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávající silnice. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 11 Malá Lípa | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávající silnice. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 12 Malá Lípa | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávající silnice. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 31 Malá Lípa | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 13 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení křižovatkou ze silnice III/3489. Organizaci zástavby koordinovat s plochou BR14 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 14 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení z plochy BR10. Organizaci zástavby koordinovat s plochou BR13 2. etapa výstavby. |
|  |  | BR 15 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví, dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice nebo ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 16 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 17 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 18 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 19 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 20 Dobrohostov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 21 Chválkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze silnice III/3489. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 22 Chválkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze silnice III/3489. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 23 Chválkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze silnice III/3489. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 24 Chválkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení z místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 25 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze silnice III/34814. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 26 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány mimo negativní vlivy objektu živočišné výroby. Bude posouzeno v územním řízení. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 27 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Doplnění zástavby podél stávající místní komunikace. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 28 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení křižovatkou ze silnice III/34814. 2. etapa výstavby. |
|  |  | BR 29 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace Respektovat vedená VN včetně OP 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 30 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Doplnění zástavby podél stávající místní komunikace. Respektovat vedení VN 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 32 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Je vydáno ÚR. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 33 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Je vydáno ÚR. 1. etapa výstavby. |
|  |  | BR 34 Petrkov | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. 1. etapa výstavby. |
| RH | PLOCHY REKREACE - HROMADNÁ REKREACE | RH 1 | Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající cesty. 1. etapa výstavby. |
| OV | PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST | OV 1 Lípa | Plocha pro občanskou vybavenost, uvažovaná výstavba kaple. Stavbu přizpůsobit venkovskému charakteru okolní zástavby. 1. etapa výstavby. |
|  |  | OV 2 Petrkov | Plocha pro občanskou vybavenost, uvažovaná výstavba hřbitova. Dopravní napojení navrhovanou místní komunikací. V ploše bude umístěno parkoviště. 1. etapa výstavby. |
| OS | PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ- SPORT A TĚLOVÝCHOVA | OS 1 Lípa | Plocha pro sportovní areál Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. 1.etapa výstavby |
|  |  | OS 2 Petrkov | Plocha pro rekreační hřiště v Petrkově Případná výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. 1.etapa výstavby |
| PZ | VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKAČNÍ PLOCHY | PD 1 | Plocha pro místní komunikaci ke sportovnímu areálu 1.etapa výstavby. |
| VZ | ZELEŇ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ | PZ 1 | Plocha pro veřejnou zeleň u rybníčků 1.etapa výstavby |
| VZ | PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - PLOCHY SMÍŠENÉ VESNICKÉ | SV 1 Lípa | Plocha v ochranném pásmu ČOV Lípa Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení z místní komunikace k ČOV 1.etapa výstavby |
|  |  | SV 2 Lípa | Plocha v ochranném pásmu ZAS Lípa. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Pozemky a objekty pro bydlení budou situovány mimo negativní vlivy zemědělské výroby. 1.etapa výstavby |
|  |  | SV 3 Chválkov | Plocha smíšeného území u silnice III/3489 ve Chválkově. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení sjezdem ze silnice III/3489. 1.etapa výstavby |
|  |  | SV 4 Dobrohostov | Plocha smíšené území u silnice III3489 Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Plochy a objekty určené pro bydlení budou situovány mimo negativní vlivy objektu živočišné výroby. Bude posouzeno v územním řízení. Dopravní napojení ze silnice III/3489 1.etapa výstavby |
| DS | PÚLOCHY DOPRAVNÍ-SILNIČNÍ DOPRAVA | DS 1 | Plocha pro přeložku silnice III/3489 mimo zastavěné území. Navrhnout mimoúrovňové křížení železnice. 1.etapa výstavby |
| DU | PLOCHY DOPRAVNÍ - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE | DU 1 | Plocha pro místní komunikaci k navrhovanému hřbitovu. 1.etapa výstavby |
| TI | PLOCHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | TI 1 | Plocha pro čistírnu odpadních vod v Dobrohostově s ochranným pásmem 50 m. 1.etapa výstavby |
| VD | DROBNÁ VÝROBA A SLUŽBY | VD 1 Lípa | Plocha pro drobnou výrobu u silnice III/3489 směr Úsobí Max. výška staveb a budov v ploše bude 15 m. Po obvodu plochy bude vysázena ochranná zeleň z domácích druhů dřevin. V ploše bude umístěno parkoviště 2.etapa výstavby |
|  |  | VD 2 Lípa | Plocha pro drobnou výrobu mezi navrhovanou plochou pro přeložku silnice a tratí ČD. Plocha v OP dráhy. Max. výška staveb a budov v ploše bude 10 m. Využití plochy je podmíněno zpracováním společné územní studie pro plochy drobné výroby VD2 a VD 3 a pro přeložku silnice III/3489. 1.etapa výstavby |
|  |  | VD 3 Lípa | Plocha pro drobnou výrobu mezi navrhovanou plochou pro přeložku silnice a tratí ČD. Plocha v OP dráhy. Max. výška staveb a budov v ploše bude 10 m. Využití plochy je podmíněno zpracováním společné územní studie pro plochy drobné výroby VD 2 a VD 3 a pro přeložku silnice III/3489. 1.etapa výstavby |
|  |  | VD 5 Malá Lípa | Max. výška staveb a budov v ploše bude 10 m. 1.etapa výstavby |
|  |  | VD 6 Dobrohostov | Max. výška staveb a budov v ploše bude 10 m. 1.etapa výstavby |
|  |  | VD 7 Dobrohostov | Přestavbová plocha . Plocha pro drobnou výrobu v bývalém zemědělkém areálu ZAS Lípa v Dobrohostově. Max. výška nových staveb a budov v ploše bude 10 m. Po obvodu plochy bude vysázena ochranná zeleň z domácích druhů dřevin. 1. etapa výstavby. |
| VZ | ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ | VZ 1 | Plocha pro zemědělskou výrobu, rozvojová plocha areálu ZAS Lípa. Max. výška staveb a budov v ploše bude 15 m. Po obvodu plochy bude vysázena ochranná zeleň z domácích druhů dřevin. 1. etapa výstavby. |
|  |  | VZ 2 | Plocha pro zemědělský objekt v Malé Lípě. Je vydáno ÚR. 1. etapa výstavby. |

Plochy jsou vymezeny grafické části územního plánu.

NAVRHOVANÉ KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

K1   Koridor pro přeložku VN a umístění nové trafostanice v šířce podle grafické části.

K2   Koridor pro vedení přípojky VN a umístění nové trafostanice v šířce podle grafické části.

K3   Koridor pro vedení přípojky VN a umístění nové trafostanice v šířce podle grafické části.

PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV

Územní rezerva pro plochu.

| OZN. | FUNKČNÍ PLOCHA | PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH |
| --- | --- | --- |
| H | PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ | R 1 | Rezervní plocha pro vodní nádrž Klanečná na Úsobském potoce. Plocha hydrologicky a morfologicky vhodná pro akumulaci povrchových vod, v ploše bude prověřena možnost budoucího umístění vodní nádrže. Do řešeného území zasahuje pouze malá část rezervované plochy pro případnou vodní nádrž. |

Územní rezerva pro koridor.

| OZN. | FUNKČNÍ PLOCHA | PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH |
| --- | --- | --- |
| TI | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | RK 1 | Územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka. Pro ochranu území pro vedení ZVN je v územním plánu vymezena územní rezerva pro koridor o šířce 300 m. |

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELENĚ

V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně, a to zeleň krajinná a zeleň sídelní.

Krajinná zeleň

Vedle ploch lesa (PUPFL) a ploch trvalých travních porostů má tato plocha největší význam z hlediska utváření krajiny. Krajinná zeleň v řešeném území je zastoupena především v nižších polohách v údolích vodotečí jako svahy a území s náletovými dřevinami. Ve vyšších polohách jsou to neobdělávané ostrůvky krajinné zeleně a  rozptýlené remízky a lesíky.

V okolí Lípy je krajinná zeleň vázána především na toky Žabince, Úsobského potoka a Petrovského potoka a na okolí vodních ploch.

V zastavěném území sídel plní krajinná zeleň funkci extenzivně udržované zeleně s ochrannou nebo izolační funkcí. Krajinná zeleň bude také navržena na některých plochách, které budou součástí ÚSES.

V územním plánu je navrženo doplnění zeleně podél polních cesta a komunikací, vodotečí a vodních ploch formou interakčních prvků ÚSES.

Sídelní zeleň

Lípa

Zeleň uvnitř zastavěného území není v Lípě příliš zastoupena. Větší zelené plochy tu prakticky nejsou, je zde však několik cenných solitérů a skupin vysoké zeleně.

V územním plánu jsou vymezeny 2 plochy veřejné zeleně. První je plocha veřejné zeleně naproti základní škole v okolí skupiny rybníčků. Zde je navrženo doplnění zeleně za novou výstavbou RD v návaznosti na stávající plochy veřejní zeleně.

Druhá plocha veřejné zeleně je vymezena u rybníčku podél silnice III/3489 směrem k nádraží ČD.

Vyhrazená zeleň v obci Lípa je zastoupena zelení mateřské  a základní školy.

Izolační a ochrannou zeleň tvoří extenzivně udržovaná vysoká zeleň (krajinná zeleň). Plošná izolační a ochranná zeleň je navržena východně od areálu ZAS Lípa  a podél navrhované přeložky silnice III/3489.

Petrkov

V sídle je zeleň bohatě zastoupena, což je patrné i z dálkových pohledů od Svatého Kříže.

V samotné obci je to zejména vyhrazená zeleň zámeckého parku, zeleň podél cesty k zámku, v sídle jsou cenné solitéry a aleje. Cenná je vyhrazená zeleň u bývalých petrkovských lázní.

V územním plánu je vymezena stávající sídelní zeleň podél kaskády rybníků, nové plochy nejsou vymezeny.

Dobrohostov

Sídelní zeleň je zde zastoupena v menší míře, především kolem komunikací a vodních ploch.  Plocha veřejné zeleně je vymezena ve vnitřní ploše návsi, který je vymezen jako nezastavitelné veřejné prostranství.

Chválkov

V sídle je rozptýlená zeleň  podél komunikací. Malá plocha veřejné zeleně je vymezena na návsi v centru sídla.

Zeleň ochranná (plošná i liniová) - je navržena především podél zemědělských areálů a objektů, podél ploch  pro drobnou výrobu a skladování  a dále po obvodu  obytného území a mezi sídlem a navrhovanou přeložkou silnice.

Z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména používat domácí druhy dřevin).

Soukromá zeleň je součástí zástavby RD a je využívána jejími obyvateli. Liniová zeleň je především podél komunikací a zemědělských cest. Původní dřeviny se dochovaly podél některých cest a vodotečí.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ

UMÍSŤOVÁNÍ

1. Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Obec Lípa a její místní části jsou dopravně napojeny silnicemi III. tříd.

V územním plánu je v souladu s požadavkem zadání navržena dílčí přeložka silnice III/3489 západně od Lípy, trasa je vedena za tratí ČD, trasa bude železnici křížit mimoúrovňově.

Ostatní silnice jsou územně stabilizovány a není počítáno se změnami.

Trasy nových inženýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení silnic. Územní plán respektuje stávající silniční síť včetně ochranných pásem.

Místní komunikace

Doplnění místních komunikací je navržené zejména pro dopravní napojení rozvojových lokalit a ke zlepšení dopravního napojení lokalit stávajících. V územním plánu jsou navrženy místní komunikace k navrhované ploše pro hřbitov mezi Lípou a Petrovem a místní komunikaci k navrhovanému sportovišti.

Ostatní dopravní plochy

V územním plánu je počítáno s ponecháním stávajících autobusových zastávek v Lípě i místních částech. Stávající zastávky budou posouzeny a upraveny podle ČSN.

V zastavěném území obce bude podél silnice realizován alespoň jednostranný chodník. Rovněž bude nutné doplnit chodníky pro přístup k novým rozvojovým plochám.

Jednoznačně lokalizované plochy pro dobudování sítě místních komunikací a parkovišť jsou zakresleny v grafické části dokumentace jako navrhovaná veřejná prostranství pro dopravu. Místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území je možné umístit i uvnitř jednotlivých funkčních ploch podle regulativu příslušné funkční plochy.

Plochy silnic a místních komunikací jsou závaznou částí územního plánu. Na pozemcích vymezených tras a ploch staveb pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou staveb liniových a technického vybavení.

Železniční doprava

U nové obytné zástavby navrhované v blízkosti drážního tělesa, nebudou případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy hrazeny z prostředku správce infrastruktury.

U ploch pro drobnou výrovu a zemědělskou výrobu v ochranném pásmu dráhy musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby drážních staveb a zařízení.

2. Technická infrastruktura

# Vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou

Místní části  Lípa, Dobrohostov a Petrkov  mají  vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z vodojemu Lípa. Zdrojem vody jsou 2 vrty umístěné v k.ú. Suchá a 3 vrt v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Lípa. Samostatně je zásobován areál živočišné výroby dvěma samostatnými užitkovými vodovody. Místní část Chválkov není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

Stávající stav zásobení pitnou vodou je vyhovující. V místní části Chválkov  bude v územním plánu ponecháno zásobení z vlastních zdrojů. Pro novou výstavbu bude provedeno rozšíření vodovodní sítě.

Návrh koncepce zásobování pitnou vodou je zakreslen v grafické části.

# Odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Lípa má v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. V místní části je v provozu čistírna odpadních vod. V budoucnu je počítáno s rekonstrukcí ČOV v rámci stávajícího areálu.  Pro novou výstavbu bude provedeno rozšíření kanalizační sítě.

Místní část Petrkov má vybudovaný systém veřejné kanalizace. V místní části je v provozu čistírna odpadních vod.

Místní část Dobrohostov má pouze částečně vybudovaný systém jednotné veřejné kanalizace. V místní části je v územním plánu navržena dostavba kanalizace a plocha pro čistírnu odpadních vod.

Místní část Chválkov nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V místní části je v územním plánu navržena individuální likvidace odpadních vod.

Návrh koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod je zakreslen v grafické části.

Energetika

Zásobování elektrickou energií

Obec je zásobována elektrickou energií  z kmenové linky VN 22 kV č. 214 (z R Havlíčkův Brod - směr Úsobí)  a venkovních trafostanic.

Podél jižního okraje sídla Lípa probíhá trasa vedení ZVN 400 kV  R Mírovka- R Hradec u Kadaně  (e.č. 420) a dále zde prochází  VVN 110 kV R Mírovka – Humpolec.

Ze zásad územního rozvoje je do územního plánu převzata územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka.  Pro ochranu území pro vedení ZVN je v územním plánu vymezena územní rezerva pro koridor o šířce 300 m. Vlastní řešení vedení bude upřednostňovat minimalizaci podpěrných bodů, případně vedení navrhovaných a stávajících vedení v jednom koridoru na společných podpěrných  bodech.

V územním plánu je v místní části Lípa navržena výstavba nových venkovních trafostanic a dále směrová přeložka stávajícího vzdušného vedení na jihozápadním okraji obce. V ostatních místních částech je stávající koncepce vyhovující.

Návrh koncepce zásobování elektrickou energií  s vyznačením ochranných pásem je zakreslen v grafické části územního plánu.

Zásobování zemním plynem

Všechny místní části obce Lípa (Lípa, Dobrohostov, Chválkov a Petrkov)  jsou plynofikovány. Ve výhledu je počítáno s prodloužením rozvodů v obci pro novou zástavbu.

Spoje

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely. Řešeným územím prochází provozované radioreléové trasy. Tato zařízení budou respektována včetně ochranných pásem.

Technické zabezpečení

Koncepce nakládání s odpady

Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce.

V současné době je pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do popelnic a svozovou firmou svážen a ukládán na řízenou skládku.

3. Občanské vybavení

Veřejná občanská vybavenost pro občany obce je postačující, v územním plánu jsou navrženy plochy pro sport a tělovýchovu u základní školy, plocha pro malou kapli v Lípě a plocha pro nový hřbitov mezi Lípou a Petrkovem.

Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných funkčních plochách v rámci přípustného popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch.

4. Veřejná prostranství

Stávající plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí  a veřejné prostranství s převládající sídelní zelení jsou zastoupeny zejména v uličních prostorech v centrálních částech sídel. Veřejná prostranství jsou vymezena v grafické části a jsou nezastavitelná.

Navrhované plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí  a veřejné prostranství s převládající sídelní zelení zakresleny v grafické části.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH                  A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ

1. Koncepce uspořádání krajiny

V územním plánu je navržena ochrana a tvorba krajiny a krajinného rázu především těmito opatřeními:

- zvyšování podílu trvalých travních porostů a snižování podílu orné půdy na zemědělské půdě katastru

- je umožněno zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území,  v rámci přípustných  činností na zemědělské půdě je umožněno její zalesnění podmíněné souhlasem ochrany ZPF

- je umožněno zvýšení podílu vodních ploch v katastru, v rámci přípustných  činností na zemědělské půdě je umožněn návrh vodních  ploch zvyšujících ekologickou stabilitu území  podmíněných souhlasem ochrany ZPF

- je navržena výsadba rozptýlené zeleně v krajině především  ve formě  interakčních prvků a biokoridorů a biocenter ÚSES.

- je navržena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací a cest, doplnění břehových porostů a revitalizace vodních toků (v rámci vymezených prvků ÚSES)

- je třeba respektovat přírodní dominanty a přírodní horizonty krajiny

- u navrhovaných ploch zejména pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena maximální výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy, je stanoven požadavek na  etapizaci výstavby. Tyto požadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch.

- u stávajících ploch zemědělské výroby a skladování a drobné výroby a služeb je navržena výsadba izolační a ochranné zeleně z domácích druhů dřevin.

2. Územní systém ekologické stability

V grafické části územního plánu jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Řešeným územím  prochází regionální a lokální biokoridory, v řešeném území se nachází regionální a lokální biocentra.

Plochy tvořící biocentra a biokoridory všech stupňů ÚSES jsou nezastavitelné.

##### Podmínky pro využití ploch ÚSES

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do návrhu ÚSES platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:

Přípustné je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES.

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES.

Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území.

Míra přesnosti vymezení ÚSES je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území (nezohledňující vlastnické vztahy k pozemkům) a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území.

S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že zůstane zachována aktuální i potenciální funkčnost ÚSES. Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES a přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

3. Protierozní opatření

Proti eroznímu působení vody se navrhuje v maximální míře zatravnění exponovaných pozemků. V případě výsadby hospodářských plodin se doporučuje upřednostňovat druhy odolné vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny).

Pro ochranu rozvojových lokalit situovaných na kontaktu s neurbanizovaným územím před extravilánovými vodami se navrhuje vybudování zemních záchytných příkopů a úseků zemědělských cest.

4. Ochrana před povodněmi

V řešeném území je stanoveno záplavové území významných vodních toků Žabince a Úsobského potoka.

5. Dobývání nerostů

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území.

V řešeném území je evidována řada poddolovaných území, kde byly těženy rudy a které jsou uvedeny a zakresleny v průzkumové části územního plánu

-  2916  Petrkov 1

-  2936 Petrkov u potoka Žabince

-  2939 Petrkov,  Suchá u H.Brodu

-  2977 Suchá u H.Brodu

Pro řešené území není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska radioaktivních nerostů.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ( HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.

##### A. Podmínky pro využití území ploch s rozdílným způsobem využití:

V hlavním výkrese vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem využití (také funkční plochy) s určením převažujícího účelu využití. K nim přiřazuje v textové části příslušné regulativy, která vymezují hlavní využití, přípustné, nepřípustné popř. podmíněně přípustné využití ploch. Takto vymezená regulace ploch omezuje využitelnost jednotlivých  ploch s rozdílným způsobem využití.

- stupeň  přípustné  - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou v území běžné, bezkolizní vztahy

- stupeň   podmíněně přípustné  - využití plochy činnostmi a ději, které nejsou v ploše běžné, ale nenarušují funkci území jako celku

- stupeň  nepřípustné  - zakázaný, nedovolený způsob využívání plochy. Jde o činnosti či děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepřípustné nejsou ve výčtu činností  v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném a zásadním protikladu s funkcí hlavní

V grafické části územního plánu jsou plochy s rozdílným využitím označeny plošně (barevnou plochou nebo šrafou podle legendy) a písmennou zkratkou plochy (např. BR). Tato označení jsou rovnocenná a závazná.

Regulativ konkrétní plochy je označen písmennou zkratkou s číselným indexem (např.BR1). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, kterou je nutno brát směrně, neboť podrobnost zpracování ÚP odpovídá měřítku použitého mapového podkladu a generalizaci zákresu funkčních ploch. Tyto hranice je možno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější dokumentace při zachování koncepce dané územním plánem.

Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a jiná opatření, které vymezenému členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo povolit.

Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému využití ploch podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru.

Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití

Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných  požadavcích na využívání území.

Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na:

a) Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR)

b) Plochy bydlení - bydlení v bytových domech (BD)

c) Plochy  rekreace – plochy pro rodinnou rekreaci (RR)

d) Plochy rekreace – plochy pro hromadnou rekreaci (RH)

e) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV)

f) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS)

g) Plochy veřejných prostranství – komunikační plochy (PD)

h) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství (PZ)

i) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické (SV)

j)  Plochy dopravní – silniční doprava (DS)

k)  Plochy dopravní – účelové komunikace (DU)

l) Plochy dopravní – železnice (DZ)

m) Plochy technické infrastruktury – plochy inženýrských sítí  (TI)

n) Plochy výroby a skladování – drobná výroba a služby (VD)

o) Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a skladování (VP)

p) Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba a skladování(VZ)

Plochy nezastavěné se člení na:

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H)

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO)

c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT)

d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP)

f) Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně (LK)

g) Plochy přírodní – plochy chráněných území a biocenter (OP)

Využití ploch  hlavní, přípustné, podmíněně přípustné  a nepřípustné:

Plochy zastavěné a zastavitelné

a) Plochy bydlení – bydlení v rodinných domech - BR (světlečerveně)

Hlavní:

Plochy pro bydlení se zázemím  rekreačních a užitkových zahrad.

Přípustné:

Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště,

Podmíněně přípustné:

Přípustnostmi je výstavba bytových domů, pokud je uvedeno v regulativu jednotlivých ploch. Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Řemesla a služby, drobná výrobní činnost  a  chov drobného hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda).

Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území.

U nové obytné zástavby navrhované v blízkosti drážního tělesa, nebudou případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy hrazeny z prostředku správce infrastruktury.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

b) Plochy bydlení – bydlení v bytových domech - BD (tmavočerveně)

Hlavní:

Plochy pro bydlení v bytových domech

Přípustné:

Přípustné jsou rodinné domy, objekty pro dočasné ubytování, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, zařízení  pro kulturu, zdravotnictví a sport sloužící pro obsluhu tohoto území

Místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, garáže, sídelní (veřejná) zeleň, veřejná prostranství, plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu.

Podmíněně přípustné:

Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,  zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících.

Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

c) Plochy pro rekreaci – plochy pro rodinnou rekreaci – RR (oranžově)

Hlavní:

Slouží pro uspokojování potřeb rekreace jednotlivých občanů na vlastních  nemovitostech.

Přípustné:

Slouží k umístění individuálních rekreačních chat, rekreačních domků a chalup a staveb potřebných pro tyto činnosti a aktivity a dále pro umístění soustředěných rekreačních zahrádek sloužících k rekreaci a zahrádkaření, přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné:

Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na  okolní prostředí.

Nepřípustné:

Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, u individuálních rekreačních chat je nepřípustný chov drobného hospodářského zvířectva. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

d) Plochy pro rekreaci – plochy pro hromadnou rekreaci – RH (tmavooranžově)

Hlavní:

Slouží pro uspokojování společných potřeb rekreace a turistiky občanů.

Přípustné:

Slouží k umístění zařízení hromadné rekreace a cestovního ruchu a staveb potřebných pro tyto činnosti a aktivity pro obsluhu takového území. Umístění stravovacích a ubytovacích zařízení a sportovně rekreačních zařízení.

Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné:

Služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci, bydlení, pokud neomezí hlavní funkci plochy, stavby a zařízení pro agroturistiku.

Nepřípustné

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

e) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost – OV (fialově)

Hlavní:

Stavby pro občanské vybavení.

Přípustné:

Stavby pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, služby nevýrobního charakteru. Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné:

Bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a služby nesnižující kvalitu prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, vestavěné garáže, ostatní garáže.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

f) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova – OS ( žlutě)

Hlavní:

Slouží pro sportovní  a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované.

Přípustné:

Sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň.

Podmíněně přípustné:

Menší ubytovací a stravovací zařízení sloužící obsluze těchto území, služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro sport a tělovýchovu  přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

g) Plochy veřejných prostranství – komunikační  plochy PD- (šedě)

Hlavní:

Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převažující komunikační funkcí.

Přípustné:

Plochy veřejných prostranství s převažující komunikační funkcí zahrnují stávající a navrhované plochy veřejně přístupných ploch v zastavěném území obce, zpravidla v centrálním prostoru (náves, náměstí) nebo uličním prostoru. Zahrnují plochy dopravní, technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství. Součástí jsou také dílčí plochy veřejné  zeleně.

Podmíněně přípustné:

Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení sloužící obsluze těchto ploch.

Nepřípustné:

Nepřípustná je zástavba veřejného prostranství budovami.

h) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství PZ - (modrozeleně)

Hlavní:

Veřejně přístupný prostor s převažujícím zastoupení sídelní zeleně.

Přípustné:

Území pro veřejnou upravenou zeleň a parky plnící funkci estetickou, rekreační, ekologickou,  pietní i ochrannou, přípustné jsou dětská hřiště, odpočívadla s lavičkami, drobné sakrální stavby a zařízení sloužící obsluze těchto ploch.

Podmíněně přípustné:

zřizování pěších případně cyklistických cest, veřejná prostranství a plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků,  umisťování mobiliáře obce,  zařízení  technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních  komunikací.

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.

Nepřípustné: je umístění objektů jiných funkcí, jiné činnosti narušující prostředí sídelní zeleně. Nepřípustná je zástavba veřejného prostranství se sídelní zelení budovami.

i) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické SV- (červeně se šrafou)

Hlavní:

Smíšené území bydlení  a jiných neobytných činností zpravidla stejných majitelů, nesnižující kvalitu souvisejícího území.

Přípustné:

Plochy smíšeného území bydlení majitelů společně s umístěním drobných řemeslných provozů, služeb a obchodů  v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov.

Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, rekreace, zařízení dopravní a technické infrastruktury, zeleň.

Podmíněně přípustné:

Řemesla a služby, drobná výrobní činnost, stavby pro skladování s nízkými nároky na skladovací plochy, zemědělská malovýroba  a  chov  hospodářského zvířectva , agroturistika  v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch a pozemků a objemu budov a pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda).

Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

j) Plochy dopravní – silniční doprava DS - (šedá)

Hlavní:

Stavby silniční dopravní infrastruktury.

Přípustné:

Plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů, plochy doprovodné zeleně. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy dopravních zařízení a plochy železnice včetně nádraží, ploch pro vysokorychlostní trať, plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

k) Plochy dopravní – účelové komunikace DU - (okrová)

Hlavní:

Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužící pro obsluhu území a umožňující průchod krajinou.

Přípustné:

Pozemky účelových komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy pro dopravu pěší a cyklistickou, plochy pro doprovodnou zeleň.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

l) Plochy dopravní – železnice DZ - (fialová)

Hlavní:

Stavby železniční dopravní infrastruktury.

Přípustné:

Pozemky dráhy a zařízení na dráze, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

m) Plochy technické infrastruktury – plochy inženýrských sítí  TI ( tmavofialová)

Hlavní:

Stavby technické infrastruktury.

Přípustné

Monofunkční plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a trubní přepravu produktů.je pouze zařízení sloužící obsluze těchto území.

Podmíněně přípustné:

Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách.

Nepřípustné

Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy.

n) Plochy výroby a skladování -drobná výroba a služby - VD (světle  šedě)

Hlavní:

Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu.

Přípustné:

Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, slouží k umisťování provozoven obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíží se spíše výrobě řemeslnické, navazující sklady a služby, přípustné jsou zařízení obchodu, administrativa a správa,  zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň,

Podmíněně   přípustné:

Byty správců (pohotovostní byty),  hromadné a halové garáže, čerpací stanice pohonných hmot.

Nepřípustné:

Využití pro bydlení v RD nebo bytových domech, sport a tělovýchovu, rekreace, zemědělská výroba. Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy.

Plochy pro drobnou výrobu, které budou negativně ovlivňovat nadlimitními hladinami hluku chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory.

o) Plochy výroby skladování – zemědělská výroba - VZ (hnědě)

Hlavní:

Plochy určené pro živočišnou a rostlinnou výrobu.

Přípustné:

Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské produkce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které může přesahovat    hranice  areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná výroba, výrobní řemesla, obchod, služby, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň, hromadné a halové garáže, zařízení lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty.

Podmíněně přípustné:

Obchodní a komerční aktivity, vybavenost. Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot.

Nepřípustné jsou:

Využití pro bydlení, využití pro školství, zdravotnictví, sociální služby a kulturu, zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na prostředí.

Plochy nezastavěné:

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H)

Hlavní:

Vodní ploch a toky.

Přípustné:

Jsou vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované.

Podmíněně přípustné:

Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, výjimečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.

Nepřípustné

Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní režim v území.

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO)

Hlavní:

Zemědělská půda

Přípustné:

Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, přípustné jsou  změny kultur. Protipovodňová a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné:

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění  a extenzivní vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování drobných staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT)

Hlavní:

Zemědělská půda.

Přípustná

Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, přípustné jsou  změny kultur. Protipovodňová a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné:

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění  a extenzivní vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování drobných staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)

Hlavní:

Zahrady.

Přípustné:

Slouží k umístění samostatných zahrad, které nejsou určeny k zastavění.

Podmíněně přípustné:

Účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby, vedlejší stavby ke stavbám pro bydlení, zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na  okolní prostředí.

Nepřípustné:

Stavby pro bydlení, rekreaci, podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející s určující funkcí plochy.

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP)

Hlavní:

Pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Přípustná

Lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa (PUPFL), využití ploch je možné pouze v souladu se zákonem  na ochranu lesa v platném znění.

Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, ochranu přírody , realizace ÚSES, protipovodňová a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné:

Umísťování zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k výkonu myslivosti podmíněné souhlasem státní správy lesů. Výstavba extenzivních vodních nádrží podmíněná souhlasem státní správy lesů.

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

f) Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně (LK)

Hlavní:

Nezemědělské  a nelesní plochy v krajině (popř.sídle) porostlé vegetací, většinou se zastoupením dřevin.

Přípustné jsou:

Jedná se o extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, soliterní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Opatření ke zvýšení ekologické stability území, realizace ÚSES, zařízení a stavby pro ochranu přírody, protipovodňová a protierozní opatření

Podmíněně přípustné:

Extenzivní vodní plochy, zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, revitalizační opatření.

Výstavba zařízení liniové dopravní a technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních  komunikací.

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.

Nepřípustné:

Jsou stavby a zařízení nevratně znehodnocující krajinnou zeleň.

g) Plochy přírodní – plochy chráněných území a biocenter (OP)

Hlavní:

Zvláště chráněné území a biocentrum územního systému ekologické stability.

Přípustné jsou:

Plochy přírodní se vymezují za účelem zajistit podmínky pro ochranu přírody a krajiny. Jedná se o plochy zvláště chráněných území, plochy biocenter. Přípustné jsou plochy zemědělské půdy, plochy lesů a krajinné zeleně, vodní plochy.

Podmíněně přípustné:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné činnosti ohrozit určující funkci plochy a narušit krajinný ráz území.

Nepřípustné:

Je využití, které je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny dané lokality.

##### B. Podmínky pro využití ploch v koridorech technické infrastruktury

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů technické infrastruktury  platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:

Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu předmětní technické infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané technické infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Míra přesnosti vymezení koridorů je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území (nezohledňující vlastnické vztahy k pozemkům) a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území.

##### C. Podmínky pro využití území v plochách a koridorech územních rezerv:

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití v plochách a koridorech územních rezerv platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:

Hlavní způsob využití:

Ochrana před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch a koridorů územních rezerv pro účel vymezený územním plánem.

Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní umístění stavby pro daný účel v ploše nebo koridoru územní rezervy.

Nepřípustná je realizace staveb (včetně staveb dočasných), zařízení, opatření a úprav krajiny (např. zalesnění, výstavba vodních ploch), jejichž realizace by podstatně ztěžovala nebo prodražovala budoucí využití územních rezerv.

D. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Podmínky pro výstavbu na celém území obce (stabilizovaných i zastavitelných ploch)

Plošná regulace – je třeba respektovat historický půdorys sídla, v prostoru náměstí                   a historických ulic je třeba respektovat historicky danou stavební čáru.

Podmínky pro stavby

Nové objekty v prostoru náměstí a historických ulicích (přestavby a zástavby proluk) budou  stavěny jako objekty architekturou srovnatelné s okolní venkovskou zástavbou.

Zástavba nových ploch pro bydlení v RD  bude respektovat  venkovský charakter zástavby.

U objektů architektonicky hodnotných na západní straně náměstí je nutné při rekonstrukcích dodržet vnější hmoty a charakter členění vnějšího pláště budovy (tj. střešní krytiny, fasády     a výplně otvorů).

Výšková regulace zástavby – u ploch pro bydlení a občanskou vybavenost je výšková regulace stanovena max. počtem nadzemních podlaží podle jednotlivých lokalit. U ostatních ploch je výšková regulace dána max. výškou staveb. Výšková regulace je uvedena v podmínkách využití  jednotlivých zastavitelných ploch a podmínkách využití vybraných stabilizovaných ploch.

Prostorová regulace

U nových zastavitelných ploch  výška zástavby uvedena v regulativech konkrétních ploch. Výšková hladina zástavby ve stabilizovaných plochách bude respektovat  převládající výšku zastavění v sídle, u zástavby zohlednit převládající tvar stávajících střech. Materiálové řešení přizpůsobit  okolnímu prostředí.

Zeleň

Při vegetačních úpravách v místních  částech použít přednostně domácích druhů dřevin.

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH

OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM

A STAVBÁM VYVLASTNIT.

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich  výstavby a řádného využívání pro stanovený účel:

Dopravní infrastruktura:

VD1 Plocha pro přeložku silnice III/3489 včetně řešení křižovatek, souvisejících objektů, zemědělských cest a vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

VD2  Plocha pro novou místní komunikaci a parkoviště.

VD3  Plocha pro novou místní komunikaci k navrhovanému hřbitovu.

Technická infrastruktura:

VT 4  Přeložka vedení VN 22 kV v jižní části obce včetně nové trafostanice ve vymezeném koridoru.

VT 5  Nová trafostanice v severní části obce včetně přívodního vedení VN 22 kV ve vymezeném koridoru.

VT 6 Nová trafostanice ve východní části obce včetně přívodního vedení VN 22 kV ve vymezeném koridoru.

Veřejně prospěšná opatření pro účel:

Zvyšování retenčních schopností území:

Tato veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena.

Založení prvků územního systému ekologické stability:

Plochy pro regionální a lokální biocentrum.

Plochy pro regionální biokoridor.

Plochy pro lokální biokoridor

Asanace:

Plochy asanací (ozdravění) nejsou navrhovány.

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb  je zakresleno v grafické části územního plánu.

Poznámka: na tato plochy se vztahuje i překupní právo podle §101 stavebního zákona.

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  A VEŘEJNĚ

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ

PRÁVO.

Veřejně prospěšné stavby pro účel:

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení:

PO 7  Plocha pro hřbitov.

PO 8  Plocha pro hřiště v Lípě.

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanací je zakresleno v grafické části územního plánu.

Poznámka: na tyto plochy se nevztahuje možnost vyvlastnění či jiného omezení vlastnických práv podle §170 stavebního zákona.

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO

PROVĚŘENÍ

V územním plánu je  vymezena územní rezerva pro plochu:

R 1 - rezervní plocha pro vodní nádrž Klanečná na Úsobském potoce. Plocha hydrologicky a morfologicky vhodná pro akumulaci povrchových vod, v ploše bude prověřena možnost  budoucího umístění vodní nádrže. Do řešeného území zasahuje pouze  malá část rezervované plochy pro případnou vodní nádrž.

V územním plánu je  vymezena územní rezerva pro koridor:

RK1 - ze zásad územního rozvoje je do územního plánu převzata územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka.  Pro ochranu území pro vedení ZVN je v územním plánu vymezena územní rezerva pro koridor o šířce 300 m.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ,

A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ

SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM   A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII

DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI.

Tyto plochy jsou vymezeny ve výkrese základního členění. Jedná se zastavitelné plochy.

- plocha VD 2 pro drobnou výrobu a služby

- plocha VD 3 pro drobnou výrobu a služby

- plocha DS 1 pro dopravu silniční

Územní studie budou zpracovány před využitím ploch pro drobnou výrobu.

V rámci územní studie bude zpracováno hlukové posouzení vlivu dopravy na venkovní chráněný prostor a na venkovní chráněný prostor staveb. V případě nevyhovujících hygienických limitů budou navržena účinná opatření.

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH

V JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny.

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Pořadí změn (etapizace) je uvedena v podmínkách využití zastavitelných ploch a ploch přestaveb. V grafické části  je etapizace zakreslena ve výkresu  etapizace.

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY

VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT

ARCHTEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POUZE

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Tyto stavby nejsou v územním plánu vymezeny.

14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ

ŘÍZENÍ

Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny.

15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Dokumentace obsahuje:

I. Územní plán

A. Textová část územního plánu – str. 1-33

B. Grafická část územního plánu:

1  	Výkres základního členění				1 : 10 000

2a 	Hlavní výkres – část A                                    	1 :  5 000

2b 	Hlavní výkres – část B                                  	            1 :  5 000

3a 	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření

a asanací – část A			                        1 :  5 000

3b 	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření

a asanací- část B		                       		1 :  5 000

4 	Výkres etapizace		                       		1 :  10 000

II. Odůvodnění územního plánu

A. Textová část odůvodnění územního plánu – str. 34-120

B. Grafická část odůvodnění  zemního plánu:

5a  Koordinační výkres – část A	  	1 :  5 000

5b  Koordinační výkres – část B	 	1 :  5 000

6a  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

část A	            1 :  5 000

6b  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

část B	            1 :  5 000

7   Výkres širších vztahů                                                 	1 : 100 000

# II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH

VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ VYDANOU

KRAJEM

Postavení obce v systému osídlení

Obec Lípa leží v jižní části Havlíčkobrodského okresu, ve střední části kraje Vysočina. Obec Lípa  je vzdálená asi 6 km od Havlíčkova Brodu a 20 km od  krajského města Jihlavy. Lípa patří do správního obvodu města Havlíčkův Brod, které je pro obec obcí s rozšířenou působností.

Obec a místní části leží mimo významné komunikace. Význam obce je dán výhodnou polohou v blízkosti velkých měst (Havlíčkův Brod, Jihlava) s dobrou dostupností na nadřazenou silniční a dálniční síť (I/38, I/43, dálnice D1), i s možností využití místní železniční dopravy. Sídlo Lípa má výrazně obytný charakter s rozsáhlou  novodobou obytnou zástavbou. Místní výroba je málo zastoupená, je zastoupena tradiční zemědělská výroba. Mimo vlastní Lípu  se obytná zástavba rozvíjí také v  místních částech, zejména v Petrkově a v Dobrohostově.

V obci je umístěna základní i vyšší občanská vybavenost (prodejna, hřiště, kulturní sál, škola, školka, lékař aj.). Pracovní příležitosti mimo obec jsou dostupné v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě.

Celková výměra řešeného území je 1 470,42 ha, z toho vlastní k. ú. Lípa u H.B. má velikost 652 ha. V roce 2001 v obci a místních částech trvale bydlelo 1 020 obyvatel. K 1. 1. 2007 bylo celkem k trvalému pobytu přihlášeno 1 009 obyvatel, z toho v Lípě 748 obyvatel, v Dobrohostově 115, Chválkově 23 a v Petrkově 123 obyvatel.

Širší dopravní vztahy

Obec Lípa a její místní části jsou dopravně napojeny silnicemi III. tříd. Významné dopravní napojení ve směru na Havlíčkův Brod je po silnici III/3489 do sídla Šmolovy a dále  po silnici I/34. Napojení na silnici I/38 je silnicí III/34814  křižovatkou v sídle Svatý Kříž.

Dopravní napojení na dálniční síť zajišťuje silnice I/38 na dálniční křižovatku  Pávov u Jihlavy (10km) nebo po silnicích III tříd na dálniční křižovatku Větrný Jeníkov (8 km), eventuelně po silnici I/34 na dálniční křižovatku Humpolec (15 km).

Do základní páteřní sítě kraje Vysočina jsou zařazeny v širším území silnice I/38 a I/43, v řešeném území to není žádná ze silnic III.tříd.

Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať Humpolec- Havlíčkův Brod. V řešeném území se na této trati nachází železniční stanice Lípa, zastávka Petrkov a zastávka Radňov (Dobrohostov).

Vztah vůči Zásadám územního rozvoje kraje.

V současné době jsou schváleny Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. V tomto materiálu je velká část řešeného území (k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a k.ú. Petrkov) zahrnuta do krajské rozvojové oblasti OBk 1.

V ZÚR jsou obsaženy koridory a plochy regionálního a nadregionálního ÚSES:

- U147 – RBC (725)  Hradiště

- U216 – RBK (439)  Chlístov - Hradiště

V územním plánu bylo provedeno zpřesnění vymezení regionálních biocenter popsané v odůvodnění řešení ÚSES. Zpřesněním bylo provedeno zpracovatelem ÚSES.

V ZÚR jsou dále obsažen územní rezervy:

- Územní rezerva  plochy pro vodní nádrž Klanečná na Úsobském potoce.

- Územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka.

Územní rezervy jsou převzaty do územního plánu Lípa.

Vztah vůči dosud platné územně -plánovací dokumentaci pro celé území obce

Na celé území obce (4 katastrální území) nebyla v minulosti zpracována a schválena žádná územně plánovací dokumentace.

Obec měla v minulosti schválený Směrný  územní plán Lípa z roku 1975 (Stavoprojekt Hradec Králové).

Územní plán sídelního útvaru obce Lípa (Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o.) byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 9. 1996. Místní části měly zpracované urbanistické studie - Petrkov  z roku 1996,  Dobrohostov z roku 1999 (Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o).

Vztah k navazující ÚPD okolních obcí

Sousední územní obvody jsou:

- obec Úsobí (k. ú. Úsobí)

- obce Úhořilka (k. ú. Úhořilka)

- obec Kochánov (k. ú. Kochánov)

- obec Okrouhlička (k. ú. Okrouhlička)

- město Havlíčkův Brod (k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Šmolovy)

- obec Michalovice (k. ú. Michalovice u Havlíčkova Brodu)

- obec Květinov (k. ú. Květinov, k. ú. Radňov u Květinova)

- obec Herálec (k. ú. Koječín)

V územním plánu je zejména koordinováno vymezení prvků ÚSES a řešení dopravy a inženýrských sítí.

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŽ

ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Územní plán Lípa je od počátku pořizován podle nového stavebního zákona. V zadání územního plánu je stanoveno, že bude zpracován přímo návrh územního plánu a není nutné zpracovávat koncept územního plánu.

Podkladem pro zpracování návrhu územního plánu bylo schválené zadání územního plánu.

Komentář k vybraným požadavkům zadání:

1. Prověření umístění ploch pro bytové domy, umístění domu s pečovatelskou službou.

Přímo plocha pro bytové domy nebyla v územním plánu navržena. U vybraných ploch pro bydlení v urbanisticky vhodných lokalitách je v územním plánu stanovena regulativem přípustnost rodinných domů i bytových domů.

Umístění domu s pečovatelskou službou nebylo specifikováno, je možné jej umístit za stejných podmínek jako bytové domy.

2. Požadavek na rozšíření , úpravy popř. směrové úpravy silnice III/34814 v Petrkově

Směrové úpravy trasy vzhledem k významu silnice a intenzitě dopravy nebyly v územním plánu navrženy. Rozšíření a úpravy silnice je nutné vzhledem k podrobnosti územního plánu prověřit v podrobnějším řešení a podrobnějším mapovém podkladu. V územním plánu je plocha silnice zakreslena v rozsahu pozemku silnice podle katastrální mapy, v takto vymezené ploše je ještě rozšíření silnice (vozovky silnice) možné.

3. Odkanalizování území, návrh nové splaškové kanalizace v Lípě

V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje je obsažen požadavek na oddílný systém  kanalizace v Lípě a na výstavbu nové splaškové kanalizace. V současné době je kanalizace a ČOV vyhovující, případná výstavba nových úseků kanalizace (jednotné nebo oddílné) bude řešena podle jednotlivých rozvojových záměrů a podle podmínek konkrétních lokalit. V územním plánu je obsaženo toto řešení, není tedy navržena celá nová splašková kanalizace v sídle Lípa.

4. Záměr na výstavbu ZVN 400 kV v jižní části obce.

Podél jižního okraje sídla Lípa probíhá trasa vedení ZVN 400 kV  R Mírovka - R Hradec  u Kadaně  (e.č. 420) a dále zde prochází  VVN 110 Kv R Mírovka – Humpolec.

Ze zásad územního rozvoje je do územního plánu převzata územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka.  Pro ochranu území pro vedení ZVN je v územním plánu vymezena územní rezerva pro koridor o šířce 300 m. V zásadách územního rozvoje je vymezena územní rezerva pro koridor pro vedení ZVN o šíří 600 m. Na společném projednání návrhu územního plánu byl se zástupci správce sítě (ČEPS) pořízen zápis o zmenšení územní rezervy koridoru v řešeném území územního plánu Lípa na šířku 300 m.

5. Vodní nádrž Klanečná na Úsobském potoce.

Do řešeného území zasahuje malá část územní rezervy pro případnou vodní nádrž Klanečná na Úsobském potoce podle směrného vodohospodářského plánu a také podle rozpracovaných zásad územního rozvoje kraje. Je zakreslena do územního plánu Lípa jako územní rezerva pro vodní a vodohospodářské plochy.

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ.

3. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu.

Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

- zachování urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství a doplnění občanské vybavenosti v obci

- vymezení ploch pro bytovou výstavbu v obci

- koncepce výrobního území, umístění ploch pro drobnou výrobu a služby a pro zemědělskou výrobu.

- stanovení koncepce pro řešení dopravy v obci

- koncepce řešení technické vybavenosti

- zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické stability

- zkvalitnění životní prostředí v obci

- stanovení zásad pro výstavbu v obci

3. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Vymezení řešeného území

Územní plán je zpracován pro správní území obce LÍPA, tedy pro katastrální území Lípa u Havlíčkova Brodu, Dobrohostov, Chválkov a Petrkov. Řešené území se nachází v severovýchodní části kraje Vysočina. Obec Lípa se nachází 20 km severozápadně od krajského města Jihlavy a asi 6 km jihozápadně od Havlíčkova Brodu.

Obec Lípa patří do správního obvodu města Havlíčkův Brod, které je pro obec obcí s rozšířenou působností.

Celková výměra řešeného území je 1 470,42 ha, z toho vlastní k. ú. Lípa má velikost 652 ha. V roce 2001 v obci a místních částech trvale bydlelo 1 020 obyvatel, v roce 2004 měla obec 1 013. K 1. 1. 2007 bylo celkem k trvalému pobytu přihlášeno 1 009 obyvatel, z toho v  Lípě 748 ha, v Dobrohostově 115, Chválkově 23 a v Petrkově 123 obyvatel.

Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.):

- obec Úsobí (k. ú. Úsobí)

- obce Úhořilka (k. ú. Úhořilka)

- obec Kochánov (k. ú. Kochánov)

- obec Okrouhlička (k. ú. Okrouhlička)

- město Havlíčkův Brod (k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Šmolovy)

- obec Michalovice (k. ú. Michalovice u Havlíčkova Brodu)

- obec Květinov (k. ú. Květinov, k. ú. Radňov u Květinova)

- obec Herálec (k. ú. Koječín)

3. 3. ZDŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY  PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH

A KULTURNÍCH  HODNOT ÚZEMÍ

Přírodní hodnoty

Krajinná charakteristika území

Řešené území patří z hlediska geomorfologického k oblasti Českomoravské vrchoviny, geomorfologickému celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina.

Krajinný ráz katastru ovlivňují zejména vodoteče. Řešené území je na západě a východě vymezeno dvěma pravostrannými přítoky řeky Sázavy – Úsobským potokem a potokem Žabinec. Mimo vodoteče a jejich údolí s několika rybníky území je charakterizováno mírně členitým terénem. Plochy katastrů jsou tvořeny z velké míry rozsáhlými zemědělsky využívanými plochami bez cestní cítě a s malým zastoupením krajinné zeleně a s vysokým procentem orné půdy - zejména katastrální území Lípa u Havlíčkova Brodu a katastrální území Petrkov.

Zastoupení lesů na řešeném území je malé - 13 % z celkové výměry řešeného území, zejména v severovýchodní nižší části území obce je podíl lesů velmi malý.

Terén se od jihu k severu postupně snižuje. Nejvyšší vrchy v okolí Chválkova dosahují  600 m..n.m., nejnižší polohu má údolí Žabince pod Petrkovem 425 m.n.m.

Osídlení krajiny

Osídlení je tvořeno 4 sídly s vlastním katastrálním územím - Lípa, Dobrohostov, Chválkov a Petrkov a řadou samot, osad, mlýnů a rekreačních objektů mimo tato sídla (např. Malá Lípa ve směru na Květinov, Dvorek, Lázně Petrkov, Svobodův mlýn, Pejchalův mlýn, Hladový mlýn aj.).

Cestní síť propojuje osídlení a směřuje k Havlíčkovu Brodu. Řešeným územím prochází ve směru sever – jih regionální železnice Havlíčkův Brod - Humpolec.

O současných způsobech využití krajiny z větší míry vypovídá následující tabulka struktury půdního fondu zastoupených na katastru  podle jednotlivých druhů pozemků.

Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v katastrech:

| Obec LÍPA |  |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| zemědělská půda | 1156,2466 | 78,63 |
|  | - orná půda | 906,9044 | 61,68 |
|  | - zahrada | 23,0469 | 1,57 |
|  | - trvalý travní porost | 226, 2953 | 15,38 |
| nezemědělská půda | 314,1780 | 21,37 |
|  | - lesní pozemek | 194,5531 | 13,23 |
|  | - vodní plocha | 16,6542 | 1,13 |
|  | - zastavěná plocha a nádvoří | 21,7618 | 1,48 |
|  | - ostatní plochy | 81,2089 | 5,53 |
| CELKEM | 1 470,4246 | 100,00 |

V řešeném území výrazně převažují zemědělské plochy (79 % zemědělské půdy a 21 % nezemědělské půdy). Ze zemědělské půdy převládá orná půda, podíl trvalých travních porostů je nízký.

V katastrech je podprůměrný podíl lesů, 13 % plochy katastrů je zalesněno. Zastoupení vodních ploch v katastru je malé.

Vzhledem k charakteru území je v  územním plánu je doporučeno další vhodné  plochy zalesňovat, je navržena výsadba krajinné zeleně zejména v návaznosti na sídlo. V řešeném  území je relativně malý podíl trvalých travních porostů a v územním plánu je doporučeno jejich zvýšení.

Vodní toky a plochy

Vodní toky

Řešené území leží v povodí Vltavy. Okrajovými částmi správního území obce Lípa protéká významný vodní tok (VVT) Žabinec a VVT Úsobský potok ve správě Povodí Vltavy, státního podniku, provoz Havlíčkův Brod. Řešeným územím dále protékají Petrkovský potok, a další menší toky. Přítoky Žabince a Úsobského potoka jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Havlíčkův Brod.

Nohavický potok – protéká jižní částí řešeného území, pod Dobrohostovem se vlévá do Úsobského potoka

Úsobský potok – protéká od jihu k severu po západní hranici řešeného území, pod. V úseku od hájenky Kukačka po silniční mostek u Květinova má tento tok ochranný režim, ve kterém se nesmí provádět regulace toku a odvodnění okolních pozemků (výskyt významných krajinných prvků - vzácní živočichové a rostliny).

Potok Žabinec – protéká od jihu k severu po východní hranici řešeného území, v Havlíčkově Brodě se vlévá do Sázavy. V úseku od silnice Chýška - Štoky po obec Okrouhlička a dále v úseku od kóty 473 m .n m. (U kostelíka) k rybníku v Petrkově má tento ochranný režim: neprovádět regulaci toku, zachovat stávající způsob využívání pozemků. Žabinec se dotýká řešeného území jen okrajově - tvoří jeho východní hranici a v úseku od lokality U kostelíku po rybník v Petrkově má ochranný režim - výskyt významných krajinných prvků (vzácní živočichové, rostliny).

Petrkovský potok – pramení pod Lípou a vlévá se do potoka Žabince.

V řešeném území se nachází řad bezejmenných přítoků uvedených toků.

Záplavová území a zařazení toků

VVT Žabinec má stanoveno záplavové území rozhodnutím KrÚ Vysočina č.j. KUJI 3809/2007 OVLHZ 9/2007 Pa-4 ze dne 25.1.2007.

Záplavové území významného vodního toku Úsobský potok v ř.km 0,00-20,670  bylo stanoveno Krajským úřadem kraje Vysočina dne 3.3. 2008 pod č.j. KUJI 16382/2008.

Záplavové území ostatních vodních toků v řešeném území není stanoveno.

Dle nařízení vlády č. 71/2003, Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život  a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod jsou vodní toky Žabinec a Úsobský potok zařazen do seznamu vod kaprovitých.

Záplavové území je zakresleno v grafické části odůvodnění územního plánu. V záplavovém území nejsou navrženy  nové zastavitelné plochy.

Vodní plochy

Na řešeném území se nacházejí tyto rybníky:

Petrkovský rybník - na toku Žabinec

Rybníky na Petrkovském potoce

Malé rybníky v sídlech Lípě, Dobrohostově a Petrkově i Chválkově

Křížový rybník severně od Petrkova

Lesy

Celková výměra lesů v zájmovém území je 194,55 ha, což je přibližně 13 % z celkové výměry řešeného území. Lesnatost zájmového území je podprůměrná. Větší lesní komplexy se nachází pouze v okolí Dobrohostova. Všechny lesy v těchto katastrech jsou zařazeny do lesů hospodářských.

Lesy jsou v řešeném území především smrkové (71 %), určené k produkci dřeva. Z dalších druhů je zde zastoupena borovice 14 %, modřín 2 %, ostatní jehličnany 2 %). Listnáče 11 % (bříza 4 %, olše 3 %, buk 1,5 %, ostatní listnáče 2,5 %).

V územním plánu jsou doporučeny nové plochy k zalesnění, zalesnění je umožněno regulativem jako přípustné využití na zemědělské půdě.

Reliéf

Území je charakterizováno členitým reliéfem, nadmořská výška se pohybuje kolem       500 m. n. m. Zastavěné části leží v rozmezí 486 - 566 m. n. m., Lípa (486 - 514 m n. m., Dobrohostov (530 - 550 m n. m.), Chválkov (551 - 566 m n. m.), Petrkov (442 - 486 m n. m.).

Dálkové pohledy

Sídla nemají významné stavební dominanty. Z hlediska středních horizontů z příjezdových komunikací se uplatňuje zástavba Petrkova ze silnice od Sv. Kříže a zástavba Lípy z komunikace od Dobrohostova.

### Diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby krajiny

Uvedené základní limity ochrany přírody a krajiny jsou zakresleny v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu.

Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.

Registrované významné krajinné prvky - na řešeném území je registrován VKP Rákosiny u Lípy

Registrované (evidované) lokality  ochrany přírody - na řešeném území jsou evidovány lokality   -  Lázně

-  Úsobský a Nohavický potok

Památné stromy

památný strom Lípa v Petrkově – k.ú. Petrkov p.č. 642/19

Zvláště chráněná území – v řešeném území zatím nejsou vyhlášena zvláště chráněná území

Natura 2000 - do řešeného území nezasahuje žádná vyhlášená ani navržená lokalita soustavy NATURA 2000.

Ochrana krajinného rázu

K zabezpečení ochrany krajinného rázu existuje legislativní opora v zákoně č. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: „Krajinná ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12) souhlas orgánu ochrany přírody.

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny.

V územním plánu je navržena ochrana a tvorba krajiny a krajinného rázu především těmito opatřeními:

- zvyšování podílu trvalých travních porostů a snižování podílu orné půdy na zemědělské půdě katastru

- je umožněno zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území,  v rámci přípustných  činností na zemědělské půdě je umožněno její zalesnění podmíněné souhlasem ochrany ZPF

- je umožněno zvýšení podílu vodních ploch v katastru, v rámci přípustných  činností na zemědělské půdě je umožněn návrh vodních  ploch zvyšujících ekologickou stabilitu území  podmíněných souhlasem ochrany ZPF

- je navržena výsadba rozptýlené zeleně v krajině především  ve formě  interakčních prvků a biokoridorů a biocenter ÚSES.

- je navržena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací a cest, doplnění břehových porostů a revitalizace vodních toků (v rámci vymezených prvků ÚSES)

- je třeba respektovat přírodní dominanty a přírodní horizonty krajiny

- u navrhovaných ploch zejména pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena maximální výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy, je stanoven požadavek na  etapizaci výstavby. Tyto požadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch.

- u stávajících ploch zemědělské výroby a skladování a drobné výroby a služeb je navržena výsadba izolační a ochranné zeleně z domácích druhů dřevin.

Geologické a geomorfologické poměry

Geologické poměry

Skalní podklad tvoří většinou žuly a ruly. Mandlův kopec je pak sopečný skalní útvar (vyřelý znělec). Skálu tvoří deskově složená hornina, okolí kopce pak zvětralá žula přecházející do písčitých struktur.

Kryt mírných svahů je tvořen slabě až středně skeletovitými hlinitopísčitými až písčitohlinitými půdami.

Dno údolí Žabince pokrývají písčito-hlinité sedimenty.

Inženýrsko-geologické poměry lze charakterizovat jako příznivé. Základová půda je dostatečně únosná.

Dle mapování okresu z hlediska výskytu radonu patří obec Lípa do oblasti se středním stupněm rizika výskytu radonu.

Nerostné suroviny

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území.

V řešeném území je evidována řada poddolovaných území, kde byly těženy rudy, a které jsou uvedeny a zakresleny v průzkumové části územního plánu:

-  2916  Petrkov 1

-  2936 Petrkov u potoka Žabince

-  2939 Petrkov  Suchá u H.Brodu

-  2977 Suchá u H.Brodu

Geomorfologické poměry

Řešené území patří z hlediska geomorfologického k oblasti Českomoravské vrchoviny, geomorfologickému celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina.

Klimatické poměry

Z klimatologického hlediska patří  okolí obce do mírně teplé oblasti MT 3 a MT 5              s charakteristikou mírně teplého a mírně vlhkého vrchovinného počastí. Klimatické charakteristiky jsou uvedeny  tabulce.

| Vybrané klimatické charakteristiky | MT 3 | MT 5 |
| --- | --- | --- |
| Průměrná roční teplota vzduchu v °C | 7 | 7 |
| Průměrná teplota ve vegetačním období v °C | 13,1 | 13,1 |
| Počet letních dnů | 20 - 30 | 30 - 40 |
| Počet mrazových dnů | 130 - 160 | 130 - 140 |
| Průměrná teplota v lednu v °C | - 3 až - 4 | - 2 až - 3 |
| Průměrná teplota v červenci v °C | 16 - 17 | 16 - 17 |
| Průměrný roční úhrn srážek v mm | 630 | 652 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm | 350 - 450 | 350 - 450 |
| Srážkový úhrn v zimním období v mm | 250 - 300 | 250 - 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60 - 100 | 60 - 100 |

Civilizační a kulturní hodnoty

Urbanistický vývoj a ochrana památek

Lípa

Nejstarší písemné zprávy o obci Lípě jsou uvedeny v knize Antonína Profouse pod názvem: Místní jména v Čechách, svazek  II. (uložené v Okresním archívu). Další zmínka o obci je uvedena v Brodském archivu z roku 1351, 1353, 1380 a 1383, pod jménem „Shönlinden” (Krásné lípy).

Vlastní obec pak pravděpodobně vznikla v době osidlování kraje a to v době vzniku hornické osady u hornického kostelíka (kaple) se hřbitovem, nad potokem Žabincem (proti Hladovému mlýnu). Zmínka o této osadě je z roku 1278.

Název vesnice lze odvodit od množství lip, které tvořily celé části lesů v okolí sídla.

V roce 1544 se vesnice jmenovala Lippy, v roce 1629 Przy Lippy (Při lipách), v roce 1651 v Seznamu poddaných statku Lippniczkého we wsy Lyppy.

V době zakládání Josefského katastru 1785-1787 se vesnice nazývala „LINDEN” (Lípy),  v roce 1843 LINDEN (Lípa) a konečný úřední název z roku 1854 je LÍPA.

Vesnice patřila panství LIPNICKÉMU, které roku 1436 koupil Mikuláš Trčka z Lípy od Kateřiny z Vartenberku.

21. dubna 1638, t. j. v době 30-ti leté války koupil Lípu Matěj svobodný pán z Vernier po panu Buriánu hraběti z Valdštejna. Roku 1689 přešla vesnice do vlastnictví Antonína Matěje  rytmistra slavného knížete HONTOKUKULIHO regimentu. Jeho synové Karel, František a Jan Joachym ji předali za dva roky, to je v roce 1691 zpět majiteli lipnického panství Karlu Maxmiliánu z Thurnu-Valsisina. Z jeho vlastnictví pak přešla vesnice do rukou střítežského panství, které bylo vlastnictvím rodu Hohenzolernů.

Hospodářský vrchnostenský úřad byl ve Štokách a tam se také až do roku 1848 jezdilo na robotu.

Původní obec byla rolnická až v roce 1496 Jan Lipský z Lípy zakládá ve vsi tři dvory (poplužní, lesní a hamerní).

V roce 1624 opustil duchovní správce husitskou kapli u kostelíka. Nastal zánik této kaple a zánik hornické osady u Hladového mlýna.

Nový kostel se hřbitovem byl postaven ve Svatém Kříži (1680).

V roce 1760 byl celý kraj postižen morem a v té době byl postaven kamenný sloup se sochou P. Marie a vysázeny tři lípy u cesty k Petrkovu.

Rovněž veliká neúroda z důvodu nepřetržitých dešťů (1771 - 1772) postihla kraj. Důsledek toho bylo strádání obyvatelstva hladem, nemocemi a následná úmrtí i celých rodin. Právě v tomto krutém období byl postaven kamenný kříž u Dobrohostova.

V roce 1775 byla zmírněna robota, provedlo se číslování domů, po kterém následovala tvorba Josefského katastru.

Chalupy uvnitř vesnice vznikaly na pozemcích oddělených od velkých gruntů.

Josef Vencovský místní rychtář postavil na počest tolerančního patentu pomník na Mandlově kopci.

Děti z Lípy chodily v rozmezí let 1786 - 1839 do školy ve Svatém Kříži. V Lípě se začalo vyučovat až v roce 1839 a to v obecní pastoušce.V roce 1861 byla postavena v Lípě nová škola, která stála v místě dnešního hostince, ale ta spolu s téměř celou obcí lehla popelem při požáru v roce 1870.

Následně za vydatné pomoci sousedních obcí se začala nová výstavba zděných usedlostí a založil se dobrovolný hasičský sbor, čtenářsko - ochotnický spolek a Husova lidová knihovna.

K výstavbě nového hřbitova ve Svatém Kříži došlo v roce 1886, kdy se zároveň budují silnice do Dobrohostova a Šmolov.

Důležitým mezníkem v historii Lípy byl rok 1894 a 1895, kdy se vybudovala železniční dráha vedoucí z Havlíčkova Brodu do Humpolce. Od té doby obec stále roste. V roce 1895 byla postavena nová trojtřídní škola.

Obec v roce 1903 postihlo velké krupobití.

První samospádový vodovod byl v obci vybudován (1905) Juliusem Krausem a zásoboval rozšířenou škrobárnu ve statku z Kochánovského rybníku.

V roce 1906 se konal v Lípě župní sjezd hasičských sborů a v roce 1908 se založil spořitelní a záložní spolek „Reifaisenka”. Působnost spolku se vztahovala i na Kochánov, Šejdorf a Dobrohostov.

Silnice na Kochánov, Úhořilku a Chýšku se budovala v roce 1910.

V srpnu 1977 byla zahájena v Lípě výuka žactva v nově přistavěné škole, která byla v roce 1981 doplněna objektem školní jídelny a v roce 1992 byla otevřena nová budova mateřské školy.

Dobrohostov

O historii Dobrohostova je v literatuře málo dostupných pramenů.

Historie Dobrohostova je spjata s úsobským panstvím. Prvním známým majitelem Úsobí (1307 byl rod Říčanských z Říčan a Křivsoudova. Později patřilo Úsobí pražskému arcibiskupství a rodu Trčků a Lípy. Z významných historických lokalit je zde poutní místo sv. Anna (k. ú. Úsobí) a dále je významné hradisko v jihozápadní části k. ú. (viz mapa                 1 : 10 000).

První zmínka o Dobrohostově je z roku 1379. O historii pojmenování obce se dozvídáme ze slovníku místopisných jmen: Dobrohostov (lidově Dobroustov), ves 81/2 km. jz. od Německého Brodu: 1379 Dobrostow, 1602 Dobrohostow (k Větrnému Jeníkovu), 1654 -Ssechtlens (pan. Střítež), 1713 Schanlans, 1787 Gut Pllerskirchen: Schelenz, Dobrostow, Dobrowstow, 1843 Schechlenz (Dobraustow) a úř. 1854 Dobrohostov.

Tato ves měla také německé jm. Ssechtlens, Schechlenz, které vzniklo ze základního slova Schacht „šachta, důl, hornická jáma”. Jméno Schechtlens tedy znamenalo „malý důl”.

Chválkov

Místní část obce Lípa, jež se nachází asi 5 km jihozápadně od Lípy na západní straně Turkova kopce (599 m n. m.), spadajícího do údolí, kterým protéká Úsobský potok. Na druhé straně se údolí zdvíhá do zalesněného vrchu „Hradiště” (592 m n. m.).

V malebné krajině mezi obcemi Lípa a Úsobí leží vesnička Chválkov. Její jméno patrně znamená, že zde byl Chválcův dvůr. Její jméno se po celá staletí neměnilo, měnili se však majitelé, těmi posledními bylo panství Úsobí a Střítež.

Uprostřed malé návsi stojí zděná zvonička a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1768.

Petrkov

Petrkov se jako osada připomíná v roce 1381 resp. 1396. V 18. století tam byl objeven bohatý pramen minerální vody (poprvé popsán r. 1747). V roce 1777 byla vystavěna lázeňská budova a barokní zámeček, ve 20. letech tohoto století lázně zanikly. V Petrkově žil básník překladatel a grafik B. Reynek († 1971).

Petrkov leží 5 km jižně od Havlíčkova Brodu. Ve vsi Petrkově (nyní obec Lípa), která se poprvé uvádí v r. 1396, byl v 16. století svobodný dvůr, na němž v r. 1540 sídlil Ondřej Petrkovský z Petrkova. Asi r. 1591 patřila ves s dvorem Václavu Petrkovskému, ale brzy ji koupil Mikuláš Trčka z Lípy na Želivě a Opočně. V r. 1660, kdy ves i dvůr vlastnil Jindřich Bošínský, dvůr vyhořel.

Na místě vyhořelého dvora nebo tvrze, o níž se však nedochovaly žádné zprávy, postavil   v r. 1750 Severin z Langendorfu zámek, svědčí o tom dochovaný nápis „W. H: 1750”            v omítce původní zdi schodiště. Při stavbě bylo použito stojících kamenných zdí vyhořelého dvora, z něhož při posledních opravách zámku v r. 1973 bylo vlevo od vchodu ze zahrady      v přízemí jižního průčelí nalezeno i kamenné ostění stěrbinového okénka.

Zámek v Petrkově (čp. 13), který náležel k panství Střítež, je dlouhá jednopatrová obdélná budova se čtyřbokou vížkou na východní straně, jejíž spodní přílbová část je ukončena jehlancovou střechou, krytou šindelem. Původně bývala umístěna ve středu valbové střechy zámku. Hlavní vchod uprostřed severního průčelí o šesti okenních osách je orámován kamenným portálem bez ozdob. Odtud vede klenuté schodiště do chodby v prvním poschodí, odkud jsou okna obrácena do dvora. Ploché stropy v patře zdobily většinou malby                   s rostlinnými motivy. Tato výzdoba z konce 18. a počátku 19. století je dosud nejlépe dochována v sálku nad hlavním vchodem, kde strop připomíná štukování a je doplněn             i malířskou výzdobou stěn místnosti. Tehdy s vnitřními úpravami zámku asi došlo i k pozměnění jeho východní strany o třech okenních osách, nad nimiž fasáda byla ukončena empírovým tympanonem. V západní části poschodí bývala ještě v 19. století kaple. K zámku přiléhá na jižní straně park. Zámek je soukromým majetkem.

Na nejvyšším bodu ve vsi je ZÁMEČEK, původně snad tvrz - dlouhé, obdélné, jednopatrové stavení, jednoduché bez ozdob, spojené s hospodářským dvorem. Budova vystavěna či přestavěna v 2. pol. 18. století, schodiště klenuté, místnosti plochostropé.

Bývalé lázně při cestě mezi Petrkovem a Sv. Křížem - vznikly r. 1729, v dnešní podobě z  r. 1777, jižní část přestavěna po požáru r. 1890. Rozlehlá, zhruba obdélná stavba ze dvou částí. Severní část je dvoupatrová, vyšší než jižní, v nádvorním průčelí z jejích středu vystupuje rizalit se zaoblenými rohy, zdůrazněnými štítem s půlkruhovým okénkem pod římsou a vysokým půlkruhově uzavřeným oknem uprostřed. Celá tato část patrně pochází z první doby výstavby lázní po r. 1729. Jednopatrová střední i jižní část budovy je jednotně komponována a vznikla podle nápisu na štítě zahradního průčelí r. 1777. Její průčelí do dvora je tříosé, vyšší střední rizalit je v přízemí zdůrazněn dvěma sloupy a v 1. patře vysokými půlkruhově uzavřenými okny. Zahradní průčelí jižní části má opět střední rizalit vyšší, v 1. patře po stranách dveří dvě vysoká okna uzavřená půlkruhově, rámovaná pilastry a jónskými hlavicemi, nad nimi římsa s datem 1777, ve 2. patře tři segmentově uzavřená okna, prostřední slepé, rizalit vrcholí trojúhelníkovým štítem. Jižní křídlo mladší části je jednopatrové, jeho zahradní průčelí člení v patře pilastry. Celá tato část byla přestavěna po požáru r. 1890. Při cestě od lázní k Petrkovu stála kamenná Socha P. MARIE - z r. 1758, r. 1960 rozbita a trosky z ní uloženy v lázních.

Nemovité kulturní památky:

Lípa

- 41698/6-273 	krucifix - u cesty do Dobrohostova, barokní kříž datovaný 1773

- 21480/6-274	sloup se sochou P. Marie - v dolní části obce při silnici do Petrkova -

barokní, výtvarně hodnotná památka z roku 1760

- 17307/6-275	architektonizované sochařské dílo - obelisk nad návsí na kopci,

hodnotná klasicistní památka datovaná 1780

Dobrohostov

- 21016/6-132	socha sv. Jana Nepomuckého  (památka fyzicky neexistuje)

Chválkov

- 39949/9-133	socha sv. Jana Nepomuckého - na návsi

Ochrana tzv. památek místního významu

V řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty zejména sakrální, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat.

Pravidla  pro výstavbu v obci

Podmínky pro výstavbu na celém území obce (stabilizovaných i zastavitelných ploch)

Plošná regulace – je třeba respektovat historický půdorys sídla, v prostoru návsí a historických ulic je třeba respektovat historicky danou stavební čáru.

Podmínky pro stavby

Nové objekty v prostoru náměstí a historických ulicích (přestavby a zástavby proluk) budou  stavěny jako objekty architekturou srovnatelné s okolní venkovskou zástavbou.

Zástavba nových ploch pro bydlení v RD  bude respektovat  venkovský charakter zástavby.

U objektů architektonicky hodnotných na západní straně náměstí je nutné při rekonstrukcích dodržet vnější hmoty a charakter členění vnějšího pláště budovy (tj. střešní krytiny, fasády a výplně otvorů).

Výšková regulace zástavby – u ploch pro bydlení a občanskou vybavenost je výšková regulace stanovena max. počtem nadzemních podlaží podle jednotlivých lokalit. U ostatních ploch je výšková regulace dána max. výškou staveb. Výšková regulace je uvedena v podmínkách využití  jednotlivých zastavitelných ploch a podmínkách využití vybraných stabilizovaných ploch.

Prostorová regulace

U nových zastavitelných ploch  výška zástavby uvedena v regulativech konkrétních ploch. Výšková hladina zástavby ve stabilizovaných plochách bude respektovat  převládající výšku zastavění v sídle, u zástavby zohlednit převládající tvar stávajících střech. Materiálové řešení přizpůsobit  okolnímu prostředí.

Zeleň

Při vegetačních úpravách v místních  částech použít přednostně domácích druhů dřevin.

Ochrana archeologických lokalit

Celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

3. 4. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE

Demografické údaje byly převzaty ze sčítání lidí domů a bytů v roce 1980, 1991 a v roce 2001.

Vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva

Vývoj počtu obyvatelstva byl sledován v období 1850 - 2001.

V územním plánu je počítáno s mírným nárůstem počtu trvale bydlících obyvatel  odůvodněným zájmem o bytovou výstavbu v obci i místních částech.

Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel

| Sídlo | 1991 | 2001 | 2007 | 2010 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lípa | 634 | 755 | 748 | 800 | 850 |
| Dobrohostov | 121 | 119 | 115 | 120 | 130 |
| Chválkov | 32 | 26 | 23 | 20 | 20 |
| Petrkov | 115 | 120 | 123 | 130 | 150 |
| Celkem | 902 | 1020 | 1009 | 1070 | 1150 |

Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva formou migračního přírůstku je podmíněna zachováním a zkvalitněním podmínek životního prostředí, vybudováním technické infrastruktury a základní občanské vybavenosti obce, přípravou pozemků pro další výstavbu RD.

### Věková struktura obyvatelstva

| Obec, část obce | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- |
|  | předproduktivní | produktivní | poproduktivní | Celkem | předproduktivní | produktivní | poproduktivní | Celkem |
| Lípa | 154 | 374 | 106 | 634 | 154 | 520 | 81 | 755 |
| Dobrohostov |  |  |  |  | 20 | 79 | 27 | 119 |
| Chválkov |  |  |  |  | 2 | 16 | 8 | 26 |
| Petrkov |  |  |  |  | 22 | 72 | 26 | 120 |
| CELKEM |  |  |  |  | 198 | 680 | 142 | 1020 |

Podle výše uvedených údajů bylo v obci roce 2001:

19,41 % obyvatel v předproduktivním věku

66,67 % obyvatel v produktivním věku

13,92 % obyvatel v poproduktivním věku

Průměrná věková struktura:

v ČR (2001)		16,4 % - 65,3 % - 18,3 %

Kraj Vysočina		17,6 % - 64,1 % - 18,3 %

Z údajů je patrná relativně příznivá současná věková struktura obyvatelstva v obci, zejména na danou velikost obce menší procento starších lidí a větší procento dětí.

Předpokládaný počet pracovních příležitostí v obci

| SEKTOR | 2007 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| I. SEKTOR (zemědělství a lesnictví) | 80 | 80 |
| II. SEKTOR (průmysl a skladování) | 32 | 50 |
| III. SEKTOR ( občanská vybavenost a služby) | 91 | 100 |
| CELKEM | 203 | 230 |

Vývoj a prognóza pracovních sil

| Obec Lípa | 2007 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Pracující obyvatelstvo | 501 | 550 |
| Počet pracovních příležitostí | 203 | 230 |
| Pracuje v místě bydliště | 150 | 170 |
| Vyjíždí za prací mimo obec | 351 | 380 |
| Dojíždí za prací do obce | 53 | 60 |
| Saldo pohybu za prací | 298 | 320 |

V současné době 59 % ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací mimo obec.

Cílem vyjížďky jsou především pracovní příležitosti v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě.Ve výhledu lze předpokládat mírné zvýšení počtu pracovních příležitostí v místě bydliště  a snížení vyjížďky za prací.

3. 5. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Urbanistická koncepce

Obec Lípa leží na silnicích III.tříd, zejména silnici III/34814 na Petrkov a silnici III/3489 na Šmolovy a Havlíčkův Brod. Zástavba v obci je situována podél těchto komunikací, uliční zástavba  podél silnic a většina obytného území v obci je novodobá.

Původní historická zástavba je malá a je situována jižně, mimo tyto silnice. Zde jsou obvodově situované usedlosti podél naznačeného vnitřního návesního prostoru, vnitřní prostor je zastavěn menšími domky. Výrazná je pouze jižní  část návesního prostoru.

Novodobá obytná zástavba v obci je značně rozsáhlá a  byla rozvíjena západním směrem k železnici, v posledním období z důvodu ochrany zemědělské půdy pak zástavba probíhala jižním směrem.

Občanská vybavenost v obci byla v minulosti umisťována podél výše uvedených silnic, je však rozmístěna po celém území obce a nevytváří centrální prostor ani náměstí.

V západní části obce je situováno nádraží ČD, železniční trať prochází západně od obce a podstatně neomezuje rozvoj obce.

Výrobní území je tvořeno zemědělským areálem ZAS Lípa, vrostlým do zástavby obce. Dále jsou plochy pro výrobu umístěny na jihozápadním okraji obce u silnice na Úsobí a u nádraží a za nádražím ČD.

Obec nemá výrazné stavební dominanty.

Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánu a lze ji formulovat v následujících bodech.

1. Zachování urbanistické struktury  obce, vymezení veřejných prostranství a doplnění občanské vybavenosti v obci.

Kostru urbanistické struktury  tvoří dvě komunikace  - uliční prostory,  podél komunikací  ve směru na Petrkov a na Šmolovy. Podél těchto komunikací jsou situovány objekty občanské vybavenost, které vytváří významnější místa urbanistické struktury obce. Uliční prostor je v územním plánu vymezen jako veřejné prostranství s dopravní funkcí. Jako veřejné prostranství jsou hodnotné plochy  severně od silnice na Šmolovy, které jsou vymezeny jako nezastavitelné plochy veřejné zeleně.

V územním plánu je navrženo doplnění veřejné občanské vybavenosti v obci, doplňující urbanistickou strukturu. V části historické volné zástavby je navržena plocha pro výstavbu malé kaple, ve vazbě na základní školu je navržena plocha pro sportovní areál a na návrší mezi Petrkovem a Lípou je navržena plocha pro nový hřbitov.

2. Vymezení ploch pro bytovou výstavbu v obci.

Plochy pro bytovou výstavbu v Lípě byly v minulosti rozvíjeny především v západní a jižní části obce. Současná zástavba je tvořena převážně rodinnými domy  a zemědělskými usedlostmi, v obci jsou 2 lokality s bytovými domy.

V územním  plánu je navrženo několik rozvojových směrů pro bytovou výstavbu. Z důvodu ochrany zemědělské půdy je stanovena etapizace postupného využití ploch pro bydlení. Pro bydlení je také navržena přestavbová plocha bývalého zemědělského areálu u silnice na Petrkov.

Rozvojové plochy pro bydlení jsou  navrženy jako plochy pro bydlení v rodinných domech, v regulativech jednotlivých ploch je pak uvedena přípustnost výstavby bytových domů v konkrétní ploše.

3. Koncepce výrobního území, umístění ploch pro drobnou výrobu a služby a pro zemědělskou výrobu

Výrobní území Lípy je tvořeno stávajícími plochami zemědělského areálu ZAS Lípa a areálem šlechtitelské stanice, plochy pro výrobu jsou zastoupeny dřevozpracujícím areálem u silnice III/3489 na jihozápadním okraji obce. Stávající plochy výrobního území zůstanou zachovány.

Rozvojové plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající zemědělské a výrobní areály.

V územním plánu je pro drobnou navržena plocha u silnice III/3489 v návaznosti na  stávající dřevozpracující areál. Další plochy pro drobnou výrobu jsou navrženy u nádraží ČD, u rozvojových ploch u nádraží je třeba respektovat navrhovanou přeložku silnice III/3489.

Severně od areálu ZAS Lípa je navržena plocha pro zemědělskou výrobu pro rozvoj této společnosti.

4. Stanovení koncepce pro řešení dopravy v obci

V územním plánu je navržena přeložka  silnice III/3489 západním obchvatem obce. Trasa je navržena za tratí ČD, je navrženo mimoúrovňové křížení se železnicí.

Trasy ostatních silnic a místních komunikací jsou v územním plánu ponechány ve stávající poloze s dílčími úpravami napojení místní komunikací. V územním plánu jsou navrženy nové místní komunikace pro přístup k rozvojovým plochám.

Návrh koncepce dopravy je podrobněji  popsán v samostatné kapitole.

5. Koncepce řešení technické vybavenosti

V územním plánu je navržena výstavba a dostavba kanalizační sítě a je navržena plocha pro čištění čistírny odpadních vod v Dobrohostově.

V rozvojových plochách budou vybudovány všechny inženýrské sítě. V územním plánu   jsou navrženy dílčí přeložky inženýrských sítí.

Podrobněji je koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové části.

6. Zachování a ochrana přírodních hodnot v obci, návrh územního systému ekologické

stability

Kromě  návrhu ÚSES popsaného  v samostatné kapitole je navrženo doplnění krajinné zeleně formou interakčních prvků, zejména podél komunikací, polních cest a vodních toků a také po obvodu zástavby. Dále je navržena izolační zeleň podél zemědělských a výrobních areálů.

Řešení ÚSES je obsaženo v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech grafické části .

7. Zkvalitnění životního prostředí v obci

V územním plánu je navrženo základní členění obce na výrobní území a obytné území.

V územním plánu byla podle požadavku zadání výpočtem ověřena ochranná pásma objektů živočišné výroby podle aktuálního využití těchto areálu a objektů. V  ochranných pásmech objektů zemědělské výroby nejsou navrženy nové plochy bydlení nebo jiné chráněné zástavby.

V územním plánu bylo posouzeno ovlivnění navrhovaných ploch pro bydlení hlukem z železniční dopravy. Plochy pro bydlení v ochranném pásmu železnice mají stanoven regulativ podmiňující využití plochy pro bydlení kladným posouzením z hlediska negativních vlivů železnice.

8. Stanovení zásad pro výstavbu v obci

V územním plánu jsou stanoveny regulativy ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) a základní prostorové regulativy pro zástavbu ploch objekty a budovami.

Ty jsou popsány v textové části územního plánu a označeny v hlavním výkresu územního plánu.

MÍSTNÍ ČÁSTI

Dobrohostov

Místní část leží u silnice III/3489 na Úsobí. Zástavba podél silnice je zástavba novodobá, větší část zástavby leží západně mimo tuto silnici. Sídlo je zřetelně prostorově rozděleno na dvě části severní (Chalupy) a jižní (Ves). Obě části Ves a Chalupy mají výrazně odlišnou urbanistickou strukturu (způsob zastavění). Větší část Ves tvoří jádro sídla, kde je vytvořena náves s bývalou prodejnou smíšeného zboží uprostřed. Situování objektů zemědělských usedlostí po obvodu návsi vytváří urbanisticky cenný typ vsi okrouhlice a vypovídá o kolonizačním původu vsi. Zástavba kolem návsi s návesním rybníčkem je tvořena hloubkově orientovanými zemědělskými usedlostmi. Tyto objekty mají většinou původní charakter, tj. jednopodlažní se štítem do návsi. Část Chalupy představuje menší část sídla, kde je zástavba umístěna podél historických cest, původně zde nebyly zemědělské usedlosti, ale menší domky. Do této části byla umisťována novodobá výstavba.

Dobrohostov představuje z hlediska urbanistického poměrně zachovalý typ původní zástavby. Je třeba zachovat charakter zástavby v části Ves, kde je třeba, zejména u objektu po obvodu návsi dodržet jednopodlažní zástavbu, při přestavbách objektů zachovat původní hmotu stavby.

Výrobní území Dobrohostova je tvořeno bývalým areálem ZAS Lípa  na jihozápadním okraji sídla, dále truhlárnou u silnice na Lípu a objektem soukromého rolníka rovněž u silnice.

Hlavní rozvojová plocha pro bydlení ve formě rodinných domů je navržena na jižním okraji sídla.  Dále jsou navrženy plochy proluk v zastavěném území a dílčí plochy u silnice III/3489.

V územním pláni je navržena změna funkce  bývalého areálu ZAS Lípa na plochu pro drobnou výrobu a služby (přestavbová plocha). V návaznosti na objekt truhlárny je navržena plocha pro drobnou výrobu a služby.

Severně od sídla je navržena plocha pro čištění odpadních vod.

Chválkov

Místní část Chválkov leží na silnici III/3489 ve směru na Úsobí. Zástavba je tvořena usedlostmi a domy situovanými podél této silnice, v centrální části vytváří zástavba malou náves.

V územním plánu je navržena zástavba proluk v zastavěném území a doplnění zástavby na okraji sídla. Jsou navrženy plochy pro bydlení a plochy smíšeného území. Plochy pro bydlení jsou navrženy  také u samoty  západně od Chválkova, která je  jeho součástí.

Petrkov

Petrkov leží na silnici III/34814 mezi Lípou a Svatým Křížem. Sídlo leží na levém břehu Žabince na Petrkovkým rybníkem. Zástavba , zejména východní část je značně svažitá.

Centrum sídla tvoří svažitý nevýrazný návesní prostor s navazující kaskádou rybníčků a zelení v jejich okolí. Zástavba je tvořena převážně zemědělskými usedlostmi. Výraznou dominantou urbanistické struktury je petrovský zámek s parkem.

Výrobní území zde není zastoupeno, ve smíšeném území hospodaří soukromí rolníci. Na pravém břehu potoka Žabinec je pouze několik  objektů včetně areálu bývalých lázní. Nová výstavba rodinných domů byla v minulosti umísťována v severní části sídla a zejména u silnice na Lípu.

V územním plánu jsou navrženy zejména rozvojové ploch pro bydlení, a to v několika rozvojových lokalitách. V centrální části je navržena plocha pro menší rekreační hřiště.

Mezi Petrkovem  a Lípou je navržena plocha pro chybějící hřbitov.

V územním plánu  je  počítáno s obnovou areálu bývalých lázní pro rekreaci, v   návaznosti na areál je navržena plocha pro hromadnou rekreaci k rozšíření areálu.

Z ochrany architektonických a urbanistických hodnot je Petrkově několik urbanisticky cenných prostorů pro obec charakteristických a vytvářejících obraz obce.

- Prostor kolem zámku - do tohoto prostoru lze začlenit zámek, zámecký park, hospodářské   budovy v zámku, ale také přístupovou cestu k zámku včetně stodoly a volné plochy s alejí   stromů.

- Prostor kolem kapličky a zatáčky silnice - kaplička, zeleň ve vnitřním prostoru zatáčky, cenné jsou štítové orientované objekty radiálně uspořádané (čp. 20, 21, 23)

- Kaskáda rybníčků - rybníčky jsou umístěny podél silnice, volná plocha mezi ním je   zarostlá náletovou zelení, rybníčky by měly být zachovány, volná plocha nebude    zastavěna.

- Petrkovské lázně - významná atraktivita obce, cenné je začlenění objektů a areálu do okolní krajiny

Koncepce systému veřejné (sídelní) zeleně

V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně, a to zeleň krajinná a zeleň sídelní.

Krajinná zeleň

Vedle ploch lesa (PUPFL) a ploch trvalých travních porostů má tato plocha největší význam z hlediska utváření krajiny. Krajinná zeleň v řešeném území je zastoupena především v nižších polohách v údolích vodotečí jako svahy a území s náletovými dřevinami. Ve vyšších polohách jsou to neobdělávané ostrůvky krajinné zeleně a  rozptýlené remízky a lesíky.

V okolí Lípy je krajinná zeleň vázána především na toky Žabince, Úsobského potoka a Petrovského potoka a na okolí vodních ploch.

V zastavěném území sídel plní krajinná zeleň funkci extenzivně udržované zeleně s ochrannou nebo izolační funkcí. Krajinná zeleň bude také navržena na některých plochách, které budou součástí ÚSES.

V územním plánu je navrženo doplnění zeleně podél polních cesta a komunikací, vodotečí a vodních ploch formou interakčních prvků ÚSES.

Sídelní zeleň

Lípa

Zeleň uvnitř zastavěného území není v Lípě příliš zastoupena. Větší zelené plochy tu prakticky nejsou, je zde však několik cenných solitérů a skupin vzrostlé zeleně.

V územním plánu jsou vymezeny 2 plochy veřejné zeleně. První je plocha veřejné zeleně naproti základní škole v okolí skupiny rybníčků. Zde je navrženo doplnění zeleně za novou výstavbou RD v návaznosti na stávající plochy veřejní zeleně.

Druhá plocha veřejné zeleně je vymezena u rybníčku podél silnice III/3489 směrem k nádraží ČD.

Vyhrazená zeleň v obci Lípa je zastoupena zelení mateřské  a základní školy.

Izolační a ochrannou zeleň tvoří extenzivně udržovaná vysoká zeleň (krajinná zeleň). Plošná izolační a ochranná zeleň je navržena východně od areálu ZAS Lípa  a podél navrhované přeložky silnice III/3489.

Petrkov

V sídle je zeleň bohatě zastoupena, což je patrné z dálkových pohledů od Svatého Kříže.

V samotné obci je to zejména vyhrazená zeleň zámeckého parku, zeleň podél cesty k zámku, v sídle jsou cenné solitéry a aleje. Cenné je vyhrazená zeleň u bývalých petrovských lázní.

V územním plánu je vymezena veřejná zeleň podél kaskády rybníků, nové plochy nejsou vymezeny.

Dobrohostov

Sídelní zeleň je zde zastoupena v menší míře, především kolem komunikací a vodních ploch.  Plocha veřejné zeleně je vymezena ve vnitřní ploše návsi, který je vymezen jako nezastavitelné veřejné prostranství.

Chválkov

V sídle je rozptýlená zeleň  podél komunikací. Malá plocha veřejné zeleně je vymezena na návsi v centru sídla.

Zeleň ochranná (plošná i liniová) - je navržena především podél zemědělských areálů a objektů, podél ploch  pro drobnou výrobu a skladování  a dále po obvodu  obytného území a mezi sídlem a navrhovanou přeložkou silnice.

Z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména používat domácí druhy dřevin).

Soukromá zeleň je součástí zástavby RD a je využívána jejími obyvateli. Liniová zeleň je především podél komunikací a zemědělských cest. Původní dřeviny se dochovaly podél některých cest a vodotečí.

3. 6. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Základní členění vychází vyhláška č. 501 /2006 Sb. o obecných  požadavcích na využívání území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na:

a) Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (BR)

b) Plochy bydlení - bydlení v bytových domech (BD)

c) Plochy  rekreace – plochy pro rodinnou rekreaci (RR)

d) Plochy rekreace – plochy pro hromadnou rekreaci (RH)

e) Plochy  občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV)

f) Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS)

g) Plochy veřejných prostranství – komunikační plochy (PD)

h) Plochy veřejných prostranství - zeleň veřejných prostranství (PZ)

i) Plochy smíšené obytné – plochy smíšené vesnické (SV)

j)  Plochy dopravní – silniční doprava (DS)

k)  Plochy dopravní – účelové komunikace (DU)

l) Plochy dopravní – železnice (DZ)

m) Plochy technické infrastruktury – plochy inženýrských sítí  (TI)

n) Plochy výroby a skladování – drobná výroba a služby (VD)

o) Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a skladování (VP)

p) Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba a skladování(VZ)

Plochy nezastavěné se člení na:

a) Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky (H)

b) Plochy zemědělské – orná půda (ZO)

c) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT)

d) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)

e) Plochy lesní – plochy lesů (LP)

f) Plochy lesní – lázeňské lesy (LL)

f) Plochy smíšené nezastavěného území – plochy krajinné zeleně (LK)

g) Plochy přírodní – plochy chráněných území a biocenter (OP)

3. 6. 1. Plochy pro bydlení

Prognóza potřeby bytů v návrhovém období

| ROK | 1991 | 2001 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | 902 | 1020 | 1150 |
| Počet bytů | 280 | 325 | 380 |
| Obyvatel/byt | 3,22 | 3,14 | 3,00 |

Lokality bytové výstavby

orientační počet bytových jednotek (b.j.)

a) sídlo Lípa	   80 b. j.

b) sídlo Dobrohostov	   27 b. j.

c) sídlo Chválkov	     3 b. j.

d) sídlo Petrkov	   46 b. j.

cca  156  b. j.

Bytová výstavba je navržena podle regulativů konkrétních ploch ve formě rodinných domů,

V některých lokalitách je přípustná výstavba bytových domů.

3. 6. 2. Plochy pro občanskou vybavenost

3. 6. 2. Plochy pro občanskou vybavenost

Veřejné občanské vybavení - stavby , zařízení a pozemky sloužící  například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní  služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. V obci je většina stávajících ploch veřejná občanská vybavenost.

Komerční občanské vybavení -  slouží pro ostatní činnosti komerčního charakteru.

Vzhledem k rozsahu a charakteru občanské vybavenosti v Lípě je v územním plánu  funkční plocha občanského vybavení členěná na plochy pro veřejnou vybavenost a plochy pro  sport a tělovýchovu.

Koncepce občanské vybavenosti

Zařízení občanské vybavenosti budou umisťovány do funkčních ploch občanské vybavenosti a dále mohou být situovány v rámci přípustných činnosti v dalších funkčních plochách (viz. regulativy funkčních ploch).

Plochy občanské vybavenosti jsou dostatečné pro potřeby obce. Je navrženo pouze doplnění ploch  pro sport a tělovýchovu, je navržena plocha pro nový hřbitov a pro kapli.V místních částech nejsou navrženy plochy pro občanskou vybavenost.

# Občanská vybavenost v Lípě

Obecní úřad, pošta, telekomunikační ústředna

Všechna tato zařízení jsou situována ve společném objektu situovaném v prostoru křižovatky  silnic III/3489 a III/34814.

Mateřská školka

Jde o plně vyhovující dvoutřídní školku, s kapacitou cca 60 dětí. Spádovou oblastí školky je Lípa, Petrkov, Svatý Kříž, Suchá, Michalovice, částečně i Kochánov.

Základní škola, tělocvična

Základní školy je situována na východním okraji sídla.

Objekt školy je po přístavbě a celkové přestavbě. Plně vyhovující je i objekt školní kuchyně, jídelny a družiny mládeže.

Škola využívá hřiště (volejbal, košíková) situovaná naproti škole, přes  silnici III. třídy. Spádovou oblastí školy i nadále bude Suchá, Svatý Kříž, Lípa, Kochánov, Úhořilka, Šmolovy, Michalovice a Květinov a případně další obce.

Ve škole je také umístěna obecní knihovna.

Prodejny

V sídle  je prodejna potravin a smíšeného zboží.

Služby

Služby v sídle jsou rozmístěny v objektech RD.

Požární zbrojnice

Stávající zařízení je vyhovující.

Pivnice

Jde o vyhovující zařízení v prostorách Sokolovny.

Hostinec

Jde o plně vyhovující soukromé zařízení o kapacitě 50 sedadel u stolu u křižovatky.

Kuchyň a jídelna

Zařízení situované v administrativní budově ZD Lípa.

Zdravotnické středisko

Ordinuje obvodní a dětský lékař.

Spádovou oblastí zdravotnického zařízení je Lípa, Petrkov a Dobrohostov.

Dům s pečovatelskou službou

Předpokládá se přestavba objektu vedle administrativní budovy ZAS Lípa.

Sportovní hřiště

V současné době je hřiště na kopanou vybudováno u Sokolovny. Jde o travnatou plochu u které je rovněž asfaltové cvičné hřiště.

Školní hřiště

Stávající drobná hřiště jsou situována naproti objektu základní školy.

Dále se navrhuje přímo v areálu školy výstavba malého sportovního areálu s hřištěm na kopanou, tenis a minimální atletickou drahou.

Sokolovna, společenský sál

Sokolovnu  s přísálím je využívána zejména pro kulturní účely.

Hřbitov

V současné době není v obci hřbitov ani kostel nebo kaple. Lípa a Petrkov spádují k farnosti a pohřbívají ve Svatém Kříži.

V územním plánu je navržena plocha pro nový hřbitov mezi Petrkovem a Lípou. K ploše bude třeba vybudovat přístupovou komunikaci, v rámci plochy hřbitova bude umístěno také parkoviště.

Kaple

Je uvažováno s výstavbou malé kaple v prostoru návsi v Lípě.

OBČANSKÁ VYBAVENOST- DOBROHOSTOV

Mateřská a základní škola - mateřská a základní škola je umístěna v Úsobí, kam žáci dojíždí.

Společenský sál - je využívána knihovna a společenský sál v Lípě. Malý sál je v prodejně.

Hřiště - v sídle se nachází malé rekreační hřiště v severovýchodní části.

Zdravotní středisko - zdravotní péče je poskytována v menší míře v Úsobí, ale většinou           v Havlíčkově Brodě.

Prodejna – v sídle není, je zalištováno dovozem na objednávku z prodejny v Lípě

Služby - v sídle je soukromé truhlářství, zámečnictví a klempířství a autoopravna.

Hasičská zbrojnice - samostatný objekt + knihovna

Hřbitov, farnost - obec pohřbívá na hřbitově v Úsobí

OBČANSKÁ VYBAVENOST - PETRKOV

Klubovna - nad hasičskou zbrojnicí je umístěna klubovna.

Hřiště - v sídle se nachází pouze malá plocha, využívaná jako hřiště, hřiště bude třeba upravit a dobudovat.

Prodejna - je umístěna v objektu v majetku obce

Knihovna – je také v objektu obce

Hasičská zbrojnice - v patře je situována klubovna cca 40 m2, která je využívána pro veřejné akce (volby atd.).

Petrkovské lázně – bývalé Petrovské lázně jsou situovány na pravém břehu Potoka Žabinec. Je uvažováno s obnovou areálu pro rekreační využití (ubytování, stravování, sport a rekreace). Je navrženo rozšíření o plochy jižně až po hranici katastru.

3. 6. 3. Plochy výroby a skladování

LÍPA

Průmysl a skladování

V obci ani místních částech nejsou umístěny plochy a areály, které mají charakter průmyslové výroby. Tyto plochy nejsou také navrženy.

# Drobná výroba a služby

Dřevovýroba, truhlářství

V sídle je situována dřevovýroba  na jižním okraji sídla.

V Hladovém mlýnu je dále situována soukromá truhlárna.

Elektrodílna

Aktivita situována na jihovýchodním okraji sídla u silnice III/3489.

Bývalý areál Zemědělského zásobování a nákupu -  Agrobazar

Areál je situována u nádraží ČD a to z východní strany, plocha je v současnosti využita pro agrobazar.

Agrobazar v Malé Lípě -  stávající plocha v návaznosti na rodinný domek.

V Lípě jsou navrženy rozvojové plochy pro drobnou výrobu a služby ve dvou lokalitách. Jižně od sídla v návaznosti na stávající dřevovýrobu a západně od sídla za tratí ČD.

Dále je navržena rozvojová plocha pro drobnou výrobu v Malé Lípě.

Zemědělská výroba

Zemědělská akciová společnost Lípa (ZAS Lípa)

Jde o největší podnikatelský subjekt v sídle, vytváří v obci cca 70 pracovních míst. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská výroba (celková výměra obhospodařované půdy je cca 1000 ha ( 830ha orné půdy a 170 ha luk).  Společnost provozuje další podnikatelské aktivity.

Areál společnosti je situován v severní části sídla, kde jsou soustředěny objekty pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Výpočet ochranného pásma objektů živočišné výroby v areálu byl proveden podle aktuálního stavu hospodářských zvířat.

Podél areálu bude nutné vysázet ochrannou zeleň. Ochranná zeleň je také navržena mezi areálem a navrhovanými plochami pro  hřiště a pro bydlení.

Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, zkušební stanice Lípa.

Výrobním programem  je zkušební a kontrolní činnost rostlin (zejména brambor) a chovných zvířat. Areál je situovaný západně od sídla za nádražím ČD.

Rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu jsou navrženy na severním okraji sídla v návaznosti na areál ZAS Lípa.

DOBROHOSTOV

Drobná výroba a služby

V obci se nachází objekt truhlářské výroby na severním okraji sídla.

Nová plocha pro drobnou výrobu je navržena v návaznosti na severním okraji sídla.

Bývalý zemědělský areál ZAS Lípa na jihozápadním okraji sídla je navržena na využití pro drobnou výrobu a služby. Areál je takto částečně využíván.

Zemědělství

V obci je situován bývalý zemědělský areál – návrh na drobnou výrobu služby.

V areálu Zemědělské akciové společnosti se v současné době nenachází živočišné výroba.

V sídle je dále areál soukromě hospodařícího rolníka p. Miksy, kde se nachází objekty živočišné výroby (kravín).

PETRKOV

Drobná výroba a služby

V obci zastoupeny nejsou, ani nejsou navrženy nové plochy.

V obci je pouze truhlárna, která má spíše charakter služby.

Zemědělství

V sídle není situován areál zemědělské výroby, pouze v hospodářském objektu zámku je stáj (výkrm skotu) o kapacitě cca 30 ks.

Vliv zemědělské výroby na životní prostředí

a) vyhlášená ochranná pásma

V řešeném území nejsou ochranná pásma živočišné výroby vyhlášená územním rozhodnutím stavebního úřadu.

b) vypočtené ochranné pásmo ZAS Lípa podle aktuálního stavu  ŽV

Pro posouzení nově navrhovaných ploch chráněné zástavby (zejména výstavby RD) ve vztahu k aktuálním stavům živočišné výroby v areálu byl v územním plánu proveden výpočet ochranného pásma objektů živočišné výroby. Výpočet je uveden v příloze. Podklady pro výpočet poskytl Obecní úřad Lípa.

Z uvedeného posouzení vyplývá, že vlivy živočišné výroby areálu podle tohoto výpočtu (ochranné pásmo) přesahují hranice areálu, ale nezasahují stávající obytnou zástavbu.    Navrhované plochy pro bydlení a pro sport a tělovýchovu však leží mimo takto vypočtené ochranné pásmo. Vypočtené ochranné pásmo je zakresleno v koordinačním výkrese.

Pro novou výstavbu objektů zemědělské a živočišné výroby eventuelně rekonstrukci objektů živočišné výroby uvnitř areálu je třeba záměr nově posoudit z hlediska dopadu na životní prostředí dle platné legislativy.

c) vypočtené ochranné pásmo objektu živočišné výroby soukromého rolníka v Dobrohostově

Vypočtené ochranné pásmo zasahuje do navržené plochy smíšeného území SM 4.  U plochy je stanovena podmínka: plochy a objekty pro bydlení budou situovány mimo negativní vlivy objektu živočišné výroby. Bude posouzeno v územním řízení.

d) vypočtené ochranné pásmo objektu živočišné výroby soukromého rolníka v Petrkově

Vypočtené ochranné pásmo zasahuje do navržené plochy pro bydlení v rodinných domech  BR 26.  U plochy je stanovena podmínka: plochy a objekty pro bydlení budou situovány mimo negativní vlivy objektu živočišné výroby. Bude posouzeno v územním řízení.

| VÝPOČETNÍ LIST NÁVRHU PHO ZAS - středisko LÍPA sever |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBJEKT ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY |  |  |
| Ř | UKAZATEL | 1 | 2 |  |  |  |  |  | POZNÁMKA | CELKEM |
| c | KAT | K | T |  |  |  |  |  |  |  |
| d | STAV | 293 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | OŽH | 600 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | CŽH | 175800 | 23760 |  |  |  |  |  |  |  |
| g | T | 352 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| i | En | 1,76 | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |
| j | TECH | 10% | -10% |  |  |  |  |  |  |  |
| k | PREV | -5% | -2% |  |  |  |  |  |  |  |
| l | ZEL | -5% | -5% |  |  |  |  |  |  |  |
| m | OST | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | 0% | -17% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% | 83% |  |  |  |  |  |  |  |
| o | EKn | 1,76 | 0,21912 |  |  |  |  |  | 0,505275072 | 1,97912 |
| p | Ln | 430 | 458 |  |  |  |  |  |  |  |
| r | EKn.Ln | 756,8 | 100,35696 |  |  |  |  |  |  | 857,15696 |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,1000445 |
| t | n | 1,5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| u | EKn.an | 2,64 | 1,53384 |  |  |  |  |  |  | 4,17384 |
| v | ES |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,108937305 |
| x | rPHO |  |  |  |  |  |  |  | 1,475669539 | 184,429179 |
| y | ± |  |  |  |  |  |  |  | PHO v m = | 184 |

| VÝPOČETNÍ LIST NÁVRHU PHO ZAS - středisko LÍPA jih |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBJEKT ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY |  |  |
| Ř | UKAZATEL | 3 |  |  |  |  |  |  | POZNÁMKA | CELKEM |
| c | KAT | J |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | STAV | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | OŽH | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | CŽH | 10100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | T | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | En | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | TECH | -10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | PREV | -4% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | ZEL | -5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | OST | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | -19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o | EKn | 0,8181 |  |  |  |  |  |  | 1,222344457 | 0,8181 |
| p | Ln | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r | EKn.Ln | 202,8888 |  |  |  |  |  |  |  | 202,8888 |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |
| t | n | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u | EKn.an | 1,22715 |  |  |  |  |  |  |  | 1,22715 |
| v | ES |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| x | rPHO |  |  |  |  |  |  |  | 0,891866074 | 111,4654219 |
| y | ± |  |  |  |  |  |  |  | PHO v m = | 111 |

| VÝPOČETNÍ LIST NÁVRHU PHO - DOBROHOSTOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBJEKT ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY |  |  |
| Ř | UKAZATEL | 1 | 2 |  |  |  |  |  | POZNÁMKA | CELKEM |
| c | KAT | K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | STAV | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | OŽH | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | CŽH | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | T | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | En | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | TECH | -10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | PREV | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | ZEL | -5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | OST | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | -15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o | EKn | 0,357 |  |  |  |  |  |  | 2,801120448 | 0,357 |
| p | Ln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r | EKn.Ln |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| t | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u | EKn.an |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| v | ES |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| x | rPHO |  |  |  |  |  |  |  | 0,555930989 | 69,48025497 |
| y | ± |  |  |  |  |  |  |  | PHO v m = | 69 |

| VÝPOČETNÍ LIST NÁVRHU PHO - PETRKOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBJEKT ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY |  |  |
| Ř | UKAZATEL | 1 | 2 |  |  |  |  |  | POZNÁMKA | CELKEM |
| c | KAT | OMD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | STAV | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | OŽH | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | CŽH | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | T | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Cn | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | En | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | TECH | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | PREV | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | ZEL | -5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | OST | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | CEL | -5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o | EKn | 0,09975 |  |  |  |  |  |  | 10,02506266 | 0,09975 |
| p | Ln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r | EKn.Ln |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| s | LES |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| t | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u | EKn.an |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| v | ES |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| x | rPHO |  |  |  |  |  |  |  | 0,26876973 | 33,59084089 |
| y | ± |  |  |  |  |  |  |  | PHO v m = | 34 |

3. 6. 4. Rekreace a cestovní ruch

Hromadná rekreace

V řešeném území se nenachází trvalé zařízení hromadné rekreace. Stravovací zařízení jsou uvedeny v občanské vybavenosti, ubytovací kapacity zde nejsou.

V Petrkově je uvažováno s obnovou areálu bývalých Petrovských lázní, a využití pro hromadnou rekreaci (ubytování, stravování,  sport a rekreace).  V návaznosti na tuto plochu je také navržena nová plocha pro hromadnou rekreaci.

Pěší turistika a cykloturistika - jsou zde vhodné podmínky pro tento druh rekreace, katastrálním územím procházejí značné turistické trasy. Řešeným územím procházejí také značené cyklotrasy.

Letní rekreace - k letní rekreaci je využívány rybníky.

Zimní rekreace - pro zimní rekreaci a turistiku (běžecké trasy) jsou dobré podmínky v jižní  lesnaté části řešeného území.

Individuální (rodinná) rekreace

V chatové lokality se v řešeném území nenacházejí jsou zde pouze jednotlivé rekreační chaty

V současné době je část domovního fondu v sídlech využívána jako rekreační chalupy. S rostoucím podílem rekreačních chalup (zvláště u drobnější historické zástavby) zle počítat i do výhledu. Tyto objekty a plochy, které jsou součástí historického domovního fondu jsou v územním plánu zakresleny jako plochy bydlení v rodinných domech nebo  plochy smíšené vesnické.

Rekreační zahrádky - v obci nejsou lokality rekreačních zahrádek, jsou zde pouze jednotlivé zahrady, využívané pro drobné pěstitelství.

V územním plánu nejsou navrženy nové plochy pro rekreační zahrady.

Sportovní plochy

Pro obyvatele Lípy slouží sportovní hřiště na kopanou situované u sokolovny  a hřiště naproti základní škole. V územním plánu je navržena plocha pro sportovní areál u školy.

V místních částech jsou situovány malé plochy pro rekreační hřiště. Nové sportovní plochy nejsou v místních částech navrženy.

3. 7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY

Širší dopravní vztahy

Silniční doprava

Obec Lípa a její místní části jsou dopravně napojeny silnicemi III. tříd. Významné dopravní napojení ve směru na Havlíčkův Brod je po silnici III/3489 do sídla Šmolovy a dále  po silnici I/34, napojení na silnici I/38 je silnicí III/34814 v sídle Svatý kříž.

Dopravní napojení na dálniční síť zajišťuje rovněž silnice I/38 na dálniční křižovatku  Pávov u Jihlavy (10km) nebo silnice III tříd na dálniční křižovatku Větrný Jeníkov (8 km), eventuelně silnice I/34 na dálniční křižovatku Humpolec (15 km).

Železniční doprava

Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať Humpolec- Havlíčkův Brod. V řešeném území se nachází zastávky Lípa, zastávka Petrkov a zastávka Radňov (Dobrohostov).

Širší vztahy cyklistické a pěší turistiky

Řešeným územím procházejí značené turistické trasy  a značené cyklotrasy. Dálkové cyklotrasy zde neprocházejí.

Silniční doprava

Řešeným územím procházejí tyto silnice:

III/3489	Úsobí – Lípa- Šmolovy

III/34810	Lípa – Květinov

III/34811	Chýška – Kochánov- Lípa

III/34812	Štoky- Okrouhličká- Lípa

III/34814	Svatý Kříž- Lípa

Silnice jsou majetkem kraje Vysočina

Silnice III/3489

Silnice prochází zastavěným územím sídla Chválkov a západní částí zastavěného území sídla Lípa, v zastavěném území obce zabezpečuje také přímou obsluhu objektů.

V územním plánu je v souladu s podavkem zadání navržena dílčí přeložka silnice západně od Lípy,  za trať ČD. Trasa přeložky byla obsažena již v předešlém územním plánu.

Trasa silnice je územně stabilizovaná.

Silnice III/34810

Silnice prochází částí zastavěného území Lípy osadou Malá Lípa, v zastavěném území  zabezpečuje také přímou obsluhu objektů. Trasa silnice je územně stabilizovaná.

Silnice III/34811, III/3412

Silnice prochází malou částí nezastavěným územím jižně od Lípy. Trasy silnic jsou územně stabilizované.

Silnice III/34814

Silnice prochází velkou částí zastavěného území Lípy a zastavěnou částí Petrkova., v zastavěném území  zabezpečuje také přímou obsluhu objektů. Trasa silnice je územně stabilizovaná.

Úpravy silnic mimo zastavěné území budou prováděny podle zásad ČSN 73 6101     projektování silnic a dálnic. V zastavěném území v kategoriích a funkčních třídách, které jsou označeny v grafické části dokumentace.

Kategorie a funkční třídy

pro silnice III. tříd 	- S 7,5/60 (50)

Místní komunikace

Úseky silnic procházející obcí zajišťují také přímou obsluhu objektů. Na tyto silnice navazují místní komunikace. Stávající síť místních komunikací je dostačující.

Doplnění místních komunikací je navrženo pro dopravní napojení zemědělského družstva a komunikace k navrhovanému hřbitovu.

Místní komunikace budou umísťovány také v rámci rozvojových ploch, lokalizace bude upřesněna v podrobnější dokumentaci.

Komunikační napojení lokalit v podrobnější dokumentaci řešit v souladu s ČSN 736110, ČSN 736102 a ČSN 736101.

Funkční třídy komunikací:

Silnice III.třídy a místní komunikace - C

Zemědělská doprava

V současné době i ve výhledu bude pro zemědělskou techniku využívána síť účelových cest, místních komunikací i silnic (III. třídy).

Trasy zemědělských cest v uzemním plánu vychází ze současné cestní sítě a katastrální mapy. V územním plánu je umožněna také cestní sítě, v rámci přípustných činností na zemědělské půdě je možné umístit také zemědělské cesty. Konečný návrh je třeba vymezit v komplexních pozemkových úpravách.

Cyklistické a pěší cesty

Cyklistické trasy

Řešeným územím procházejí místní značená  cyklistické trasy.

4153  Havlíčkův Brod - Štoky

Dákové trasy řešeným územím neprocházejí

Pěší a turistické trasy

Řešeným územím procházejí značená  turistická  trasa.

Chodníky

Budou v zásadě navrženy alespoň jednostranné podél průtahů silnic obcí. Rovněž bude nutné doplnit chodníky pro přístup k nových rozvojovým plochám.

V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí dopravního koridoru silnic a místních komunikací.

Doprava v klidu

Garáže

Území pro odstavná stání automobilů ve formě řadových garáží nejsou v obci a místních částech zastoupena.

Nové monofunkční plochy pro výstavbu  garáží nejsou navrženy. Výstavba garáží je však přípustná i na jiných funkčních plochách.

Parkoviště

V současné době je v sídle minimální počet vybudovaných parkovacích stání. Odstavná plocha je prodejny smíšeného zboží, u nádraží ČD, u sokolovny a u administrativní budovy ZD. Převážná část parkování se uskutečňuje podél místních komunikací, obyvatelé rodinných domků pak parkují svoje vozidla na vlastních pozemcích.

Nová  parkoviště budou vybudovány v rozvojových (zastavitelných a přestavbových) plochách zejména pro občanskou vybavenost a pro výrobu. Parkoviště budou situovány uvnitř těchto ploch, lokalizace bude  stanovena v podrobnější dokumentaci. U vybraných ploch je potřeba umístění parkoviště stanovena v regulativu (podmínkách využití území)  dané plochy.

Zejména bude nutné vybudovat parkoviště u navrhovaného hřbitova, u školy a sportovního areálu, u ploch pro průmysl drobnou výrobu u ploch smíšeného území.

Ve stabilizovaných územích  je možné umístění parkovišť v rámci přípustného využití jednotlivých funkčních ploch.

Hromadná přeprava osob

V Lípě jsou  autobusové zastávky umístěny ve spodní části obce u základní školy  a v horní části u prodejny smíšeného zboží.

Zastávky jsou umístěny také v místních částech a u rozptýleného osídlení.

Zastávky zůstanou zachovány i v případě přeložky silnice III/3489, stávající zástavky budou posouzeny a případně upraveny v souladu s ČSN.

Železniční doprava

Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať č. 237 Humpolec- Havlíčkův Brod. V řešeném území se nachází železniční stanice Lípa, zastávka Petrkov a zastávka Radňov (pro Dobrohostov).

Železniční trať řešeným územím ve směru JZ- SV převážně mimo zastavěná území sídel, prochází však malou částí zastavěného území sídla Lípa.

V ochranném pásmu dráhy se nachází navrhované plochy pro drobnou výrobu a služby situované západně od nádraží ČD.

Dále do ochranného pásma zasahují také části ploch pro bydlení. Tyto plochy jsou v územním plánu označeny jako podmíněně přípustné pro bydlení, tj. plochy,  kde bude nutné prokázat přípustnost k bydlení v územním řízení, případně v podrobnějším řešení k železnici situovat neobytné funkce – parkoviště, zeleň apod.

U nové obytné zástavby navrhované v blízkosti drážního tělesa, nebudou případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy hrazeny z prostředku správce infrastruktury.

V územním plánu je také navržena přeložka silnice III/3489 po západním okraji sídla, kde se přepokládá mimoúrovňové křížení s tratí ČD a dotčení ochranného pásma trati.

Posouzení životního prostředí z hlediska negativních důsledků hluku z dopravy

# a) silniční doprava

# Obcí Lípa a jejími místními částmi procházejí pouze méně dopravně zatížené  silnice III. tříd. Z tohoto důvodů na silnicích nebylo v roce 2005 ani v minulých letech prováděno celostátní sčítání dopravy. Nebyl tedy také podveden výpočet hluku ze silniční dopravy.

# b) železniční doprava

# Západní částí zastavěného území prochází regionální železnice č.237 Havlíčkův Brod – Humpolec. Výpočtem podle metodiky byla stanovena ekvivalentní hladina hluku v referenční vzdálenosti od komunikace, byl stanoven útlum a byly stanoveny vzdálenosti příslušných izofon ekvivalentní hladiny hluku od osy komunikace. Takto stanovené hranice izofon vymezují území ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy, a tedy území podmíněně přípustné pro bydlení v rodinných domech.

# Výpočet uvedený v odůvodnění  má orientační charakter a nelze jej využít pro umístění staveb pro bydlení v územních rozhodnutích, v územních souhlasech, popř.v regulačním plánu. Výpočet je uveden v příloze:

V souladu s metodickým návodem pro zpracování územních plánů podle nového staveného zákona by hluková ochranná pásma (izofony ekvivalentních hladin hluku pro noc  a den v dB) neměly být zakreslovány do územních plánu. Posuzování tzv. hlukových ochranných pásem by mělo být prováděno v následných územních řízeních popř. v regulačním plánu. Plochy ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy by měly v územním plánu  být označeny jako podmíněně přípustné.

V územním plánu Lípy jsou tedy plochy  v ochranném pásmu (60 m) označeny jako podmíněně přípustné pro bydlení. Tato skutečnost je uvedena v tabulce vymezení zastavitelných ploch a ploch přestaveb u ploch BR7 a BR9.

Zdrojem hluku je trať ČD Havlíčkův Brod - Humpolec.

Podklady pro stanovení předpokládaných hladin hluku a ochranných hlukových pásem

- Údaje o trati ČD, které nám poskytly České dráhy Brno, provozní dispečink.

- Hluk z dopravy, metodické pokyny pro výpočet hluku od železniční dopravy.

- Hygienické předpisy svazek 37 z roku 1977. Nařízení vlády ze dne 15. března 2006 (sbírka zákonů č. 148/2006) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V příloze jsou doložena pravidla pro Stanovení přípustných hladin hluku dle Nařízení vlády ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stanovení hlukového ochranného pásma od tratě ČD Havlíčků Brod - Humpolec.

Zdrojem hluku je tedy provoz po trati o intenzitě:

md - počet souprav projíždějících ve dne od 6.00 do 22.00 hod - 14 vlakových souprav, z toho

12 osobních a 2 nákladní soupravy.

mn - počet souprav projíždějících v noci od 22.00 do 6.00 hod. - 8 vlakových souprav, z toho

6 osobních a 2 nákladní soupravy.

md´ - počet souprav za hodinu ve dne - 1 vlaková souprava.

mn´- počet souprav za hodinu v noci - 1 vlaková souprava.

V - návrhová rychlost na trati 50 km/hod.

trakce - motorová

průměrný počet vozů v soupravě	 6

F4 - faktor vyjadřující vliv motorové trakce	 1,0

F5 - faktor návrhové rychlosti	 0,8

F6 - faktor vyjadřující průměrny

počet vozů v soupravě	 0,7

X = 140 . F4 . F5 . F6 . m

X - pro denní dobu i noční dobu = 140 . 1,0 . 0,8 . 0,7 . 1 = 78,4

Y - pro denní i noční dobu = 10 log X + 40 = 59 dB (A)

Při zachování přípustných hladin hluku dle hygienických předpisů:

- pro den	 60 dB (A)

- pro noc	 55 dB (A)

jsou potřebná tato ochranná hluková pásma:

PHO pro den	  0 m

PHO pro noc	14 m

Vzhledem k obytné zástavbě je rozhodující PHO pro noc, tedy 14 m.

Toto pásmo je stanoveno pro útlum pouhou vzdáleností.

Závěr: V ochranném pásmu železniční tratě se nachází území ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy. V územním plánu je proto území v OP dráhy vymezeno jako podmíněně vhodné pro bydlení. Využití území je podmíněno kladným posouzením z hlediska hluku z dopravy v územním řízení jednotlivých staveb pro bydlení.

Stanovení přípustných hladin hluku dle Nařízení vlády ze dne 15. března 2006 (Sbírka zákonů č. 148/2006)o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Základní hladina hluku ve venkovním prostoru	   50 dB (A)

- Hluk z dopravy na pozemních komunikacích

s výjimkou účelových komunikací a drah	  + 5 dB (A)

- Hluk na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk

z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem

z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.

Použije se pro hluk z dopravy na drahách,

v ochranném pásmu dráhy	 + 10 dB (A)

- Stará hluková zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy	 + 20 dB (A)

- Korekce na denní dobu

-  den (silnice, drážní doprava)	  ±  0 dB (A)

-  noc (silnice)	  - 10 dB (A)

-  noc (drážní doprava)	  -   5 dB (A)

___________________________________________________________________________

Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu

podél veřejných komunikací a denní dobu 	    55 dB (A)

Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu

podél hlavních komunikací, trati ČD a denní dobu 	    60 dB (A)

Přípustná hladina hluku pro bydlení podél hlavních komunikací, trati ČD,

kde působí stará zátěž z pozemní dopravy a denní dobu	    70 dB (A)

Přípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél veřejných

pozemních komunikací a noční dobu	    45 dB (A)

Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních

komunikací a pro noční dobu	    50 dB (A)

Přípustná hladina hluku pro bydlení podél trati ČD, kde působí

stará zátěž a noční dobu	    65 dB (A)

Přípustná hladina hluku pro bydlení podél trati ČD a noční dobu	    55 dB (A)

3. 8. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

3. 8. 1. Vodní hospodářství

Vodohospodářská zařízení

Vodní toky, vodní nádrže

Řešené území leží v povodí Vltavy. Okrajovými částmi správního území obce Lípa protéká významný vodní tok (VVT) Žabinec a VVT Úsobský potok ve správě Povodí Vltavy, státního podniku. Řešeným územím dále protékají Petrovský potok a další menší toky. Nejvýznamnější vodní nádrže v řešeném území se nacházejí na toku Žabinec a Petrkovkém potoku.

Budou respektovány volné manipulační pruhy v šíři 8 m od břehové čáry významných vodních toků a 6 km od ostatních toků.

Záplavové území a zařazení toků

VVT Žabinec má stanoveno a vyhlášeno záplavové území rozhodnutím KrÚ Vysočina č.j. KUJI 3809/2007 OVLHZ 9/2007 Pa-4 ze dne 25.1.2007.

Záplavové území významného vodního toku Úsobský potok v ř.km 0,00-20,670 bylo stanoveno Krajským úřadem kraje Vysočina dne 3.3. 2008 pod č.j. KUJI 16382/2008.

Záplavové území ostatních vodních toků v řešeném území není stanoveno.

Dle nařízení vlády č. 71/2003, Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život  a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod jsou vodní toky Žabinec a Úsobský potok zařazen do seznamu vod kaprovitých.

Záplavové území je zakresleno v grafické části odůvodnění územního plánu. V záplavovém území nejsou navrženy nové zastavitelné plochy.

Ochranná pásma vodních zdrojů

V řešeném území se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů pro sídlo Lípa a místní části, které je nutno respektovat.

Protierozní opatření

V obci Lípa a jejich místních částech je nutno zajistit exponovaná území přiléhající k zástavbě proti smyvu ornice povrchovou vodou.

Navrhuje se v maximální možné míře provádět zatravnění, zejména v pásech přilehlého extravilánu, který sousedí se zastavěným územím.

Zásobování pitnou vodou

Současný stav

1. Obec Lípa

Místní části  Lípa, Dobrohostov a Petrkov  mají  vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z vodojemu Lípa 2 x 100 m3 (538,9/535,6 m n. m.). Zdrojem vody jsou dva hydrogeologické vrty s využitelnou vydatností 3,2 l/s umístěné na k. ú. Suchá cca 1 km východně od obce Lípa.

Jímaná voda je čerpána z vrtů do vodojemu a zde je upravována pouze chlorováním.

Samostatně je zásobován areál živočišné výroby dvěma samostatnými užitkovými vodovody.

Vlastníkem a provozovatelem je obec Lípa.

2. Místní část Dobrohostov

Místní část Dobrohostov je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu obce Lípa.

Přívodní řad vodovodu je veden z vdj. Lípa do vdj. Dobrohostov 2 x 25 m3         (552,3/549,8 m n. m.). Z něj je voda gravitačně rozváděna do spotřebiště.

3. Místní část Chválkov

Místní část Chválkov není v současné době zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Obyvatelstvo je zásobováno z domovních studní.

4. Místní část Petrkov

Místní část Petrkov je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu obce Lípa.

Vodovod je napojen přímo na rozvodnou síť obce.

Navrhované řešení

1. Obec Lípa

Orientační potřeba pitné vody:

Bytový fond:	850 obyv. x 120 l/obyv./den = 102. 000 l/den

Občanská a technická vybavenost:	850 obyv. x   20 l/obyv./den =   17. 000 l/den

_____________________________________________________________________

Celkem	 = 119. 000 l/den

Živočišná výroba ZD - má samostatné zásobení vodou.

Prověření tlakových poměrů:

Stávající a navrhovaná výstavba se nachází v nadmořské výšce 486 - 514 m n. m.

Vodojem Lípa: max. hl. v. 538,9 m n. m.

min. hl. v. 535,6 m. n. m.

Hydrostatický přetlak v rozmezí 52,9 - 21,6 m - vyhovuje ČSN

Prověření akumulace:

maximální denní potřeba vody celkem Qm = 56,7 m3/hod

z toho Qm Lípa = 321,3 m3/d

Qm Petrkov = 56,7 m3/d

Akumulace ve vdj. Lípa - 2 x 100 m3 – představuje 53 % Qm, po dosažení výhledových hodnot potřeby vody uvažovat s rozšířením akumulace vdj. Lípa.

2. Místní část Dobrohostov

Orientační potřeba pitné vody:

Bytový fond:				130 obyv. x 120 l/obyv/den = 15. 600 l/d

Občanská a technická vybavenost:	130 obyv x    20 l/obyv/den =   2. 600 l/d

___________________________________________________________________

Celkem		          = 18. 200 l/d

Prověření tlakových poměrů:

Stávající a navrhovaná zástavba se nachází v nadmořské výšce 530 - 550 m n. m.

Vodojem Dobrohostov: 	max. hl. v. 552,3 m n. m.

min. hl. v. 549,8 m. n. m.

Tlakové poměry nevyhovují ČSN. Navrhuje se posílení tlakových poměrů osazením AT stanice ve vodojemu.

Prověření akumulace:

maximální denní potřeba vody celkem Qm = 49,14 m3/d

akumulace ve vdj. Dobrohostov - 2 x 25 m3 - vyhovuje

3. Místní část Petrkov

Orientační potřeba pitné vody:

Bytový fond:				150 obyv. x 120 l/obyv./den = 18. 000 l/d

Občanská a technická vybavenost:	150 obyv. x    20 l/obyv/den =   3. 000 l/d

____________________________________________________________________

Celkem                                  = 21. 000 l/d

Prověření tlakových poměrů:

Stávající a navrhovaná zástavba se nachází v nadmořské výšce 442 - 486 m n. m.

Vodojem Lípa:	 	max. hl. v. 538,90 m n. m.

min. hl. v. 535,60 m. n. m.

Hydrostatický přetlak je v rozmezí 96,9 - 49,6 m. Maximální hydrostatický přetlak přesahuje povolené hodnoty, nutno počítat s redukcí tlaku.

Prověření akumulace:

maximální denní potřeba vody celkem Qm = 56,7 m3/den

z toho Qm Lípa = 321,3 m3/d

Qm Petrkov = 56,7 m3/d

akumulace ve vdj. Lípa - 2 x 100 m3 - vyhovuje

Zásobování požární vodou

Zdroj požární vody je zajištěn na veřejném vodovodu (dostatečný tlak i dimenze vodovodní sítě min. DN80, tlak upraven redukcí do hodnoty 6 baru).

Zásobování požární vodou je třeba řešit dle ČSN 730873 (požadavky na vnější odběrná místa) a ČSN 752411 (požadavky na zdroje požární vody). Požadavky budou řešeny v podrobnější dokumentaci řešení rozvojových lokalit a řešení inženýrských sítí.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

1. Obec Lípa

Lípa má v současné době vybudovaný systém jednotné kanalizace. V obci je v provozu čistírna odpadních vod.

2. Místní část Dobrohostov

Místní část Lípa má v současné době vybudovaný systém jednotné kanalizace. Čistírna odpadních vod není vybudována.

3. Místní část Chválkov

Místní část Chválkov nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a likvidovány.

4. Místní část Petrkov

Místní část Petrkov má vybudovanou oddílnou kanalizaci. Splašková kanalizace odvádí splaškové vody na čistírnu odpadních vod v Petrkově.

Navrhované řešení

1. Obec Lípa

V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje je obsažen požadavek na oddílný systém  kanalizace v Lípě a na výstavbu nové splaškové kanalizace. V současné době je kanalizace a ČOV vyhovující, případná výstavba nových úseků kanalizace (jednotné nebo oddílné) bude řešena podle jednotlivých rozvojových záměrů a podle podmínek konkrétních lokalit. V územním plánu není kanalizace specifikována, je zakreslena stávající jednotná kanalizace s možností výstavby jednotlivých úseků oddílné kanalizace.

Stávající čistírna odpadních vod bude rozšířena (v rámci stávajícího areálu).

2. Místní část Dobrohostov

V místní části Dobrohostov se navrhuje vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod.

Stávající kanalizace bude sloužit k odvádění pouze splaškových vod.

3. Místní část Chválkov

V místní části Chválkov se nachuje individuální likvidace odpadních vod.

4. Místní část Petrkov

Ve výhledu se uvažuje pouze s rozšířením kanalizační sítě pro navrhovanou zástavbu.

3. 8. 2. Energetika

Zásobování zemním plynem

Stávající stav

1. Obec Lípa

Obec Lípa je zásobována zemním plynem ze STL plynovodního přívodu lPE 90 z obce Okrouhlička.

2. Místní část Dobrohostov

Místní část je zásobována zemním plynem ze STL plynovodního přívodu lPE 63 z místní části Chválkov.

3. Místní část Chválkov

Místní část je zásobována zemním plynem ze STL plynovodního přívodu lPE 90 z obce Úsobí.

4. Místní část Petrkov

Místní část je zásobována zemním plynem ze STL plynovodního přívodu lPE 63 z obce Svatý Kříž.

Navrhované řešení

1. Obec Lípa

Orientační spotřeba zemního plynu:

- nárůst bytových jednotek - 80 bytů v RD

- vytápění:	30 bytů x 3 m3/hod = 90 m3/hod

2. Místní část Dobrohostov

Orientační spotřeba zemního plynu:

- nárůst bytových jednotek - 27 bytů v RD

- vytápění:	12 bytů x 3 m3/hod = 36 m3/hod

3. Místní část Chválkov

Orientační spotřeba zemního plynu:

- nárůst bytových jednotek - 3 byty v RD

- vytápění:	2 byty x 3 m3/hod = 6 m3/hod

4. Místní část Petrkov

Orientační spotřeba zemního plynu:

- nárůst bytových jednotek - 46 bytů v RD

- vytápění:	21 bytů x 3 m3/hod = 63 m3/hod

V obci Lípa i jejích místních částech se navrhuje prodloužení stávající STL plynovodní sítě pro navrhovanou zástavbu.

Zásobování elektrickou energií

Stávající stav

ZVN 400 kVA, VVN 110 kVA

Podél jižního okraje sídla Lípa probíhá trasa vedení ZVN 400 Kv  R Mírovka- R Hradec u Kadaně  (e.č. 420) a dále zde prochází  VVN 110 Kv R Mírovka – Humpolec.

Ze zásad územního rozvoje je do územního plánu převzata územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka.  Pro ochranu území pro vedení ZVN je v územním plánu vymezena územní rezerva pro koridor o šířce 300 m (bylo dohodnuto zúžení oproti ZÚR, kde je koridor 600 m).

VN 22 kV

Obec je zásobována ze vzdušné linky VN 22 kV č. 214 (z R Havlíčkův Brod - směr Úsobí).

V obci Lípa se nacházejí tyto trafostanice:

| TR 1 | ÚKZUZ | BTS 250 kVA |
| --- | --- | --- |
| TR 2 | VZN | BTS 250 kVA |
| TR 3 | Pila | PTS 160 kVA |
| TR 4 | U Pecnů | BTS 400 kVA |
| TR 5 | U Školní jídelny | BTS 100 kVA |
| TR 6 | Lípa ZTV | PTS 250 kVA |
| TR 7 | U ZD | BTS 400 kVA |
| TR 8 | Bioplyn | BTS 630 kVA |
| TR 9 | Petrkov - ZTV | BTS 160 kVA |

Místní část Dobrohostov

Místní část Dobrohostov je zásobován ze vzdušné linky VN 22 kV č. 214 (R Havlíčkův Brod - směr Úsobí).

V katastrálním území se nachází 1 trafostanice: TR Dobrohostov BTS 160 kVA.

Místní část Chválkov

Místní část Chválkov je zásobena ze vzdušné linky VN 22 kV č. 214 (R Havlíčkův Brod - směr Úsobí). V katastrálním území se nachází 1 trafostanice: TR Chválkov PTS 100 kVA.

Navrhované řešení

ZVN 400 kVA, VVN 110 kVA

Rozvojový záměr na výstavbu vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka je v územním plánu zakreslen jako územní rezerva koridoru technické infrastruktury.

1. Obec Lípa

Orientační spotřeba elektrické energie:

- nárůst bytových jednotek - 80 bytů v RD

- vytápění:	50 bytů x 15 kW/byt = 750 kW

Navrhuje se výstavba 3 nových venkovních trafostanic a dále směrová přeložka stávajícího vzdušného vedení na jihozápadním okraji obce.

2. Místní část Dobrohostov

Orientační spotřeba elektrické energie:

- nárůst bytových jednotek - 27 bytů v RD

- vytápění:	15 bytů x 15 kW/byt = 225 kW

Navrhuje se posílení sekundární sítě NN.

3. Místní část Chválkov

Orientační spotřeba elektrické energie:

- nárůst bytových jednotek - 3 byty v RD

- vytápění:	1 byt x 15 kW/byt = 15 kW

Ve výhledu se nenavrhuje žádné opatření.

4. Místní část Petrkov

Orientační spotřeba elektrické energie:

- nárůst bytových jednotek - 46 bytů v RD

- vytápění:	25 bytů x 15 kW/byt = 375 kW

Navrhuje se posílení sekundární sítě NN.

¨

3. 8. 3. Spoje a zařízení spojů

Telefon

Katastrálním územím Lípy u Havlíčkova Brodu prochází dálkový optický kabel               Č. Telefóniky O2 v trase Jihlava - Havlíčkův Brod.

T - Mobile

V řešeném území se nachází základnová stanice mobilního operátora s označením Havlíčkův Brod - Znojmo/Lípa.

3. 9.  NÁVRH KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace pevného komunálního odpadu bude prováděna podle stávající koncepce odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešení obce.

Návrh koncepce nakládání s odpady v územním plánu je v souladu se  závaznou částí Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

3. 10. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

### Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle biogeografického významu se rozlišují tři úrovně ÚSES – nadregionální, regionální a místní (lokální). Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory.

##### Koncepce řešení

Koncepce řešení ÚSES je založena především na principu tvorby ucelených větví ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů.

Důležitým faktorem koncepce řešení ÚSES je přednostní situování skladebných částí ÚSES do stávajících ekologicky cenných partií území nebo ladem ležících ploch (tj. především lesních celků a komplexů, mokřadních společenstev a neobhospodařovaných luk) a minimalizace zásahů do urbanizovaného území.

##### Nadregionální ÚSES

Nadregionální ÚSES v území zastoupen není.

##### Regionální ÚSES

Regionální ÚSES v území zastupují:

regionální biocentrum (RBC) 725 Hradiště – ve správním území obce zahrnuje část lesního komplexu západně od Dobrohostova  na jihozápadním okraji území;

regionální biokoridor RK 439 – ve správním území obce s vymezenými dílčími plochami na jeho západním okraji, v údolích Úsobského a Nohavického potoka; jako součást tohoto biokoridoru zasahují na území obce Lípa tři vložená lokální biocentra – LBC 1 U Vondrova mlýna, LBC 2 Paletáč a LBC 3 U Květinova.

##### Místní (lokální) ÚSES

Návrh místního ÚSES v územním plánu zahrnuje především vymezení lokálních biocenter (LBC) a vymezení lokálních biokoridorů (LBK), propojujících biocentra (příp. i biokoridory) ležící uvnitř i vně správního území obce Lípa. Vzájemně navazující lokální biocentra a lokální biokoridory vytvářejí větve ÚSES místního významu, vedené buď přednostně podmáčenými až vlhkými polohami ve dnech údolí (hydrofilní větve ÚSES) nebo naopak nepodmáčenými polohami ve svazích a na hřbetech (mezofilní větve ÚSES).

Lokálními biocentry vymezenými v územním plánu jsou:

LBC 1 U Vondrova mlýna – situované v trase regionálního biokoridoru RK 439 (viz výše) na styku údolí Úsobského potoka a Nohavického potoka na okraji správního území obce severozápadně od Dobrohostova;

LBC 2 Paletáč – situované v trase regionálního biokoridoru RK 439 (viz výše) v údolí Úsobského potoka na západním okraji správního území obce, mezi Dobrohostovem, Malou Lípou a Radňovem;

LBC 3 U Květinova – situované v trase regionálního biokoridoru RK 439 (viz výše) v údolí Úsobského potoka na západním okraji správního území obce, poblíž Malé Lípy;

LBC 4 Pod Hradištěm – situované v místě křížení hydrofilní a mezofilních větví místního ÚSES v údolí Úsobského potoka na jihozápadním okraji správního území obce, u Chválkova;

LBC 5 Pod Turkovým kopcem – situované jako součást mezofilní větve místního ÚSES v izolovaném lesním celku na jižním okraji správního území obce, mezi Chválkovem a Úhořilkou;

LBC 6 Pod Bouchnerovým kopcem – situované v trase hydrofilní i mezofilní větve místního ÚSES v  údolí potoka Žabince na jihovýchodním okraji správního území obce, jihovýchodně od Lípy;

LBC 7 U Kostelíka – situované jako součást hydrofilní i mezofilní větve místního ÚSES v údolí potoka Žabince na východním okraji správního území obce, východně od Lípy;

LBC 8 U Petrkovských lázní – situované jako součást hydrofilní i mezofilní větve místního ÚSES v údolí potoka Žabince na východním okraji správního území obce, u Petrkova;

LBC 9 U Vránů – situované jako součást hydrofilní i mezofilní větve místního ÚSES v údolí potoka Žabince na okraji správního území obce v jeho severovýchodní části, severovýchodně od Petrkova;

LBC 10 K Novému Dvorku – situované jako součást hydrofilní větve místního ÚSES v údolí Petrkovského potoka v severní části správního území obce, severně od Petrkova;

LBC 11 Pod Dlouhými záhony – situované jako součást hydrofilní větve místního ÚSES v údolí Petrkovského potoka v severní části správního území obce, severozápadně od Petrkova;

LBC 12 U Hlibůčku – situované jako koncové biocentrum hydrofilní větve místního ÚSES v údolí Petrkovského potoka a navazujícím bočním údolí v severní části správního území obce, severně od Lípy.

Lokálními biokoridory vymezenými v územním plánu jsou:

- LBK 1 – směřující jako součást mezofilní větve místního ÚSES lesním komplexem z RBC 725 Hradiště k jihu, do k. ú. Úsobí;

LBK 2 – propojující jako součást hydrofilní větve místního ÚSES ve vazbě na tok Úsobského potoka LBC 1 U Vondrova mlýna a LBC 4 Pod Hradištěm;

LBK 3 – směřující jako součást mezofilní větve místního ÚSES z LBC 4 Pod Hradištěm k jihu, do k. ú. Úsobí;

LBK 4 – propojující jako součást mezofilní větve místního ÚSES z jižní strany Chválkova (převážně přes zemědělskou půdu) LBC 4 Pod Hradištěm a LBC 5 Pod Turkovým kopcem;

LBK 5 – široký biokoridor propojující jako součást hydrofilní i mezofilní větve místního ÚSES údolím Žabince LBC 6 Pod Bouchnerovým kopcem a LBC 7 U Kostelíka;

LBK 6 – široký biokoridor propojující jako součást hydrofilní i mezofilní větve místního ÚSES údolím Žabince LBC 7 U Kostelíka a LBC 8 U Petrkovských lázní;

LBK 7 – široký biokoridor propojující jako součást hydrofilní i mezofilní větve místního ÚSES údolím Žabince LBC 8 U Petrkovských lázní a LBC 9 U Vránů;

LBK 8 – směřující jako součást hydrofilní větve místního ÚSES ve vazbě na tok Žabince a náhon ke Grodlovu mlýnu z LBC 9 U Vránů do k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu;

LBK 9 – propojující jako součást hydrofilní větve místního ÚSES ve vazbě na Petrkovský potok LBC 10 K Novému Dvorku a LBK 8;

LBK 10 – velmi krátký biokoridoru propojující jako součást hydrofilní větve místního ÚSES po břehu obnoveného rybníka LBC 10 K Novému Dvorku a LBC 11 Pod Dlouhými záhony;

LBK 11 – propojující jako součást hydrofilní větve místního ÚSES ve vazbě na Petrkovský potok a po západním břehu rybníka Hlibůčku LBC 11 Pod Dlouhými záhony a LBC 12 U Hlibůčku.

##### Podmínky pro využití ploch ÚSES

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do návrhu ÚSES platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:

Přípustné je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES.

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES.

Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území.

Do vymezených ploch ÚSES v zastavěném území a v zastavitelných plochách nelze umísťovat stavby sloužící pro hlavní, přípustné či podmíněně přípustné využití těchto ploch.

Výjimky tvoří:

stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravy za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.

Míra přesnosti vymezení ÚSES je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území (nezohledňující vlastnické vztahy k pozemkům) a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že zůstane zachována aktuální i potenciální funkčnost ÚSES.

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES a přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

#### Přehled navržených biocenter

| označení a název | funkční typ | katastrální území | cílová společenstva |
| --- | --- | --- | --- |
| RBC 725 Hradiště | regionální biocentrum | Dobrohostov, Koječín, Radňov u Květinova | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 1 U Vondrova mlýna | lokální biocentrum v trase RBK | Dobrohostov, Radňov u Květinova | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní |
| LBC 2 Paletáč | lokální biocentrum v trase RBK | Dobrohostov, Lípa u Havlíčkova Brodu, Radňov u Květinova, Květinov | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 3 U Květinova | lokální biocentrum v trase RBK | Lípa u Havlíčkova Brodu, Květinov | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 4 Pod Hradiskem | lokální biocentrum | Chválkov, Úsobí | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 5 Pod Turkovým kopcem | lokální biocentrum | Chválkov, Úsobí | Lesní (mezofilní i hydrofilní), mokřadní |
| LBC 6 Pod Bouchnerovým kopcem | lokální biocentrum | Lípa u Havlíčkova Brodu, Suchá u Havlíčkova Brodu, Okrouhlička | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 7 U Kostelíka | lokální biocentrum | Lípa u Havlíčkova Brodu, Suchá u Havlíčkova Brodu | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 8 U Petrkovských lázní | lokální biocentrum | Petrkov, Suchá u Havlíčkova Brodu | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní |
| LBC 9 U Vránů | lokální biocentrum | Petrkov, Suchá u Havlíčkova Brodu | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 10 K Novému Dvorku | lokální biocentrum | Petrkov | Lesní (hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 11 Pod Dlouhými záhony | lokální biocentrum | Petrkov | Lesní (hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBC 12 U Hlibůčku | lokální biocentrum | Petrkov | Lesní (hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |

#### Popis navržených biokoridorů

| označení | funkční typ | katastrální území | cílová společenstva |
| --- | --- | --- | --- |
| RBK RK 439 | regionální biokoridor – dílčí úseky | Dobrohostov, Lípa u Havlíčkova Brodu, Radňov u Květinova, Květinov, Michalovice u Havlíčkova Brodu | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBK 1 | lokální biokoridor | Dobrohostov, Úsobí | Lesní (mezofilní) |
| LBK 2 | lokální biokoridor | Dobrohostov, Chválkov | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční |
| LBK 3 | lokální biokoridor | Chválkov, Úsobí | Lesní (mezofilní) |
| LBK 4 | lokální biokoridor | Chválkov | Lesní (mezofilní) |
| LBK 5 | lokální biokoridor | Lípa u Havlíčkova Brodu, Suchá u Havlíčkova Brodu | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBK 6 | lokální biokoridor | Lípa u Havlíčkova Brodu, Petrkov, Suchá u Havlíčkova Brodu | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBK 7 | lokální biokoridor | Petrkov, Suchá u Havlíčkova Brodu | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční |
| LBK 8 | lokální biokoridor | Petrkov, Suchá u Havlíčkova Brodu, Šmolovy u Havlíčkova Brodu | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční |
| LBK 9 | lokální biokoridor | Petrkov, Šmolovy u Havlíčkova Brodu | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční |
| LBK 10 | lokální biokoridor | Petrkov | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční |
| LBK 11 | lokální biokoridor | Petrkov | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční |

# Odůvodnění:

##### Územní systém ekologické stability

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou:

Koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 2004), obsahující rámcové řešení nadregionálního a regionálního ÚSES.

Generel místních SES Havlíčkův Brod (URBAPLAN Hradec Králové, cca 1995) – řešené území zahrnuje mj. k. ú. Petrkov.

Plán lokálního územního systému ekologické stability k. ú. Lípa (Bauer, Z., Brno, 1995).

Generel lokálního územního systému ekologické stability k. ú. Dobrohostov, Chválkov, Koječín (RNDr. Petr Obst – G. L. I., Štoky, 2004).

Schválená nebo rozpracovaná územně plánovací dokumentace okolních obcí (Havlíčkova Brodu, Okrouhličky, Úsobí, Květinova a Michalovic).

Plán ÚSES jako součást plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu (Agroprojekt PSO s.r.o., Brno, 2004).

Generely lokálního ÚSES navazujících katastrů.

Určitou nevýhodou uvedených podkladových dokumentací je ne zcela dostatečná vzájemná provázanost řešení ÚSES.

Návrh regionálního ÚSES v územním plánu Lípy koncepčně vychází především z řešení konceptu územního plánu VÚC s tím, že do určité míry zohledňuje i řešení obsažená v dokumentacích místního ÚSES. Vymezení příslušné části RBC 725 Hradiště po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody (odbor ŽP KrÚ Vysočina v Jihlavě) víceméně odpovídá užšímu vymezení RBC dle konceptu ÚP VÚC, přestože generely lokálního ÚSES pro k. ú. Dobrohostov, Chválkov, Koječín a Radňov u Květinova obsahují podstatně širší vymezení RBC. Hlavními důvody pro užší vymezení RBC jsou nízká ekologická hodnota lesních porostů v daném prostoru a také potřeba vyjmout z biocentra zastavěná území rekreačně využívaných enkláv. S menším vymezením RBC 725 Hradiště souvisí i vložení nového lokálního biocentra (LBC 1 U Vondrova mlýna) do adekvátně prodlouženého regionálního biokoridoru RK 439.

Návrh místního ÚSES v územním plánu Lípy koncepčně vychází z řešení příslušných dokumentací (generelů a plánu) místního (lokálního) ÚSES pro katastrální území, tvořící správní území obce. S ohledem na aktuální stav krajiny řešeného území, na řešení regionálního ÚSES, na řešení ÚSES v navazujících územích, příp. i další skutečnosti jsou ve srovnání s uvedenými dokumentacemi provedeny ve vymezení místního ÚSES určité menší či větší úpravy. K výraznějším úpravám patří:

vedení nového lokálního biokoridoru LBK 1 v návaznosti na RBC 725 Hradiště směrem do k. ú. Úsobí, navazující na stávající platné řešení ÚSES pro k. ú. Úsobí;

vedení nového lokálního biokoridoru LBK 2 ve vazbě na tok Úsobského potoka a vymezení nového LBC 4 Pod Hradištěm, navazující na stávající platné řešení ÚSES pro k. ú. Úsobí;

vedení lokálního biokoridoru LBK 3 v celé délce řešeným územím (v k. ú. Chválkov), oproti generelu lokálního ÚSES v poněkud severnější trase, důsledně přes nepodmáčená stanoviště;

vymezení nových LBC 6 Pod Bouchnerovým kopcem a LBC 7 U Kostelíka v údolí Žabince, reagující na aktuální řešení ÚSES v sousedních katastrech (KPÚ Suchá u Havlíčkova Brodu a ÚP Okrouhlička);

vymezení skladebných částí místního ÚSES v údolí Žabince pokud možno důsledně tak, aby reprezentovaly škálu podmáčených stanovišť údolní nivy a svahových pramenišť a nepodmáčených poloh údolních svahů;

vedení nové hydrofilní větve místního ÚSES údolím Petrkovského potoka – LBK 9, LBC 10 K Novému Dvorku, LBK 10, LBC 11 Pod Dlouhými záhony, LBK 11, LBC 12 U Hlibůčku.

3. 11. NÁVRH POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

vodní toky

Územím obce protékají toky Žabinec, Nohavický a Úsobský potok a Petrovský potok a jejich přítoky. Uvedené toky protékají mimo souvislá zastavěná území sídel. Záplavové území mají stanoveno pouze významný vodní tok Žabinec a významný vodní tok Úsobský potok. Do záplavového území zasahují pouze části historických nemovitostí podél vodních toků. Nové zastavitelné plochy ve stanovených záplavových územích nejsou vymezeny.

Záplavové území ostatních vodních toků v řešeném území není stanoveno.

vodní plochy

Na potoku Žabinec se nachází Petrovský rybník, největší rybník v řešeném území  (v současné době vodní plocha zabahněním zmenšena). V případě havárie může dojít k ohrožení nemovitostí pod rybníkem (mlýn, ČOV). Obytná zástavba Petrkova není ohrožena.

Ostatní rybníky neohrozí v případě zvláštní povodně stávající ani navrhované plochy souvislého zastavěného území.

b) Vymezení zón havarijního plánování

- velitelské stanoviště bude umístěno v objektu obecního úřadu

- stanice první pomoci a sklad léků v objektu obecního úřadu

- stanoviště vyprošťovací technicky - areál zemědělské společnosti

- nouzové ubytování - v sokolovně nebo škole

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

- ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení

- k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy

- úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný       součinitel K = min. 5)

- situování úkrytů by mělo být takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění a při poškození úkrytů možnost vyproštění

- potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku 1,5 m2 plochy na osobu

- kryty nutno situovat v dostupní vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m

Stávající úkryty

V obci nejsou situovány stávající protiradiační úkryty.

Obecné zásady situování úkrytů

- u individuální zástavby a bytových domů doporučit budování suterénních prostor

- u veřejné občanské vybavenosti zajistit ukrytí ve školách, úřadech atd.

- u výrobních aktivit zajišťují ukrytí jednotlivé podniky v závislosti na počtu zaměstnanců

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V obci a místních částech není počítáno s evakuací obyvatelstva mimo území obce, ani není počítáno s ubytovací povinností v obci.

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Sklad bude umístěn na obecním úřadě.

f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území obce

V současně zastavěném území obce se nejsou skladovány nebezpečné látky z pohledu civilní ochrany.

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Stanoviště vyprošťovací techniky, umývárny a chemické odmořování - areál zemědělské společnosti.

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území nejsou z pohledu civilní ochrany skladovány nebezpečné látky.

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Obec  je zásobena z vlastního veřejného vodovodu. Nouzové zásobování je možné:

a) využitím zdrojů z vlastních studní

b) případně dovážkou vody (podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje)

Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště první pomoci, velitelské stanoviště).

Požadavky  Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat Vyhlášku č. 246/2001 Sb. v platném znění. Dokumentace musí zahrnovat řešení pro protipožární zásah ve smyslu ČSN 730802 (přístupové komunikace, zásahové  cesty) a řešení způsobu zastavění ve vztahu k požární bezpečnosti (odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor).

Zvláštní požadavky (požadavky VUSS Pardubice)

a) Část řešeného území se nachází se nachází v ochranném pásmu letiště Havlíčkův Brod. Schvalování výstavby nadzemních objektů v těchto ochranných pásmech budou řešena cestou VUUS Pardubice.

b) V řešeném území nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR MO a vojenské inženýrské sítě.

c) S VUUS bude projednána výstavba staveb dle platné legislativy.

4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLU S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO  K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO.

Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty je nezbytné chápat v duchu trvale udržitelného rozvoje jako vztah hodnot kvalitního životního prostředí, hospodářství a hospodářského rozvoje, sociálních vztahů a sociálních podmínek a hodnot kulturního dědictví.

V územním plánu Lípa nebyl v zadání územního plánu obce obsažen požadavek na zpracování vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj, ani nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu (koncepce) na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ  FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA.

# Zpracováno podle:

- Zákona č. 334/92 Sb. ČNR ze dne 12. 5. 1992 „ O ochraně ZPF” a zákona č. 98/1999       ze dne 29. 4. 1999, kterým se mění zákon č. 334.

- Vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, přílohy č. 3 ze dne 29. 12. 1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

- Metodického pokynu odboru lesa půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF.

- Vyhodnocení pozemků PUPFL zpracováno dle zákona č. 289/1995 Sb. „O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který v § 14 upravuje povinnosti zpracovatelů či pořizovatelů územně plánovací dokumentace.

5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské

půdy

# Kraj:			Vysočina

Obec:			Lípa

Katastrální území:	Lípa u Havlíčkova Brodu

Dobrohostov

Chválkov

Petrkov

# Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.):

- obec Úsobí (k. ú. Úsobí)

- obce Úhořilka (k. ú. Úhořilka)

- obec Kochánov (k. ú. Kochánov)

- obec Okrouhlička (k. ú. Okrouhlička)

- město Havlíčkův Brod (k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, k. ú. Šmolovy)

- obec Michalovice (k. ú. Michalovice u Havlíčkova Brodu)

- obec Květinov (k. ú. Květinov, k. ú. Radňov u Květinova)

- obec Herálec (k. ú. Koječín)

Územní plán bude zpracován pro správní území obce LÍPA, tedy pro katastrální území Lípa u Havlíčkova Brodu, Dobrohostov, Chválkov a Petrkov. Řešené území se nachází          v severovýchodní části kraje Vysočina. Obec Lípa se nachází 20 km severovýchodně od krajského města Jihlavy a asi 6 km jihovýchodně od Havlíčkova Brodu.

Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v řešeném území celkem:

| LÍPA |  |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| zemědělská půda | 1156,2466 | 78,63 |
|  | - orná půda | 906,9044 | 61,68 |
|  | - zahrada | 23,0469 | 1,57 |
|  | - trvalý travní porost | 226, 2953 | 15,38 |
| nezemědělská půda | 314,1780 | 21,37 |
|  | - lesní pozemek | 194,5531 | 13,23 |
|  | - vodní plocha | 16,6542 | 1,13 |
|  | - zastavěná plocha a nádvoří | 21,7618 | 1,48 |
|  | - ostatní plochy | 81,2089 | 5,53 |
| CELKEM | 1 470,4246 | 100,00 |

V řešeném území jsou v převážné míře zastoupeny zemědělské pozemky (78,63 %), nezemědělská půda je pouze na 21,37 % rozlohy katastru. Ze zemědělské půdy převládá orná půda.

# Bonitace půdy BPEJ - podle Katastrálního úřadu Havlíčkův Brod

# Klimatický region:  7, 8

7 - mírně teplý, mírně vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7°C, průměrný roční úhrn srážek     650 - 750 mm.

8 - mírně chladný, vlhký, průměrná roční teplota 5 - 6°C, průměrný roční úhrn srážek 700 –

800 mm.

Hlavní půdní jednotky v řešeném území: 29, 32, 34, 37, 47, 50, 58, 64, 67, 68,

Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy

| BPEJ | Třída ochrany ZPF |
| --- | --- |
| 72901 | I |
| 72904 | II |
| 72911 | I |
| 72914 | III |
| 72941 | IV |
| 72944 | V |
| 73204 | III |
| 73211 | II |
| 73214 | IV |
| 73244 | V |
| 73434 | III |
| 73714 | IV |
| 73716 | V |
| 73746 | V |
| 73756 | V |
| 74700 | II |
| 75001 | III |
| 75011 | III |
| 75800 | II |
| 76401 | II |
| 76701 | V |
| 76811 | V |
| 83401 | I |
| 83404 | III |
| 83421 | I |
| 83424 | III |
| 83431 | II |
| 83434 | III |
| 83444 | V |
| 83716 | V |
| 85001 | III |
| 85011 | IV |
| 85800 | II |

# Nezemědělská půda

23 - pozemky určené k plnění k funkce lesa

35 - vodní plochy

29 - ostatní nezemědělská půda

5. 2. Další výchozí údaje

1. Digitální mapy včetně BPEJ nám poskytl Krajský úřad kraje Vysočina pro potřeby   územního plánu. Oficielní digitální mapy nejsou zatím zpracovány.

2. Hranice katastrálního území

3. Hranice intravilánu – zastavěného území k 1. 9. 1966

4. Hranice zastavěného území

V územním plánu je v grafické části vymezeno více zastavěných území. Je vymezeno souvislé zastavěné území sídla Lípa, souvislé zastavěné území sídel Dobrohostova, Petrkova a Chválkova, zastavěná území osad a samot, rekreačních zařízení a objektů, sportovních ploch. Kromě těchto zastavěných území jsou vymezena ještě menší zastavěná území ploch technické infrastruktury.

Hranice intravilánu (zastavěného území obce k 1. 9. 1966) je celá zahrnuta do zastavěného území sídla.

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění, v hlavním výkrese a výkrese předpokládaných záborů půdního fondu.

5. Údaje o pozemcích – kultura - z oficiálních internetových stránek katastrálního úřadu. Parcely nebo jejich části změřeny v počítači.

6. Třídy ochrany zemědělské půdy - dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996.

7. Meliorované pozemky od Státní meliorační správy, územního pracoviště v Havlíčkově Brodě.

8. Areál zemědělské prvovýroby a služeb - dle průzkumu v terénu.

9. Ve výkresu „Zábor ZPF, PUPFL a etapizace výstavby je rovněž zakreslen územní systém ekologické stability krajiny (biocentra, biokoridory), registrovaný významný krajinný prvek, hlavní inženýrské sítě, ochranná pásma vodních zdrojů, poddolované území, hranice záplavového území, pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní plochy a toky

5. 3. Přehled lokalit navrhovaných pro výstavbu včetně tabulkové části

# KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LÍPA U HLAVÍČKOVA BRODU

## PLOCHY PRO BYDLENÍ

## Lok. č. 1 – rodinné domky

### Kultura - orná půda

### BPEJ	 73204 – III. třída ochrany

### V lokalitě je již vybudovaná komunikace včetně technické infrastruktury – kanalizace, vodovod, plynovod. Lokalita je již připravena k zástavbě. Povoleno ve změně č. 1 územního plánu.

1. etapa výstavby.

## Lok. č. 2 – rodinné domky

### Kultura - ostatní

### Plocha v zastavěném území obce na ostatní půdě, bez záboru zemědělské půdy. Bývalý reál zemědělské výroby.Lokalita byla již schválena ve změně č. 1 původního územního plánu.

1. etapa výstavby.

## Lok. č. 3 – rodinné domky

Lokalita povolená ve změně č. 1 územního plánu.

### Kultura - orná půda

### BPEJ 	73204 – III. třída ochrany

73214 – IV. třída ochrany

1. etapa výstavby.

## Lok. č. 4– rodinné domky

### Kultura – především orná půda . Využití volných ploch mezi zastavěným územím a vedením VN 22 kV

### BPEJ 	72901 – I. třída ochrany

### 76701 – V. třída ochrany

### 1. etapa výstavby.

## Lok. č. 5 – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	73204 – III. třída ochrany

73716 – V. třída ochrany

1. etapa výstavby.

## Lok. č. 6 – proluka pro rodinný domek

## Dostavba proluky mezi stávající zástavbou rodinných domků

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72901 – I. třída ochrany

## Lok. č. 7a – rodinné domky

Plocha byla již z velké části schválena v původním územním plánu.

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72901– I. třída ochrany

74700 – II. třída ochrany

1. etapa výstavby.

## Lok. č. 7b – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72901– I. třída ochrany

74700 – II. třída ochrany

2. etapa výstavby.

Lokalita bude zastavěna po vyčerpání všech ploch navržených pro bydlení.

## Lok. č. 8 – rodinné domky

Schváleno ve změně č. 1 původního územního plánu.

### Kultura – především orná půda

### BPEJ 	72901 – I. třída ochrany

75001 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby.

## Lok. č. 9 – proluka pro rodinný domek  Malá Lípa

### Kultura – především trvalý travní  porost.

### BPEJ 	72914 – III. třída ochrany

Plocha v zastavěném území.

1. etapa výstavby

## Lok. č. 10 – proluka pro rodinný domek  Malá Lípa

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	72914 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 11 – proluka pro rodinný domek  Malá Lípa

1. etapa výstavby

## Lok. č. 52 – plocha pro 1 rodinný domek v lokalitě Malá Lípa

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72914 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby

## PLOCHY SMÍŠENÉ

## Lok. č. 12 – smíšené území

### Kultura – orná půda

BPEJ 	74700 – II. třída ochrany

76701 – V. třída ochrany

2. etapa výstavby . Lokalita bude zastavěna až po vyčerpání ostatních ploch pro smíšené území.

## Lok. č. 13– smíšení území

### Plocha mezi navrhovanou zástavbou pro rodinné domky a stávající čistírnou odpadních vod

Vzhledem k ochrannému pásmu čistírny není vhodné tyto plochy využít pro čisté bydlení. Plocha povolena ve změně č. 1 územního plánu.

### Převážně orná půda, částečně trvalý travní porost

### BPEJ 	73214 – IV. třída ochrany

1. etapa výstavby

## VYBAVENOST, SPORT, REKREACE

## Lok. č. 14– hřiště

Plocha byla již schválena v původním územním plánu.

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	76701 –V. třída ochrany

74700 – II. třída ochrany

V zastavěném území obce.

1. etapa výstavby.

## PLOCHY VÝROBNÍ

## Lok. č. 16– drobná výroba

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72901 – I. třída ochrany

### 2. etapa výstavby.

### Plocha bude zastavěna až po vyčerpání všech navrhovaných  ploch pro výrobu v katastrálním území.

## Lok. č. 17– drobná výroba

### Kultura – částečně trvalý travní porost, částečně ostatní v zastavěném území obce.

Využití volné plochy, která vznikne mezi navrhovanou přeložkou silnice III. třídy a zastavěným územím. Plocha byla již schválena v původním územním plánu.

### BPEJ 	74700 – II. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 19 – zemědělská výroba

Plocha navazující na stávající zemědělský areál .

### Kultura – především orná půda

### BPEJ 	73204 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 20 – drobná výroba Malá Lípa

### Kultura – orná půda, trvalý travní porost

### BPEJ 	73716 – V. třída ochrany

### 72914 – III. třída ochrany

### 1.etapa výstavby

## Lok. č. 54 – zemědělská výroba

### V této lokalitě je na pozemcích PK 501, 508, 509/1 a 507/1 udělen souhlas s provedením ohlášení stavby rekreační objekt č.j. ST633/2007/40 ze dne 10. 5. 2007 a územní rozhodnutí o umístění stavby - stáj se seníkem č. j. ST/36/2008/Ve ze dne 25. 3. 2008.

## PLOCHY ZELENĚ, PLOCHY VODNÍ

## Lok. č. 21– krajinná zeleň

### Navrhovaná zeleň mezi navrhovanou bytovou výstavbou v bývalém zemědělském areálu a stávající zemědělskou výrobou. Tyto plochy byly již navrženy pro zeleň ve změně č. 1 platného územního plánu.

### Kultura – převážně orná půda, částečně trvalý travní porost, ostatní.

### BPEJ 	73204 – III. třída ochrany

## Lok. č. 22– krajinná zeleň

### Zeleň v zastavěném území obce mezi zemědělským areálem a navrhovanou sportovní plochou.

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	76701 – V. třída ochrany

### 74700 – II. třída ochrany

## Lok. č. 23– sídelní zeleň

Sídelní zeleň v zastavěném území.

Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	76701 – V. třída ochrany

## PLOCHY DOPRAVNÍ

## Lok. č. 24– místní komunikace + parkoviště

### Kultura – trvalý travní porost.

### BPEJ 	76701 – V. třída ochrany

### Již navrženo ve změně č. 1 platného územního plánu

### V zastavěném území obce.

### Veřejně prospěšná stavba

1. etapa výstavby

## Lok. č. 25– přeložka silnice III. třídy

### Výměra - 2,090  ha  , z toho cca 1,600 ha zemědělské půdy

Plocha včetně svahů, pásu zeleně a křižovatek

Veřejně prospěšná stavba

1. etapa výstavby

G. PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

Tyto plochy nejsou na katastrálním území Lípa u Havlíčkova Brodu navrženy.

PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV

R1 – územní rezerva pro vodní nádrž Klanečná na Úsobském potoce obsažená v zásadách územního rozvoje kraje Vysočina.

Plocha hydrologicky a morfologicky vhodná pro akumulaci povrchových vod, v ploše bude prověřena možnost  budoucího umístění vodní nádrže. Do řešeného území zasahuje pouze  malá část rezervované plochy pro případnou vodní nádrž.

RK1 - ze zásad územního rozvoje je do územního plánu převzata územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV z rozvodny Kočín do rozvodny Havlíčkův Brod- Mírovka.  Pro ochranu území pro vedení ZVN je v územním plánu vymezena územní rezerva pro koridor o šířce 300 m.

# KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOBROHOSTOV

#### A. PLOCHY PRO BYDLENÍ

## Lok. č. 26 – proluka pro rodinný domek

### Kultura – zahrada

### BPEJ	 85001 – III. třída ochrany

V zastavěném území obce.

1. etapa výstavby

## Lok. č. 27 – rodinné domky

### Kultura – zahrada

BPEJ	85001 – III. třída ochrany

83434 – III. třída ochrany

V zastavěném území obce.

1. etapa výstavby

## Lok. č. 28 – proluka pro rodinné domky

### BPEJ 	83434 – III. třída ochrany

V zastavěném území obce.

1. etapa výstavby

## Lok. č. 30 – rodinné domky

### Plocha pro rodinné domky v zastavěném území obce

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	85001 – III. třída ochrany

83434 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 31 – proluka pro rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	83444 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 32a – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	83404 – II. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 32b – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	83404– II. třída ochrany

2. etapa výstavby

## Lokalita bude zastavěna až po vyčerpání všech ploch určených k bydlení v katastrálním území Dobrohostov.

## Lok. č. 33 – rodinný domek

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	83404 – II. třída ochrany

1. etapa výstavby

# B. PLOCHY SMÍŠENÉ

## Lok. č. 34 – smíšení území bydlení + drobná výroba a služby

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	73434 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby

C. PLOCHY PRO VYBAVENOST, SPORT, REKREACE  - nejsou navrženy

D. PLOCHY VÝROBNÍ

## Lok. č. 29 - drobná výroba

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	83444 – III. třída ochrany

1. etapa výstavby

E. PLOCHY ZELENĚ, PLOCHY VODNÍ – nejsou navrženy

# F. PLOCHY DOPRAVNÍ - nejsou navrženy

G. PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

## Lok. č. 35 - plocha pro čistírnu odpadních vod

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	85001 – III. třída ochrany

83404 – II. třída ochran

1. etapa výstavby

# KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CHVÁLKOV

#### A. PLOCHY PRO BYDLENÍ

## Lok. č. 36 – proluka pro rodinný domek

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ	 85001 – III. třída ochrany

## Lok. č. 37 – proluka pro rodinný domek

### Kultura – trvalý travní porost

BPEJ	85001 – III. třída ochrany

V zastavěném území obce.

## Lok. č. 38 – rodinný domek

### Kultura především trvalý travní porost, částečně orná půda

### BPEJ 	83434 – III. třída ochrany

## Lok. č. 39 proluka pro rodinný domek

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	85001 – III. třída ochrany

## Lok. č. 40 – rodinný domek

### Kultura – trvalý travní porost

### BPEJ 	85001 – III. třída ochrany

# B. PLOCHY SMÍŠENÉ

### Lok. č. 41 – smíšené území bydlení + drobná výroba

### Kultura – orná půda, trvalý travní porost, ostatní

### BPEJ 	83434 – III. třída ochrany

C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE – nejsou navrženy

D. PLOCHY VÝROBNÍ – nejsou navrženy

E. PLOCHY ZELENĚ, PLOCHY VODNÍ – nejsou navrženy

# F. PLOCHY DOPRAVNÍ - nejsou navrženy

G. PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI  - nejsou navrženy

# KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PETRKOV

#### A. PLOCHY PRO BYDLENÍ

## Lok. č. 42 – rodinné domky

### Kultura – převážně orná půda

### BPEJ	73716 – V. třída ochrany

72901 – I. třída ochrany

72911 – I. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 43 – rodinné domky

### Kultura – zahrada, částečně orná půda

BPEJ	72911 – I. třída ochrany

V zastavěném území obce.

1. etapa výstavby

## Lok. č. 44 – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72911 – I. třída ochrany

### Lokalita bude zastavěna  až po zastavění všech lokalit pro bydlení v Petrkově.

2. etapa výstavby

## Lok. č. 45 rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72911 –I. třída ochrany

### 73716 – V. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 46 – rodinné domky

### Kultura – zahrada

### BPEJ 	72911 – I. třída ochrany

Lokalita se nachází v zastavěném území

### 1. etapa výstavby

## Lok. č. 47 – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72911 – I. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 48 – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	74700 –II. třída ochrany

1. etapa výstavby

## Lok. č. 49 – rodinné domky

### Kultura – orná půda

### BPEJ 	72911 –I. třída ochrany

## Lok. č. 55 - rodinné domky

### V této lokalitě je udělen souhlas s provedením ohlášení stavby rodinný dům                           č. j. ST/1045/2008 led. ze den 19. 8. 2008.

1. etapa výstavby

## Lok. č. 56 – rodinné domky

### V této lokalitě byl udělen souhlas pro dva rodinné domky.

1. Rozhodnutí č.j. ST 877/2007 Ve o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. Ve  ST/2470/2004/Ve na stavby RD na pozemku p. č. 120/5.

2. Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby „rodinný dům” na pozemku 120/1        č.j. ST/104/2007 (nyní parcela 120/7).

### Zbývající část pozemků - parc. č. 120/1 byla rovněž dána do návrhu pro výstavbu RD - vznikne zde proluka nevhodná k zemědělskému využití.

1. etapa výstavby

# B. PLOCHY SMÍŠENÉ - nejsou navrženy

C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE

Lok. č. 15 – nový hřbitov včetně příjezdové komunikace

## Lok. č. 51 – hromadná rekreace

### Minimální zábor , převážně na ostatní nezemědělské půdě,

### BPEJ 	76811 – V. třída ochrany

D. PLOCHY VÝROBNÍ – nejsou navrženy

E. PLOCHY ZELENĚ, PLOCHY VODNÍ

Lok. č. 58 - navrhované zalesnění

Navrhované zalesnění dle územního rozhodnutí o změně využití území - zalesnění na parcele č. 328/12 - č.j. ST/242/2008/Ve.

# F. PLOCHY DOPRAVNÍ - nejsou navrženy

G. PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI  - nejsou navrženy

# Katastrální území: LÍPA U HAVLÍČKOVA BRODU

# Klimatický region: 7

# PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

|  |  |  |  |  | VÝMĚRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO | NÁVRH | ČÍSLO | KULTURA | BPEJ | NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ | TŘÍDA OCHRANY | POZNÁMKA |
| LOK. | FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | PARCELY | DLE KN |  | PLOCHA | Z TOHO | ZEMĚDĚLSKÉ |  |
|  |  | DLE KN |  |  | V ha | ha | PŮDY |  |
|  |  |  |  |  |  | ZEM. PŮDY |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RODINNÉ DOMKY | 1284/1 | orná půda | 73204 | 1,934 | 1,934 | III | 1. etapa výstavby |
| 2 | RODINNÉ DOMKY | X | ostatní | - | 3,271 | - |  | v současně zastavěné území, bez záboru ZPF, 1. etapa |
| 3 | RODINNÉ DOMKY | 1284/1 | orná půda | 73214 | 0,354 | 0,354 | IV |  |
|  |  |  |  | 73204 | 0,339 | 0,339 | II |  |
|  |  |  |  |  | 0,693 | 0,693 |  | 1. etapa výstavby |
| 4 | RODINNÉ DOMKY | 76/28 | orná půda |  | 0,216 | 0,216 |  |  |
|  |  | 1374 | ostatní |  | 0,054 | - |  |  |
|  |  | 1407/1 | orná půda |  | 2,002 | 2,002 |  |  |
|  |  | 76/12 | ostatní |  | 0,013 | - |  |  |
|  |  |  |  | 72901 |  | 1,582 | I |  |
|  |  |  |  | 76701 |  | 0,636 | V |  |
|  |  |  |  |  | 2,285 | 2,218 |  | 1. etapa výstavby |
| 5 | RODINNÉ DOMKY | 116/1 | orná půda |  | 1,722 | 1,722 |  |  |
|  |  | 1597 | orná půda |  | 0,076 | - |  |  |
|  |  | 116/28 | orná půda |  | 0,123 | 0,123 |  |  |
|  |  | 116/29 | orná půda |  | 0,107 | 0,0107 |  |  |
|  |  |  |  | 73716 |  | 0,042 | V |  |
|  |  |  |  | 73204 |  | 1,814 | III |  |
|  |  |  |  |  | 2,028 | 1,856 |  | 1. etapa výstavby |
| 6 | RODINNÝ DOMEK | 116,/1 | orná půda | 72901 | 0,106 | 0,106 | I | 1. etapa výstavby |
| 7a | RODINNÉ DOMKY | 1629/2 | orná půda |  | 0,007 | 0,007 |  |  |
|  |  | 1629/3 | orná půda |  | 0,028 | 0,028 |  |  |
|  |  | 1629/4 | orná půda |  | 0,020 | 0,020 |  |  |
|  | pokračování | 1197/45 | orná půda |  | 0,047 | 0,047 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7a | pokračování | 1629/1 | orná půda |  | 0,019 | 0,019 |  |  |
|  |  | 1197/18 | orná půda |  | 0,348 | 0,348 |  |  |
|  |  | 1197/1 | orná půda |  | 0,530 | 0,530 |  |  |
|  |  |  |  | 74700 |  | 0,673 | II |  |
|  |  |  |  | 72901 |  | 0,326 | I |  |
|  |  |  |  |  | 0,999 | 0,999 |  | 1. etapa výstavby |
| 7b | RODINNÉ DOMKY | 1197/1 | orná půda |  | 2,880 | 2,880 |  |  |
|  |  | 1573/1 | orná půda |  | 0,045 | 0,045 |  |  |
|  |  | 1226 | orná půda |  | 0,033 | 0,033 |  |  |
|  |  | 1664/11 | orná půda |  | 0,004 | 0,004 |  |  |
|  |  | 1232/1 | orná půda |  | 0,681 | 0,681 |  |  |
|  |  |  |  | 72901 |  | 2,364 | I |  |
|  |  |  |  | 74700 |  | 1,279 | II |  |
|  |  |  |  |  | 3,643 | 3,643 |  | 2. etapa výstavby |
| 8 | RODINNÉ DOMKY | 202/3 | ostatní |  | 0,070 | - |  |  |
|  |  | 201/28 | ostatní |  | 0,003 | - |  |  |
|  |  | 201/27 | orná půda |  | 0,459 | 0,459 |  |  |
|  |  | 194/2 | orná půda |  | 0,147 | 0,147 |  |  |
|  |  | 187/1 | orná půda |  | 1,454 | 1,454 |  |  |
|  |  | 187/4 | orná půda |  | 0,105 | 0,105 |  |  |
|  |  | 187/3 | orná půda |  | 0,135 | 0,135 |  |  |
|  |  | 1574/11 | ostatní |  | 0,031 | - |  |  |
|  |  |  |  | 72901 |  | 1,997 | I |  |
|  |  |  |  | 75001 |  | 0,303 | III |  |
|  |  |  |  |  | 2,404 | 2,300 |  | 1. etapa výstavby |
| 9 | RODINNÝ DOMEK | 900/1 | trvalý travní porost |  | 0,127 | 0,127 |  |  |
|  |  | 894 | ostatní |  | 0,014 | - |  |  |
|  |  |  |  | 72914 | 0,141 | 0,123 | III | v zastavěnm území, 1. etapa výstavby |
| 10 | RODINNÝ DOMEK | 877 | trvalý travní porost | 72914 | 0,195 | 0,195 | III | 1. etapa výstavby |
| 11 | RODINNÝ DOMEK | 507/1 | orná půda | 72914 | 0,135 | 0,135 | III | 1. etapa výstavby |
| 52 | RODINNÝ DOMEK | 851/1 | orná půda | 73214 |  | 0,020 | IV |  |
|  |  |  |  | 73244 |  | 0,018 | V |  |
|  |  |  |  | 72914 |  | 0,074 | III |  |
|  |  |  |  |  | 0,112 | 0,112 |  | 1. etapa výstavby |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM |  |  |  | 17,946 | 14,318 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SMÍŠENÉ ÚZEMÍ | 1232/1 | orná půda | 74700 | 0,633 | 0,633 | II |  |
|  |  |  |  | 76701 | 0,110 | 0,110 | V |  |
|  |  |  |  |  | 0,744 | 0,744 |  | 2. etapa výstavby |
| 13 | SMÍŠENÉ ÚZEMÍ | 1347/1 | trvalý travní porost |  | 0,010 | 0,010 |  |  |
|  |  | 1568/1 | ostatní |  | 0,015 | - |  |  |
|  |  | 1284/1 | orná půda |  | 0,912 | 0,912 |  |  |
|  |  |  |  | 73214 | 0,937 | 0,922 | IV | 1. etapa výstavby |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ CELKEM |  |  |  | 1,681 | 1,666 |  |  |
| C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HŘIŠTĚ | 1245/3 | trvalý travní porost |  | 0,105 | 0,105 |  |  |
|  |  | 1258 | trvalý travní porost |  | 0,019 | 0,019 |  |  |
|  |  | 1259 | trvalý travní porost |  | 0,015 | 0,015 |  |  |
|  |  | 1260/1 | trvalý travní porost |  | 0,574 | 0,574 |  |  |
|  |  | 1260/13 | trvalý travní porost |  | 0,474 | 0,474 |  |  |
|  |  | 1260/10 | trvalý travní porost |  | 0,005 | 0,005 |  |  |
|  |  | 1260/8 | ostatní |  | 0,045 | - |  |  |
|  |  |  |  | 76701 |  | 1,162 | V |  |
|  |  |  |  | 74700 |  | 0,030 | II |  |
|  |  |  |  |  | 1,237 | 1,192 |  | 1. etapa výstavby |
| C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE CELKEM |  |  | 1,237 | 1,192 |  |  |
| D. PLOCHY VÝROBNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DROBNÁ VÝROBA | 136/1 | orná půda | 72901 | 2,396 | 2,396 | I | 2. etapa výstavby |
| 17 | DROBNÁ VÝROBA | 785/2 | trvalý travní porost |  | 0,491 | 0,491 |  |  |
|  |  | 1645 | ostatní |  | 0,314 | - |  |  |
|  |  |  |  | 74700 | 0,805 | 0,491 | II | částečně v zastavěném území, 1. etapa výstavby |
| 19 | ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA | 1270/1 | orná půda |  | 0,590 | 0,590 |  |  |
|  |  | 1248/2 | ostatní |  | 0,039 | - |  |  |
|  |  | 1271/1 | orná půda |  | 0,972 | 0,972 |  |  |
|  |  |  |  | 73204 | 1,601 | 1,472 | III | 1. etapa výstavby |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | DROBNÁ VÝROBA - MALÁ LÍPA | 918/6 | trvalý travní porost |  | 0,017 | 0,017 |  |  |
|  |  | 918/7 | trvalý travní porost |  | 0,009 | 0,009 |  |  |
|  |  | 918/4 | trvalý travní porost |  | 0,126 | 0,126 |  |  |
|  |  | 502 | trvalý travní porost |  | 0,074 | 0,074 |  |  |
|  |  | 503 | trvalý travní porost |  | 0,052 | 0,052 |  |  |
|  |  | 507/1 | orná půda |  | 0,977 | 0,977 |  |  |
|  |  |  |  | 72914 |  | 0,325 | III |  |
|  |  |  |  | 73716 |  | 0,930 | V |  |
|  |  |  |  |  | 1,255 | 1,255 |  | 1. etapa výstavby |
| 54 | ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA | 507/1 | orná půda | 73746 | 0,179 | 0,179 | V |  |
|  | MALÁ LÍPA |  |  |  |  |  |  |  |
| D. PLOCHY VÝROBNÍ CELKEM |  |  |  | 6,236 | 5,793 |  |  |
| E. PLOCHY ZELENĚ, PLOCHY VODNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KRAJINNÁ ZELEŇ | 1245/3 | trvalý travní porost |  | 0,008 | 0,008 |  |  |
|  |  | 1271/1 | orná půda |  | 0,489 | 0,489 |  |  |
|  |  | 1268/3 | ostatní |  | 0,152 | - |  |  |
|  |  | 1268/4 | ostatní |  | 0,518 | - |  |  |
|  |  | 1652 | ostatní |  | 0,013 | - |  |  |
|  |  |  |  | 73204 | 1,180 | 0,497 | III |  |
| 22 | KRAJINNÁ ZELEŇ | 1245/3 | trvalý travní porost |  | 0,004 | 0,004 |  |  |
|  |  | 1258 | trvalý travní porost |  | 0,003 | 0,003 |  |  |
|  |  | 1260/1 | trvalý travní porost |  | 0,342 | 0,342 |  |  |
|  |  | 1260/9 | ostatní |  | 0,055 | - |  |  |
|  |  | 1260/6 | trvalý travní porost |  | 0,003 | - |  |  |
|  |  |  |  | 76701 |  | 0,136 | V |  |
|  |  |  |  | 74700 |  | 0,213 | II |  |
|  |  |  |  |  | 0,407 | 0,349 |  |  |
| 23 | SÍDELNÍ ZELEŇ | 76/13 | trvalý travní porost | 76701 | 0,395 | 0,395 | V |  |
| E. PLOCHY ZELENĚ + VODNÍ PLOCHY |  |  |  | 1,982 | 1,241 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F. PLOCHY DOPRAVNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE | 1245/3 | trvalý travní porost | 76701 | 0,287 | 0,287 | V | 1. etapa výstavby |
|  | + PARKOVIŠTĚ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PŘELOŽKA SILNICE III. TŘÍDY |  |  | 75001 |  |  | III |  |
|  |  |  |  | 72901 | 2,090 | 1,600 | I | 1. etapa výstavby |
|  |  |  |  | 74700 |  |  | II |  |
| F. DOPRAVNÍ PLOCHY CELKEM |  |  |  | 2,377 | 1,887 |  |  |
| G. TECHNICKÁ VYBAVENOST - není navržena |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu |  |  |  |  |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  | 17,946 | 14,318 |  |  |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  | 1,681 | 1,666 |  |  |
| C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE |  |  |  | 1,237 | 1,192 |  |  |
| D. PLOCHY VÝROBNÍ |  |  |  | 6,236 | 5,793 |  |  |
| E. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY |  |  |  | 1,982 | 1,241 |  |  |
| F. DOPRAVNÍ PLOCHY |  |  |  | 2,377 | 1,887 |  |  |
| G. TECHNICKÁ VYBAVENOST |  |  |  | - | - |  |  |
| A. - G. CELKEM |  |  |  | 31,459 | 26,097 |  |  |

# Katastrální území: DOBROHOSTOV

# Klimatický region: 8

# PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

|  |  |  |  |  | VÝMĚRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO | NÁVRH | ČÍSLO | KULTURA | BPEJ | NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ | TŘÍDA OCHRANY | POZNÁMKA |
| LOK. | FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | PARCELY | DLE KN |  | PLOCHA | Z TOHO | ZEMĚDĚLSKÉ |  |
|  |  | DLE KN |  |  | V ha | ha | PŮDY |  |
|  |  |  |  |  |  | ZEM. PŮDY |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PROLUKA PRO RD | 6/14 | zahrada | 85001 | 0,135 | 0,135 | III | v zastavěném území, 1. etapa výstavby |
| 27 | RODINNÉ DOMKY | 6/13 | zahrada |  | 0,088 | 0,088 |  |  |
|  |  | 6/12 | zahrada |  | 0,128 | 0,128 |  |  |
|  |  | 6/11 | zahrada |  | 0,113 | 0,113 |  |  |
|  |  | 6/9 | zahrada |  | 0,054 | 0,054 |  |  |
|  |  | 6/6 | zahrada |  | 0,061 | 0,061 |  |  |
|  |  |  |  | 85001 |  | 0,178 , | III |  |
|  |  |  |  | 83434 |  | 0,266 | III |  |
|  |  |  |  |  | 0,444 | 0,444 |  | v zastavěném území, 1. etapa výstavby |
| 28 | RODINNÉ DOMKY | 574/3 | trvalý travní porost |  | 0,013 | 0,013 |  |  |
|  |  | 575/1 | zahrada |  | 0,063 | 0,063 |  |  |
|  |  | 574/1 | orná půda |  | 0,103 | 0,103 |  |  |
|  |  | 574/2 | ostatní |  | 0,021 | - |  |  |
|  |  |  |  | 83434 | 0,200 | 0,179 | III | v zastavěném území, 1. etapa výstavby |
| 30 | RODINNÉ DOMKY | 30/4 | trvalý travní porost |  | 0,068 | 0,068 |  |  |
|  |  | 30/6 | trvalý travní porost |  | 0,001 | 0,001 |  |  |
|  |  | 30/1 | trvalý travní porost |  | 0,855 | 0,855 |  |  |
|  |  |  |  | 85001 |  | 0,219 | III |  |
|  |  |  |  | 83434 |  | 0,705 | III |  |
|  |  |  |  |  | 0,924 | 0,924 |  | v zastavěném území, 1. etapa výstavby |
| 31 | PROLUKA PRO RODINNÉ DOMKY | 533/1 | orná půda | 83444 | 0,276 | 0,276 | II | 1. etapa výstavby |

|  |  |  |  |  | VÝMĚRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO | NÁVRH | ČÍSLO | KULTURA | BPEJ | NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ | TŘÍDA OCHRANY | POZNÁMKA |
| LOK. | FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | PARCELY | DLE KN |  | PLOCHA | Z TOHO | ZEMĚDĚLSKÉ |  |
|  |  | DLE KN |  |  | V ha | ha | PŮDY |  |
|  |  |  |  |  |  | ZEM. PŮDY |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32a | RODINNÉ DOMKY | 501/1 | orná půda | 83404 | 1,247 | 1,247 | II | 1. etapa výstavby |
| 32b | RODINNÉ DOMKY | 501/1 | orná půda | 83404 |  | 0,508 | II |  |
|  |  |  |  | 85001 |  | 0,259 | III |  |
|  |  |  |  |  | 0,767 | 0,767 |  | 2. etapa výstavby |
| 33 | RODINNÝ DOMEK | 437 | orná půda | 83404 | 0,102 | 0,102 | II | 1. etapa výstavby |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM |  |  |  | 4,095 | 3,939 |  |  |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SMÍŠENÉ ÚZEMÍ | 570/1 | orná půda | 83434 | 0,202 | 0,202 | III | 1. etapa výstavby |
| C. PLOCHY PRO VYBAVENOST, SPORT, REKREACE – nejsou navrženy |  |  |  |  |
| D. PLOCHY VÝROBNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DROBNÁ VÝROBA | 585 | orná půda | 83434 | 0,457 | 0,457 | III | 1. etapa výstavby |
| E. PLOCHY ZELENĚ, VODNÍ PLOCHY - nejsou navrženy |  |  |  |  |  |
| F. PLOCHY DOPRAVNÍ - nejsou navrženy |  |  |  |  |  |
| G. PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD | 101/1 | trvalý travní porost | 85001 |  | 0,374 | III |  |
|  |  |  |  | 83404 |  | 0,059 | II |  |
|  |  |  |  |  | 0,433 | 0,433 |  | 1. etapa výstavby |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE k. ú. Dobrohostov |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  | 4,095 | 3,939 |  |  |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  | 0,202 | 0,202 |  |  |
| C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE |  |  |  | - | - |  |  |
| D. PLOCHY VÝROBNÍ |  |  |  | 0,457 | 0,457 |  |  |
| E. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY |  |  |  | - | - |  |  |
| F. DOPRAVNÍ PLOCHY |  |  |  | - | - |  |  |
| G. TECHNICKÁ VYBAVENOST |  |  |  | 0,433 | 0,433 |  |  |
| A. - G. CELKEM |  |  |  | 5,187 | 5,031 |  |  |

# Katastrální území: CHVÁLKOV

# Klimatický region: 8

# PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

|  |  |  |  |  | VÝMĚRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO | NÁVRH | ČÍSLO | KULTURA | BPEJ | NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ | TŘÍDA OCHRANY | POZNÁMKA |
| LOK. | FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | PARCELY | DLE KN |  | PLOCHA | Z TOHO | ZEMĚDĚLSKÉ |  |
|  |  | DLE KN |  |  | V ha | ha | PŮDY |  |
|  |  |  |  |  |  | ZEM. PŮDY |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RODINNÝ DOMEK | 219/1 | trvalý travní porost | 85001 | 0,088 | 0,088 | III | 1. etapa výstavby |
| 37 | RODINNÝ DOMEK | 127/1 | trvalý travní porost |  | 0,093 | 0,093 |  |  |
|  |  | 9/2 | trvalý travní porost |  | 0,007 | 0,007 |  |  |
|  |  | 242/3 | ostatní |  | 0,003 | - |  |  |
|  |  |  |  | 85001 | 0,100 | 0,100 | III | 1. etapa výstavby |
| 38 | RODINNÝ DOMEK | 134/10 | trvalý travní porost |  | 0,088 | 0,088 |  |  |
|  |  | 145 | orná půda |  | 0,013 | 0,013 |  |  |
|  |  |  |  | 83434 | 0,101 | 0,101 | III | 1. etapa výstavby |
| 39 | RODINNÝ DOMEK | 203/1 | trvalý travní porost | 85001 | 0,143 | 0,143 | III | 1. etapa výstavby |
| 40 | RODINNÝ DOMEK | 203/8 | trvalý travní porost | 85001 | 0,119 | 0,119 | III | 1. etapa výstavby |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM |  |  |  | 0,551 | 0,551 |  |  |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SMÍŠENÉ ÚZEMÍ | 233/4 | orná půda |  | 0,195 | 0,195 |  |  |
|  |  | 233/3 | ostatní |  | 0,048 | - |  |  |
|  |  | 233/1 | trvalý travní porost |  | 0,084 | 0,084 |  |  |
|  |  |  |  | 83434 | 0,327 | 0,235 | III | 1. etapa výstavby |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE k. ú. Chválkov |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  | 0,551 | 0,551 |  |  |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  | 0,327 | 0,235 |  |  |
| C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE |  |  |  | - | - |  |  |
| D. PLOCHY VÝROBNÍ |  |  |  | - | - |  |  |
| E. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY |  |  |  | - | - |  |  |
| F. DOPRAVNÍ PLOCHY |  |  |  | - | - |  |  |
| G. TECHNICKÁ VYBAVENOST |  |  |  | - | - |  |  |
| A. - G. CELKEM |  |  |  | 0,878 | 0,786 |  |  |

# Katastrální území: PETRKOV

# Klimatický region: 7

# PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

|  |  |  |  |  | VÝMĚRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO | NÁVRH | ČÍSLO | KULTURA | BPEJ | NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ | TŘÍDA OCHRANY | POZNÁMKA |
| LOK. | FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | PARCELY | DLE KN |  | PLOCHA | Z TOHO | ZEMĚDĚLSKÉ |  |
|  |  | DLE KN |  |  | V ha | ha | PŮDY |  |
|  |  |  |  |  |  | ZEM. PŮDY |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RODINNÉ DOMKY | 566/4 | ostatní |  | 0,037 | - |  |  |
|  |  | 566/5 | orná půda |  | 0,141 | 0,141 |  |  |
|  |  | 566/3 | orná půda |  | 0,365 | 0,365 |  |  |
|  |  | 566/6 | orná půda |  | 0,369 | 0,369 |  |  |
|  |  | 566/7 | orná půda |  | 0,100 | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  | 73716 |  | 0,502 | V |  |
|  |  |  |  | 72901 |  | 0,213 | I |  |
|  |  |  |  | 72911 |  | 0,260 | I |  |
|  |  |  |  |  | 1,012 | 0,975 |  | částečně v zastavěném území, 1. etapa výstavby |
| 43 | RODINNÉ DOMKY | 313 | zahrada |  | 0,235 | 0,235 |  |  |
|  |  | 312/1 | orná půda |  | 0,019 | 0,019 |  |  |
|  |  | 642/12 | zahrada |  | 0,063 | 0,063 |  |  |
|  |  |  |  | 72911 | 0,317 | 0,317 | I | v zastavěném území, 1. etapa výstavby |
| 44 | RODINNÉ DOMKY | 312/1 | orná půda |  | 0,790 | 0,790 |  |  |
|  |  | 274/1 | orná půda |  | 0,022 | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | 72911 | 0,812 | 0,812 | I | 2. etapa výstavby |
| 45 | RODINNÉ DOMKY | 274/1 | orná půda | 73716 |  | 0,306 | V |  |
|  |  |  |  | 72911 |  | 0,177 | I |  |
|  |  |  |  |  | 0,483 | 0,483 |  |  |
| 46 | RODINNÉ DOMKY | 43 | zahrada |  | 0,322 | 0,322 |  |  |
|  |  | 40/5 | zahrada |  | 0,417 | 0,417 |  |  |
|  |  |  |  | 72911 | 0,739 | 0,739 | I | v současně zastavěném území,1. etapa výstavby |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | RODINNÉ DOMKY | 88/1 | orná půda | 72911 | 0,981 | 0,981 | I | 1. etapa výstavby |
| 48 | RODINNÉ DOMKY | 64/4 | orná půda |  | 0,226 | 0,226 |  |  |
|  |  | 64/6 | orná půda |  | 0,607 | 0,607 |  |  |
|  |  | 64/5 | orná půda |  | 0,232 | 0,232 |  |  |
|  |  |  |  | 74700 | 1,065 | 1,065 | II | 1. etapa výstavby |
| 49 | RODINNÉ DOMKY | 88/2 | orná půda |  | 0,093 | 0,093 |  |  |
|  |  | 88/4 | orná půda |  | 0,122 | 0,122 |  |  |
|  |  | 88/1 | orná půda |  | 0,175 | 0,175 |  |  |
|  |  |  |  | 72911 | 0,390 | 0,390 | I | 1. etapa výstavby |
| 55 | RODINNÉ DOMKY | 328/12 | orná půda | 73716 | 0,736 | 0,736 |  |  |
| 56 | RODINNÉ DOMKY | 120/1 | orná půda |  | 0,353 | 0,353 |  |  |
|  |  | 120/5 | orná půda |  | 0,895 | 0,895 |  |  |
|  |  | 120/7 | orná půda |  | 0,101 | 0,101 |  |  |
|  |  |  |  | 72911 | 1,349 | 1,349 | I | 1. etapa výstavby |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM |  |  |  | 7,884 | 7,847 |  |  |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ - nejsou navrženy |  |  |  |  |  |  |  |
| C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | HŘBITOV + PŘÍJEZDOVÁ | 64/5 | orná půda |  | 1,097 | 1,097 |  |  |
|  | KOMUNIKACE | 665 | ostatníÍ |  | 0,029 | - |  |  |
|  |  | 616 | orná půda |  | 0,045 | 0,045 |  |  |
|  |  |  |  | 74700 |  | 0,384 | II |  |
|  |  |  |  | 73204 |  | 0,413 | III |  |
|  |  |  |  | 73716 |  | 0,345 | V |  |
|  |  |  |  |  | 1,171 | 1,142 |  |  |
| 51 | HROMADNÁ REKREACE | 128/2 | trvalý travní porost | 76811 | 0,054 | 0,054 | V |  |
|  |  | 127/2 | ostatní |  | 0,114 | - |  |  |
|  |  | 112 | ostatní |  | 0,321 | - |  |  |
|  |  |  |  | 76811 | 0,489 | 0,054 | V | 1. etapa výstavby |
| C. CELKEM VYBAVENOST,SPORT,REKREACE |  |  | 1,660 | 1,196 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | NAVRHOVANÉ ZALESNĚNÍ | 328/12 | orná půda | 73716 |  | 0,350 | V |  |
|  |  |  |  | 73214 |  | 0,765 | IV |  |
|  |  |  |  |  | 1,115 | 1,115 |  |  |
| REKAPITULACE k. ú. Petrkov |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ |  |  |  | 7,884 | 7,847 |  |  |
| B. PLOCHY SMÍŠENÉ |  |  |  | - | - |  |  |
| C. VYBAVENOST, SPORT, REKREACE |  |  |  | 1,660 | 1,196 |  |  |
| D. PLOCHY VÝROBNÍ |  |  |  | - | - |  |  |
| E. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY |  |  |  | 1,115 | 1,115 |  |  |
| F. DOPRAVNÍ PLOCHY |  |  |  | - | - |  |  |
| G. TECHNICKÁ VYBAVENOST |  |  |  | - | - |  |  |
| A. - G. CELKEM |  |  |  | 10,659 | 10,158 |  |  |

5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu

Podle zákona č. 334/92 Sb. a podle zákona č. 98/1999 ze dne 29. 4. 1999, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu jsou investoři jednotlivých stavebních akcí povinni zaplatit odvody za odnímanou zemědělskou půdu. Část odvodů ve výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

Dle zákona se rovněž v některých případech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, v kterých případech bude odvod vymezen a v jaké míře, či nikoli rozhoduje v jednotlivých případech orgán ochrany ZPF.

# Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy v Kč/m2 pro obec Lípa

| Klimatický region | tis. Kč/1 ha v hlavní půdní jednotce |
| --- | --- |
|  | 29 | 32 | 34 | 37 | 47 | 50 | 58 | 64 | 67 | 68 |
| 7 | 7,40 | 4,90 | - | 2,20 | 3,80 | 5,60 | 2,80 | 1,80 | 1,20 | 0,90 |
| 8 | - |  | 5,30 | 1,50 | - | 4,20 | 1,50 | 1,70 | 1,00 | 0,80 |

# Důvody ke snížení nebo zvýšení základní sazby odvodů:

- zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území obce - koeficient snížení 0,2

5. 5. Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci

Lípa

Zemědělská akciová společnost Lípa

Jde o největší podnikatelský subjekt v sídle, vytváří v obci cca 70 pracovních míst. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská výroba (celková výměra obhospodařované půdy je cca 1000 ha ( 830ha orné půdy a 170 ha luk).  Společnost provozuje další podnikatelské aktivity.

Areál společnosti je situován v severní části sídla, kde jsou soustředěny objekty pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Výpočet ochranného pásma objektů živočišné výroby v areálu byl proveden podle aktuálního stavu hospodářských zvířat

Podél areálu bude nutné vysázet ochrannou zeleň. Ochranná zeleň je také navržena mezi areálem a plochami pro sport a bydlení

Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, zkušební stanice Lípa.

Výrobním programem  je zkušební a kontrolní činnost rostlin (zejména brambor) a chovných zvířat. Areál ústavu je plně vyhovující, situovaný západně od sídla za nádražím ČD.

Zemědělské zásobování a nákup

Areál je situována u nádraží ČD a to z východní strany, plocha je v současnosti využita pro agrobazar.

Rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu jsou navrženy na severním okraji sídla v návaznosti na areál ZAS Lípa.

Dobrohostov

V obci je situován bývalý zemědělský areál – návrh na drobnou výrobu služby.

V areálu Zemědělské akciové společnosti se v současné době nenachází živočišné výroba.

V sídle je dále areál soukromě hospodařícího rolníka p. Miksy, kde se nachází objekty živočišné výroby,  a to kravín pro 70 ks krav s volným ustájením.

Ochranné pásmo bylo stanoveno výpočtem dle platné metodiky a činí u areálu soukromého zemědělce 80 m.

Chválkov

V sídle není situován areál zemědělské výroby.

Petrkov

V sídle není situován areál zemědělské výroby, pouze v hospodářském objektu zámku je kravín o kapacitě cca 30 ks.

5. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření

# Komplexní pozemkové úpravy nejsou na katastrální území Lípa u Havlíčkova Brodu, Dobrohostov, Petrkov a Chválkov zpracovány.

Návrh ÚSES byl zpracován v rámci územního plánu firmou Ageris, s. r. o.

Aktuálně směrodatnými dokumentacemi pro zpracování ÚSES jsou:

Územně technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické  stability České republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Společnost pro životní prostředí Brno, s.r.o., 1996);

Koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 2004).

#### Přehled navržených biocenter včetně výměry

| označení a název | funkční typ | cílová společenstva | Výměra celkem v ha | z toho zemědělská půda v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBC 725 Hradiště | regionální biocentrum | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 15,973 | 0,300 |
| LBC 1 U Vondrova mlýna | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní | 3,518 | 2,260 |
| LBC 2 Paletáč | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 7,040 | 1,130 |
| LBC 3 U Květinova | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 1,507 | 1,100 |
| LBC 4 Pod Hradiskem | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 1,480 | 0,360 |
| LBC 5 Pod Turkovým kopcem | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní i hydrofilní), mokřadní | 3,890 | 0,760 |
| LBC 6 Pod Bouchnerovým kopcem | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 1,768 | 1,520 |
| LBC 7 U Kostelíka | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 5,139 | 2,416 |
| LBC 8 U Petrkovských lázní | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní | 8,540 | 1,970 |
| LBC 9 U Vránů | lokální biocentrum | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 4,178 | 1,908 |
| LBC 10 K Novému Dvorku | lokální biocentrum | Lesní (hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 3,309 | 0,743 |
| LBC 11 Pod Dlouhými záhony | lokální biocentrum | Lesní (hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 2,821 | 2,200 |
| LBC 12 U Hlibůčku | lokální biocentrum | Lesní (hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 4,096 | 2,357 |
| Celkem | biocentra |  | 63,259 | 19,024 |

#### Přehled navržených biokoridorů včetně výměry

| označení | funkční typ | cílová společenstva | Výměra celkem v ha | z toho zemědělská půda v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK RK 439 | regionální biokoridor | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 8,794 | 5,960 |
| LBK 1 | lokální biokoridor | Lesní (mezofilní) | 0,557 | 0,000 |
| LBK 2 | lokální biokoridor | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční | 7,975 | 3,060 |
| LBK 3 | lokální biokoridor | Lesní (mezofilní) | 0,643 | 0,000 |
| LBK 4 | lokální biokoridor | Lesní (mezofilní) | 2,322 | 1,871 |
| LBK 5 | lokální biokoridor | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 2,112 | 1,143 |
| LBK 6 | lokální biokoridor | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 4,196 | 2,730 |
| LBK 7 | lokální biokoridor | Lesní (mezofilní i hydrofilní), vodní, mokřadní, příp. luční | 6,430 | 2,871 |
| LBK 8 | lokální biokoridor | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční | 1,697 | 1,086 |
| LBK 9 | lokální biokoridor | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční | 1,188 | 0,810 |
| LBK 10 | lokální biokoridor | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční | 0,678 | 0,415 |
| LBK 11 | lokální biokoridor | Vodní, mokřadní, lesní (hydrofilní), příp. luční | 1,695 | 0,790 |
| Celkem | biokoridory |  | 38,287 | 20,736 |

### Vyčíslení záborů jednotlivých prvků ÚSES - biocentra, biokoridory

Vyčíslení je orientační a slouží pouze pro potřeby územního plánu. Celkový záboru bude podstatně menší. V tabulkách je vyčíslena pouze celková výměra biocenter a biokoridorů, z toho pak zemědělská půda - orná půda, trvalý travní porost. Zbývající část se nachází na lesní půdě nebo ostatní nezemědělské půdě – vodní toky, rybníky, svahy , krajinná zeleň, lesní a zemědělské cesty.

U biocenter   a biokoridorů  , které jsou z hlediska cílových společenstev vodní, mokřadní a  nachází se kolem vodních toků je nutno počítat s tím, že louky kolem vodotečí budou dále ponechány jako trvalý travní porost. Nedojde u nich k záboru zemědělské půdy.

U lokálních  biocenter a biokoridorů s cílovými společenstvy lesními se předpokládá větší podíl nezemědělských pozemků, nemusí však  dojít k úplné změně využití na nezemědělské kultury.

## Protierozní opatření

Proti eroznímu působení vody se navrhuje  zatravnění exponovaných pozemků. V případě výsadby hospodářských plodin se doporučuje upřednostňovat druhy odolné vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny).

5. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF

Na celé území obce (4 katastrální území) nebyla v minulosti zpracována a schválena žádná územně-plánovací dokumentace.

Obec měla v minulosti schválený Směrný  územní plán Lípa z roku 1975 (Stavoprojekt Hradec Králové).

Územní plán sídelního útvaru obce Lípa (Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o.) byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 9. 1996. Místní části mají zpracované urbanistické studie Petrkov 1996,  Dobrohostov 1999 (Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o).

Osídlení je tvořeno 4 sídly s vlastním katastrálním územím - Lípa, Dobrohostov, Chválkov a Petrkov a řadou samot, osad, mlýnů a rekreačních objektů mimo tato sídla (např. Malá Lípa ve směru na Květinov, Dvorek, Lázně Petrkov, Svobodův mlýn, Pejchalův mlýn, Hladový mlýn aj.).

# Plochy pro bytovou výstavbu

V územním plánu je počítáno s mírným nárůstem počtu trvale bydlících obyvatel  odůvodněným zájmem o bytovou výstavbu v obci i místních částech.

Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva formou migračního přírůstku je podmíněna zachováním a zkvalitněním podmínek životního prostředí, vybudováním technické infrastruktury a základní občanské vybavenosti obce, přípravou pozemků pro další výstavbu RD.

Plochy pro bytovou výstavbu v Lípě byly v minulosti rozvíjeny především v západní a jižní části obce. Současná zástavba je tvořena převážně a rodinnými domy  a zemědělskými usedlostmi, v obci je 1 lokalita s bytovými domy.

Plochy navržené pro výstavbu v územním plánu z roku 1996 jsou vzhledem k velkému zájmu o výstavbu téměř vyčerpány.

V územním  plánu je navrženo několik rozvojových směrů pro bytovou výstavbu. Z důvodu ochrany zemědělské půdy je stanovena etapizace postupného využití ploch pro bydlení. Do druhé etapy výstavby byla zařazena lokalita č. 7b pro bydlení v rodinných domech a lokalita č. 12 pro smíšené území bydlení + drobná výroba a služby. Pro bydlení je také navržena přestavbová plocha bývalého zemědělského areálu u silnice na Petrkov.

Vzhledem k tomu, že kolem zastavěného území Lípa, Dobrohostov, Chválkov a především pak místní části Petrkov se nachází téměř výhradně kvalitní zemědělská půda není možné se těmto pozemkům vyhnout. Zástavba musí navazovat na zastavěné území. Zástavbu pak není možné umístit vzhledem k ochrannému pásmu kolem areálu zemědělské výroby, v údolních nivách nebo výškově exponovaných ploch.

U jednotlivých lokalit pro stavbu rodinných domků mimo zastavěné území obce bude dodržován čl. III – odst. (2) c)  METODICKÉHO POKYNU ODBORU OCHRANY LESA A PŮDY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. 10. 1996 a bude odnímána kromě komunikací, chodníků, nutné sídelní zeleně apod. parcela pro stavbu jednoho rodinného domu pro fyzickou osobu maximálně 1 200 m2.

# Plochy pro občanskou vybavenost , sport a rekreaci , sídelní zeleň

V územním plánu je navržena plocha pro sportovní areál u školy – lokalita č. 14 – plocha byla již schválena v původním územním plánu.

Nové sportovní plochy nejsou v místních částech navrženy.

V Petrkově je uvažováno s obnovou areálu bývalých Petrovských lázní, a využití pro hromadnou rekreaci (ubytování, stravování,  sport a rekreace).  V návaznosti na tuto plochu je také navržena nová plocha pro hromadnou rekreaci s minimálním záborem převážně na ostatní půdě – lok. č. 51.

# Plochy pro výrobu

Výrobní území Lípy je tvořeno stávajícími plochami zemědělského areálu ZAS Lípa a areálem šlechtitelské stanice, plochy pro výrobu jsou zastoupeny dřevozpracujícím areálem u silnice III/3489 na jihozápadním okraji obce. Stávající plochy výrobního území zůstanou zachovány.

Rozvojové plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající zemědělské a výrobní areály.

V územním plánu je navržena plocha u silnice III/3489 v návaznosti na stávající areál. Jde o lokalitu 16 – tato lokalita je navržena na kvalitní zemědělské půdě 1. třídy ochrany a bude zastavěna až po vyčerpání ostatních ploch určených  pro výrobu.

Další plocha pro drobnou výrobu je navržena za nádražím ČD – lok 17 - částečně v zastavěném území obce a celá lokalita využívá volných ploch mezi přeložkou silnice III. třídy a železnicí. Tato plocha byla již v původním územním plánu navržena a schválena.

Severně od areálu ZAS Lípa je navržena plocha pro zemědělskou výrobu.

# Plochy dopravní

Obec Lípa a její místní části jsou dopravně napojeny silnicemi III. tříd. Významné dopravní napojení ve směru na Havlíčkův Brod je po silnici III/3489 do sídla Šmolovy a dále  po silnici I/34, napojení na silnici I/38 je silnicí III/34814 v sídle Svatý kříž.

# Dopravní napojení na dálniční síť zajišťuje rovněž silnice I/38 na dálniční křižovatku  Pávov u Jihlavy (10km) nebo silnice III tříd na dálniční křižovatku Větrný Jeníkov (8 km), eventuelně silnice I/34 na dálniční křižovatku Humpolec (15 km).

Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať Humpolec- Havlíčkův Brod. V řešeném území se nachází zastávky Lípa, zastávka Petrkov a zastávka Radňov (Dobrohostov).

V územním plánu je v souladu s požadavkem zadání navržena dílčí přeložka silnice III/3489 západně od Lípy – za tratí ČD (lokalita č. 25). Trasa přeložky byla obsažena již v předešlém územním plánu jako rezerva.

Z místních komunikací je navržena pouze komunikace u školy a navrhovaného hřiště včetně parkoviště (lokalita č. 24). Tato plocha byla již schválena ve změně č. 1 původního územního plánu. Dále je pak navržena komunikace na k. ú. Petrkov –  příjezd ke hřbitovu (lokalita

Trasy zemědělských cest v uzemním plánu vychází ze současné cestní sítě a katastrální mapy. V územním plánu je umožněno také zemědělské cesty vybudovat  v rámci přípustných činností na zemědělské půdě. Konečný návrh je třeba vymezit v komplexních pozemkových úpravách.

# Technická vybavenost

Z technické vybavenosti je navržena pouze plocha pro čištění odpadních vod v Dobrohostově. Na lokalitu se již zpracovává projekt. Pozemek pro čistírnu odpadních vod je  ve vlastnictví obce Lípa. V Lípě i Petrkově je čistírna odpadních vod již vybudována a ve Chválkově jsou navrženy jímky na vyvážení . Jiné plochy pro technickou vybavenost nejsou územním plánem navrženy. Pouze je uvažováno s přeložkou vedení vedení VN 22 kV v jižní části obce v rámci realizace výstavby lokality č. 8 pro bydlení v rodinných domech. A dále jsou nově navrženy sloupové trafostanice s venkovním přívodním vedením VN 22 kV.

# Plochy na meliorované zemědělské půdě

Do pozemků s provedeným odvodněním zasahují dle podkladů Zemědělské vodohospodářské správy zasahuje na katastrálním území Lípa u Havlíčkova Brodu částečně lokalita č. 1, 7a, 17, 25. Na k. ú. Dobrohostov minimálně lokalita 32b pro bydlení – 2. etapa lokalita 35 pro čistírnu odpadních vod. Na k. ú. Chválkov lokalita 36 a 40 pro bydlení. Na katastrálním území Petrkov pak lokalita 48 pro bydlení.

Při projektování a realizaci těchto staveb nutno upřesnit plochy s provedeným odvodněním a případně zachovat funkčnost stávající meliorace.

# Celkový zábor pro obec Lípa činí :

| Funkční využití | Celkem obec | z toho zemědělská půda |
| --- | --- | --- |
| Plochy pro bydlení | 30,476 | 26,655 |
| Plochy smíšené | 2,210 | 2,103 |
| Plochy občanské vybavenosti , sport, rekreaci | 2,897 | 2,388 |
| Plochy výrobní | 6,693 | 6,250 |
| Plochy zeleně, vodní plochy | 3,097 | 2,356 |
| Plochy dopravní | 2,377 | 1,887 |
| Plochy technické vybavenosti | 0,433 | 0,433 |
| Celkem | 48,183 | 42,072 |

# Vyčíslení je orientační a slouží pouze pro potřeby územního plánu.

5. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa

| Obec | Výměra celkem | PUPFL | % zalesnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Lípa u Havlíčkova Brodu | 1470,4246 | 194,5531 | 13,23 |

Lesnatost v celém řešeném území je pak 13,23 % z celkové výměry katastru, což je zcela pod průměrem České republiky.

Větší lesní komplexy se nachází pouze v okolí Dobrohostova.

Členění lesů podle kategorie – v řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské

Druhová skladba porostů -  Lesy jsou v řešeném území především smrkové (71 %), určené k produkci dřeva. Z dalších druhů je zde zastoupena borovice 14 %, modřín 2 %, ostatní jehličnany 2 %). Listnáče 11 % (bříza 4 %, olše 3 %, buk 1,5 %, ostatní listnáče 2,5 %).

V řešeném území se nachází poměrně velké množství spíše drobnějších roztroušených lesíků kolem vodních toků. Rozsáhlejší lesní pozemky jsou rozprostřeny v jižní části katastrálního území Lípa u Havlíčkova Brodu a v západní části katastrálního území Dobrohostov.

Vyhodnocení dotčení PUPFL

K přímému dotčení lesních pozemků u navrhovaných lokalit nedojde.

Do ochranného pásma lesa 50 m zasahují plochy:

- BR15 (31), k.ú. Dobrohostov

- BR23 (38), k.ú. Chválkov

- BR30 (30), k.ú. Petrkov

- BR 32 (56), k.ú. Petrkov

- BR 33 (55), k.ú. Petrkov (OP navrhovaného zalesnění)

- RH1 (51), k.ú. Petrkov

- VZ2 (54), k.ú. Lípa u H.B.)

U výše uvedených lokalit požaduje orgán státní správy lesů dodržení odstupové vzdálenosti od okraje lesa při umísťování staveb pro bydlení, rekreaci a doplňkových staveb minimálně 30 m s ohledem na předpokládanou výšku mýtního porostu.

Lesy v okolí bývalých petrkovských lázní.

U lesních pozemků v návaznosti na areál bývalých lázní se předpokládá v příštích letech s přeřazením lesních pozemků lesa hospodářského do kategorie lesů zvláštního určení podle lesního zákona.

# Text boxes

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o.

Matky Boží 11, 586 01 Jihlava